广州市住房和城乡建设局关于发布建设工程

质量监管综合平台相关标准的通知

各有关单位:

为提高我市房屋建筑工程和市政基础设施工程的质量监管水平,做好新系统升级切换相关准备工作，市建设工程质量监督站（下称“市质监站”）整合升级原建设工程质量检测监管平台、混凝土质量追踪和动态监管系统、工程质量监督系统为新的广州市建设工程质量监管平台（下称“监管平台”），现公布监管平台涉及的混凝土芯片标准、混凝土质量追踪系统以及工程质量检测监管平台接口标准，请各有关单位做好系统切换准备：

一、各混凝土芯片生产企业按照《混凝土质量追踪芯片及芯片读写器规范》（见附件1）生产、供应芯片；施工单位、检测单位应使用符合标准的芯片。

二、全市各混凝土生产企业（原混凝土质量追踪和动态监管系统用户）依据《混凝土质量追踪监管数据接口标准》（见附件2）升级自用生产控制系统，并与监管平台进行数据对接。

三、全市各工程质量检测单位（已与市工程质量检测监管平台联网的）依据《工程质量检测监管数据接口标准》（见附件3）升级自用检测系统，并与监管平台进行数据对接。

四、请全市各施工单位、监理单位根据自身需要合理购买旧混凝土芯片，不宜囤积过多，系统切换后将启用新标准芯片。

各有关单位在系统对接过程中存在问题的，可与市质监站联系解决。

特此通知。

附件：1.混凝土质量追踪芯片及芯片读写器规范

2.混凝土质量追踪监管数据接口标准

3.工程质量检测监管数据接口标准

广州市住房和城乡建设局

2022年5月7日

（联系人：市质监站技术综合部；电话：83630170、83630155）

附件1

混凝土质量追踪芯片及芯片读写器规范

目录

1. 卡片制作要求	4

1.1. 芯片标准	4

1.2. 卡片编码要求及备案要求	4

1.2.1. 卡片编码规范及要求	4

1.2.2. 备案清单模版要求	6

1.3. 卡片的制作规范及结构图	6

1.3.1. 标准养护卡片规格	6

1.3.2. 同条件养护卡片规格	7

1.3.3. 制作要求及说明	7

2. 读写器的选型及标准	8

2.1. 读写器标准	8

# 卡片制作要求

## 芯片标准

| 型 号: | 2412 | 工作模式: | 无源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 芯片类型: | NXP U8/U9 | 存储容量: | EPC 128bits |
| 工作频率: | 860MHz~960MHz | 识别距离: | 约3m(视读写器而定) |
| 符合标准: | ISO18000-6C | 尺寸规格: | 27*15mm |
| 材质工艺: | 湿inlay(带背胶)按实际需要 | 使用期限: | 可读写100000次,数据保存10年 |
| 芯片需符合国际标准(ISO18000-6C)，满足嵌入32mm的圆形内卡，且满足9dbi信号1米以上读取距离。 |

## 卡片编码要求及备案要求

### 卡片编码规范及要求

卡片以二维码+芯片EPC区2种编码对应为一套卡片。

#### 二维码编码规范要求(十进制)

此编码规则，用于卡片的二维码内容，如下图所示

二维码数据内容格式:

总长度：15

分组说明：01 22 03 09 65535 AA

1组     厂家识别码 00~FF，(16进制，2位）

2组     年份识别码年份后2位

3组     月份识别码 01 - 12

4组     日期识别码 01 - 31

5组     顺序编号即为 00001 - 65535 一天只能有65535个标签限制

6组     校验识别码2位（由监管平台定义生成算法提供给生产厂商）

示范内容:

0122030900001AA

0122030965535AA

二维码生成规则可参考EPC编码规则，二维码数据内容实际为EPC内容的易读版。

#### EPC编码规范(十六进制)

总长度 12

000000000000

每两位分为一组:

00 00 0 00 0000 0

各组取值内容为:

1组     厂家识别码 00~FF  (16进制，2位）

2组     年份后2位数字（16进制，2位）

3组     月份（16进制，1位）

4组     日期2位（16进制，2位）

5组     顺序编号（16进制，2位），即为 1 - 65535 一天只能有65535个标签限制

6组     校验识别码1位（由监管平台定义生成算法提供给生产厂商）

示范内容:

01 22 39 A2711 A

#### EPC读写要求

需严格控制EPC区写要求，写入数据后设置为只读模式以密码保护模式设置。(密码由生产厂家设置及保管，并按批次定期更新，包括芯片销毁密码也需各厂家设置并定期更新)。

### 备案清单模版要求

各厂家需按模版要求制作成备案清单，并提供到监管平台执行备案导入，工地现场才可以使用（未备案的芯片无法使用）。

厂家名称及售卖厂家名称以系统中查询到的为主。

## 卡片的制作规范及结构图

### 标准养护卡片规格

### 同条件养护卡片规格

### 制作要求及说明

- 标准养护与同条件养护卡片规格一样，不一样为表面字眼上区别(同条件与标养)。

- 卡片制作一套分外卡与内卡，外卡尺寸70*50mm,中间圆形镂空为32.3mm，内卡直径：32mm；内外卡都有外角，外角偶可折叠并植入混凝土中防止掉。

- 外卡为两片PVC冲压形成，表面UV打印对应文字及刻度内容，刻度需UV加强工艺防水，防腐蚀，防划（要求外面放置60天不损坏）。

- 内卡为两片PVC冲压形成，其中还包含超高频芯片2412规格27*15mm。内卡二维码及外码喷印要求UV加强工艺，并可防水，防腐蚀，防划（要求外面放置60天不损坏）。

# 读写器的选型及标准

## 读写器标准

| 型号 | 见证收样一体机读写器 | 见证收样手持设备读写器 | 养护室监管一体机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯接口 | WG26/34、RS232/485、TCP/IP、WIFI、4G可选 | RS232/485、TCP/IP、蓝牙 | WG26/34、RS232/485、TCP/IP、WIFI、4G |
| 工作方式 | 只读 | 只读 | 只读 |
| 工作模式 | 主动模式、被动模式、触发模式 | 主动模式、被动模式、触发模式 | 主动模式、被动模式、触发模式 |
| 读写距离 | 0~8米 | 0~8米 | 0~18米 |
| 工作协议 | ISO18000-6C、ISO18000-6B | ISO18000-6C、ISO18000-6B | ISO18000-6C、ISO18000-6B |
| 工作频率 | 865~868MHz、 902~928MHz | 865~868MHz、 902~928MHz | 865~868MHz、 902~928MHz |
| 防护要求 | / | / | 不低于IP65防护等级 |
| 驱动 | C/C++、C#、Java | C/C++、C#、Java | C/C++、C#、Java |

附件2

混凝土质量监管数据接口标准

## 各阶段说明

| 序号 | 数据内容 | 数据拥有方 | 交互方式 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程信息 | 工程质量监管综合平台 | 访问资源中心 |  |
| 2 | 监督员信息 | 工程质量监管综合平台 | 访问资源中心 |  |
| 3 | 单位信息 | 工程质量监管综合平台 | 访问资源中心 |  |
| 4 | 生产设备 | 混凝土生产监管系统 | 接口定时获取 | 1天/次 |
| 5 | 生产线数据 | 混凝土生产监管系统 | 接口定时获取 | 1天/次 |
| 6 | 生产单位 | 混凝土生产监管系统 | 接口定时获取 | 1天/次 |
| 7 | 配合比信息 | 混凝土生产监管系统 | 接口定时推送 | 1小时/次 |
| 8 | 生产信息 | 混凝土生产监管系统 | 接口定时推送 | 1小时/次 |
| 9 | 试件信息 | 混凝土生产监管系统 | 接口定时推送 | 1小时/次 |
| 10 | 自检数据 | 混凝土生产监管系统 | 接口定时推送 | 1小时/次 |
| 11 | 拌台投料数据 | 混凝土生产监管系统 | 接口定时推送 | 1天/次 |
| 12 | 拌台投料明细数据 | 混凝土生产监管系统 | 接口定时推送 | 1天/次 |
| 13 | 运输单信息 | 混凝土生产监管系统 | 接口定时推送 | 1小时/次 |
| 14 | 运输单明细数据 | 混凝土生产监管系统 | 接口定时推送 | 1小时/次 |
| 15 | 运输单信息 | 工程质量监管综合平台 | 接口定时推送 | 1小时/次 |
| 16 | 浇筑部位 | 工程质量监管综合平台 | 接口定时推送 | 1小时/次 |
| 17 | 第三方检测数据 | 工程质量监管综合平台 | 接口定时推送 | 1小时/次 |

交互方式说明

- 访问资源中心

工程质量监管综合平台将工程信息、监督员信息、单位信息共享到资源中心，通过给予混凝土生产监管系统访问权限让其自行获取

- 接口定时获取

数据拥有方提供外部接口，数据采集方定时调用获取相应数据

- 接口定时推送

数据采集方提供接口供数据拥有方定时推送数据

## 接口说明

### 工程质量监管综合平台

#### 接口协议

接口协议采用 HTTP/POST(application/json;charset=UTF-8)

#### 接口地址

| 环境 | 地址 | 请求头 |
| --- | --- | --- |
| 生产环境 | https://rhjg.gzcqs.com | appId: testuser |

(*)地址替换下文的{IP}:{port}

#### 接口详细说明

##### 混凝土生产信息API接口

###### 接口名称

接收外部推送的混凝土生产信息

###### 接口概述

接收推送的混凝土生产信息，包含已保存、已递交、已打印的生产信息

###### 接口地址

http://{IP}:{port}/concrete-external/hnt/foreign/operationFactory/insertExternalData

###### 接口参数

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dataJson | String | 是 | 如下 | 无 |

dataJson 是对象数组，字段具体说明如下：

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | String | 是 |  | Id |
| 2 | HNT_SEQID | String |  |  | 混凝土生产流水号 |
| 3 | GC_NUM | String |  |  | 工程监督受理号 |
| 4 | SYS_ORGAN_ID | String |  |  | 机构编码 |
| 5 | PHB_CODE | String |  |  | 设计配合比编号 |
| 6 | PHB_CODE_REC | String |  |  | 设计配合比编号记录 |
| 7 | SJQDDJ | String |  |  | 设计强度等级 |
| 8 | SJQDDJ_REC | String |  |  | 设计强度等级记录 |
| 9 | NJZBW | String |  |  | 拟浇筑部位 |
| 10 | PH_NUM | String |  |  | 混凝土试件编号 |
| 11 | WATER | Number |  |  | 水 |
| 12 | WATER_REC | Number |  |  | 水记录 |
| 13 | SNPZ | String |  |  | 水泥品种 |
| 14 | SNPZ_REC | String |  |  | 水泥品种记录 |
| 15 | CEMENT | Number |  |  | 水泥 |
| 16 | CEMENT_REC | Number |  |  | 水泥记录 |
| 17 | SNDH | String |  |  | 水泥代号 |
| 18 | SNDH_REC | String |  |  | 水泥代号记录 |
| 19 | SNQD | String |  |  | 强度等级 |
| 20 | SNQD_REC | String |  |  | 强度等级记录 |
| 21 | RECORD_DATE | Date |  | 2021-10-01 10:00:00 | 录入日期 |
| 22 | SHA | Number |  |  | 砂 |
| 23 | SHA_REC | Number |  |  | 砂记录 |
| 24 | STONE1 | Number |  |  | 石1 |
| 25 | STONE1_REC | Number |  |  | 石记录1 |
| 26 | STONE2 | Number |  |  | 石2 |
| 27 | STONE2_REC | Number |  |  | 石记录2 |
| 28 | CHL_TYPE1 | String |  |  | 掺合料类型1 |
| 29 | CHL_TYPE1_REC | String |  |  | 掺合料类型记录1 |
| 30 | CHL1 | Number |  |  | 掺合料1 |
| 31 | CHL1_REC | Number |  |  | 掺合料1记录 |
| 32 | CHL_TYPE2 | String |  |  | 掺合料类型2 |
| 33 | CHL_TYPE2_REC | String |  |  | 掺合料类型记录2 |
| 34 | CHL2 | Number |  |  | 掺合料2 |
| 35 | CHL2_REC | Number |  |  | 掺合料2记录 |
| 36 | WJJ1 | Number |  |  | 外加剂1 |
| 37 | WJJ1_REC | Number |  |  | 外加剂1记录 |
| 38 | WJJ2 | Number |  |  | 外加剂2 |
| 39 | WJJ2_REC | Number |  |  | 外加剂2记录 |
| 40 | SCCJ | String |  |  | 生产厂家 |
| 41 | FACTORY_NUM | Number |  |  | 生产数量 |
| 42 | CHLZL | String |  |  | 掺合料种类 |
| 43 | NOTE | String |  |  | 备注 |
| 44 | PRINT_STATE | String |  |  | 打印状态 |
| 45 | STATE | String |  |  | 状态 |
| 46 | NJZDATE1 | Date |  | 2021-10-01 10:00:00 | 拟浇筑日_起始 |
| 47 | NJZTIME1 | Number |  | 10 | 拟浇筑时_起始 |
| 48 | NJZDATE2 | Date |  | 2021-10-01 10:00:00 | 拟浇筑日_结束 |
| 49 | NJZTIME2 | Number |  | 10 | 拟浇筑日_结束 |
| 50 | UPDATE_TIME | Date |  | 2021-10-01 10:00:00 | 修改时间 |

###### 返回结果

| 序号 | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | success | Boolean | True | 成功标识 |
| 2 | message | String |  | 描述信息 |
| 3 | code | Number | 200 | 状态码 |
| 4 | timestamp | Number | 1634114893984 | 时间毫秒 |
| 5 | result | String |  | 结果 |

###### 参数示例

（1）接收参数

[ { "ID":"testid1", "HNT_SEQID":"", "GC_NUM":"", "SYS_ORGAN_ID":"", "PHB_CODE":"", "PHB_CODE_REC":"", "SJQDDJ":"", "SJQDDJ_REC":"", "NJZBW":"", "PCZBBH":"", "PH_NUM":"", "WATER":0, "WATER_REC":0, "SNPZ":"", "SNPZ_REC":"", "CEMENT":0, "CEMENT_REC":0, "SNDH":"", "SNDH_REC":"", "SNQD":"", "SNQD_REC":"", "RECORD_DATE":"2021-10-01 10:00:00", "SHA":0, "SHA_REC":0, "STONE1":0, "STONE1_REC":0, "STONE2":0, "STONE2_REC":0, "CHL_TYPE1":"", "CHL_TYPE1_REC":"", "CHL1":0, "CHL1_REC":0, "CHL_TYPE2":"", "CHL_TYPE2_REC":"", "CHL2":0, "CHL2_REC":0, "WJJ1":0, "WJJ1_REC":0, "WJJ2":0, "WJJ2_REC":0, "SCCJ":"", "FACTORY_NUM":10, "CHLZL":"", "NOTE":"", "PRINT_STATE":"0", "STATE":"0", "NJZDATE1":"2021-10-01 00:00:00", "NJZTIME1":10, "NJZDATE2":"2021-11-10 00:00:00", "NJZTIME2":10, "UPDATE_TIME":"2021-10-01 10:00:00" }, { "ID":"testid2", "HNT_SEQID":"", "GC_NUM":"", "SYS_ORGAN_ID":"", "PHB_CODE":"", "PHB_CODE_REC":"", "SJQDDJ":"", "SJQDDJ_REC":"", "NJZBW":"", "PCZBBH":"", "PH_NUM":"", "WATER":0, "WATER_REC":0, "SNPZ":"", "SNPZ_REC":"", "CEMENT":0, "CEMENT_REC":0, "SNDH":"", "SNDH_REC":"", "SNQD":"", "SNQD_REC":"", "RECORD_DATE":"2021-10-01 10:00:00", "SHA":0, "SHA_REC":0, "STONE1":0, "STONE1_REC":0, "STONE2":0, "STONE2_REC":0, "CHL_TYPE1":"", "CHL_TYPE1_REC":"", "CHL1":0, "CHL1_REC":0, "CHL_TYPE2":"", "CHL_TYPE2_REC":"", "CHL2":0, "CHL2_REC":0, "WJJ1":0, "WJJ1_REC":0, "WJJ2":0, "WJJ2_REC":0, "SCCJ":"", "FACTORY_NUM":10, "CHLZL":"", "NOTE":"", "PRINT_STATE":"0", "STATE":"0", "NJZDATE1":"2021-10-01 00:00:00", "NJZTIME1":10, "NJZDATE2":"2021-11-10 00:00:00", "NJZTIME2":10, "UPDATE_TIME":"2021-10-01 10:00:00" } ]

（2）返回信息

{ "success": true, "message": "生产信息数据接收成功", "code": 200, "result": null, "timestamp": 1637548325426 }

##### 投料数据API接口

###### 接口名称

接收外部推送的混凝土投料数据

###### 接口概述

接收推送的混凝土投料数据

###### 接口地址

http://{IP}:{port}/concrete-external/hnt/foreign/hntdata/insertExternalData

###### 接口参数

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dataJson | String | 是 | 如下 | 无 |

dataJson 是对象数组，字段具体说明如下：

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | String | 是 |  | 主键ID |
| 2 | HNTSEQID | String |  |  | 生产流水号 |
| 3 | DTUID | String |  |  | 生产线 |
| 4 | FACTORYSEQID | String |  |  | 盘号（批次号） |
| 5 | FACTORYENDDATE | Date |  | 2021-10-01 10:00:00 | 投料结束时间 |
| 6 | FACTORYAMOUNT | Number |  |  | 生产方量 |
| 7 | PROJECTNAME | String |  |  | 工程名称 |
| 8 | DENGJI | String |  |  | 设计强度等级 |
| 9 | SENDSTATE | Number |  |  | 发送状态 |
| 10 | TASKNUMBER | String |  |  | 任务单 |
| 11 | SHENGCHANHAO | String |  |  | 生产号 |
| 12 | CHEPAI | String |  |  | 车牌 |
| 13 | GCNUM | String |  |  | 工程监督号 |
| 14 | INSERTDATE | Date |  | 2021-10-01 10:00:00 | 创建时间 |
| 15 | UNIQUEKEY | String |  |  | 唯一码 |
| 16 | JZBW | String |  |  | 拟浇筑部位 |
| 17 | PBNUM | String |  |  | 配合比编号 |
| 18 | FACTORYSTARTDATE | Date |  | 2021-10-01 10:00:00 | 投料开始时间 |

###### 返回结果

| 序号 | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | success | Boolean | True | 成功标识 |
| 2 | message | String |  | 描述信息 |
| 3 | code | Number | 200 | 状态码 |
| 4 | timestamp | Number | 1634114893984 | 时间毫秒 |
| 5 | result | String |  | 结果 |

###### 参数示例

（1）接收参数

[ { "ID":"testid1", "HNTSEQID":"", "DTUID":"", "FACTORYSEQID":"", "FACTORYENDDATE":"2021-10-01 10:00:00", "FACTORYAMOUNT":10, "PROJECTNAME":"", "DENGJI":"", "SENDSTATE":0, "TASKNUMBER":"", "SHENGCHANHAO":"", "CHEPAI":"", "GCNUM":"", "INSERTDATE":"2021-10-01 10:00:00", "UNIQUEKEY":"", "JZBW":"", "PBNUM":"", "FACTORYSTARTDATE":"2021-10-01 10:00:00" }, { "ID":"testid2", "HNTSEQID":"", "DTUID":"", "FACTORYSEQID":"", "FACTORYENDDATE":"2021-10-01 10:00:00", "FACTORYAMOUNT":10, "PROJECTNAME":"", "DENGJI":"", "SENDSTATE":0, "TASKNUMBER":"", "SHENGCHANHAO":"", "CHEPAI":"", "GCNUM":"", "INSERTDATE":"2021-10-01 10:00:00", "UNIQUEKEY":"", "JZBW":"", "PBNUM":"", "FACTORYSTARTDATE":"2021-10-01 10:00:00" } ]

（2）返回信息

{ "success": true, "message": "投料数据接收成功", "code": 200, "result": null, "timestamp": 1637548325426 }

##### 投料明细数据API接口

###### 接口名称

接收外部推送的混凝土投料明细数据

###### 接口概述

接收推送的混凝土投料明细数据

###### 接口地址

http://{IP}:{port}/concrete-external/hnt/foreign/hntdetail/insertExternalData

###### 接口参数

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dataJson | String | 是 | 如下 | 无 |

dataJson 是对象数组，字段具体说明如下：

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HNTSEQID | String |  |  | 生产流水号 |
| 2 | FACTORYSEQID | String |  |  | 生产单号 |
| 3 | CRITERIONCODE | Number |  |  | 材料编号 |
| 4 | STUFFCODE | String |  |  | 材料类型 |
| 5 | STUFFNAME | String |  |  | 材料名称 |
| 6 | THEORYAMOUNT | Number |  |  | 理论投料量 |
| 7 | FACTAMOUNT | Number |  |  | 实际投料量 |
| 8 | SENDSTATE | Number |  |  | 发送状态 |
| 9 | DTUID | String |  |  | 生产线 |
| 10 | INSERTDATE | Date |  | 2021-10-01 10:00:00 | 上传时间 |
| 11 | UNIQUEKEY | String |  |  | UNIQUEKEY |
| 12 | STORAGEID | String |  |  | 排序ID |

###### 返回结果

| 序号 | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | success | Boolean | True | 成功标识 |
| 2 | message | String |  | 描述信息 |
| 3 | code | Number | 200 | 状态码 |
| 4 | timestamp | Number | 1634114893984 | 时间毫秒 |
| 5 | result | String |  | 结果 |

###### 参数示例

（1）接收参数

[ { "HNTSEQID":"JYW202111170001", "FACTORYSEQID":"", "CRITERIONCODE":0, "STUFFCODE":"", "STUFFNAME":"", "THEORYAMOUNT":10, "FACTAMOUNT":10, "SENDSTATE":0, "DTUID":"", "INSERTDATE":"2021-10-01 10:00:00", "UNIQUEKEY":"", "STORAGEID":"" }, { "HNTSEQID":"JYW202111170002", "FACTORYSEQID":"", "CRITERIONCODE":0, "STUFFCODE":"", "STUFFNAME":"", "THEORYAMOUNT":10, "FACTAMOUNT":10, "SENDSTATE":0, "DTUID":"", "INSERTDATE":"2021-10-01 10:00:00", "UNIQUEKEY":"", "STORAGEID":"" } ]

（2）返回信息

{ "success": true, "message": "投料明细数据接收成功", "code": 200, "result": null, "timestamp": 1637548325426 }

##### 配合比信息API接口

###### 接口名称

接收外部推送的混凝土配合比信息数据

###### 接口概述

接收推送的混凝土配合比信息数据

###### 接口地址

http://{IP}:{port}/concrete-external/hnt/foreign/operationPh/insertExternalData

###### 接口参数

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dataJson | String | 是 | 如下 | 无 |

dataJson 是对象数组，字段具体说明如下：

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | String | 是 |  | 主键 |
| 2 | PHB_CODE | String |  |  | 配合比编号 |
| 3 | SYS_ORGAN_ID | String |  |  | 单位 ID |
| 4 | SJQDDJ | String |  |  | 设计强度等级 |
| 5 | WATER | Number |  |  | 用水量 |
| 6 | SNDH | String |  |  | 水泥代号 |
| 7 | SNPZ | String |  |  | 水泥品种 |
| 8 | CEMENT | Number |  |  | 水泥用量 |
| 9 | SNQD | String |  |  | 水泥强度等级 |
| 10 | SHA | Number |  |  | 砂用量 |
| 11 | STONE1 | Number |  |  | 石1用量 |
| 12 | STONE2 | Number |  |  | 石2用量 |
| 13 | CHL_TYPE1 | String |  |  | 掺和料1种类 |
| 14 | CHL1 | Number |  |  | 掺和料1用量 |
| 15 | CHL_TYPE2 | String |  |  | 掺和料2种类 |
| 16 | CHL2 | Number |  |  | 掺和料2用量 |
| 17 | WJJ1 | Number |  |  | 外加剂1用量 |
| 18 | WJJ2 | Number |  |  | 外加剂2用量 |
| 19 | SCCJ | String |  |  | 生产厂家 |
| 20 | CHLZL | String |  |  | 掺和料种类 |
| 21 | RECORD_DATE | Date |  | 2021-10-01 10:00:00 | 录入时间 |
| 22 | NOTE | String |  |  | 备注 |
| 23 | STATE | String |  |  | 状态 |
| 24 | UPDATE_TIME | Date |  | 2021-10-01 10:00:00 | 修改时间 |
| 25 | STONE3 | Number |  |  | 石3用量 |

###### 返回结果

| 序号 | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | success | Boolean | True | 成功标识 |
| 2 | message | String |  | 描述信息 |
| 3 | code | Number | 200 | 状态码 |
| 4 | timestamp | Number | 1634114893984 | 时间毫秒 |
| 5 | result | String |  | 结果 |

###### 参数示例

（1）接收参数

[ { "ID":"testid1", "PHB_CODE":"", "SYS_ORGAN_ID":"", "SJQDDJ":"", "WATER":0, "SNDH":"", "SNPZ":"", "CEMENT":0, "SNQD":"", "SHA":0, "STONE1":0, "STONE2":0, "CHL_TYPE1":"", "CHL1":0, "CHL_TYPE2":"", "CHL2":0, "WJJ1":0, "WJJ2":0, "SCCJ":"", "CHLZL":"", "RECORD_DATE":"2021-10-01 10:00:00", "NOTE":"", "STATE":"", "UPDATE_TIME":"2021-10-01 10:00:00", "STONE3":0 }, { "ID":"testid2", "PHB_CODE":"", "SYS_ORGAN_ID":"", "SJQDDJ":"", "WATER":0, "SNDH":"", "SNPZ":"", "CEMENT":0, "SNQD":"", "SHA":0, "STONE1":0, "STONE2":0, "CHL_TYPE1":"", "CHL1":0, "CHL_TYPE2":"", "CHL2":0, "WJJ1":0, "WJJ2":0, "SCCJ":"", "CHLZL":"", "RECORD_DATE":"2021-10-01 10:00:00", "NOTE":"", "STATE":"", "UPDATE_TIME":"2021-10-01 10:00:00", "STONE3":0 } ]

（2）返回信息

{ "success": true, "message": "配合比信息数据接收成功", "code": 200, "result": null, "timestamp": 1637548325426 }

##### 运输单信息API接口

###### 接口名称

接收外部推送的混凝土运输单信息数据

###### 接口概述

接收推送的混凝土运输单信息数据

###### 接口地址

http://{IP}:{port}/concrete-external/hnt/foreign/concreteDelivery/insertExternalData

###### 接口参数

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dataJson | String | 是 | 如下 | 无 |

dataJson 是对象数组，字段具体说明如下：

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | String | 是 |  | 主键ID |
| 2 | YSD_SEQID | String | 是 |  | 运输单编号 |
| 3 | EX_YSDID | String |  |  | 转料前运输单ID |
| 4 | HNTSEQID | String |  |  | 混凝土流水号 |
| 5 | PHB_CODE | String |  |  | 配合比编号 |
| 6 | ORGANID | String |  |  | 企业编码 |
| 7 | ORGANNAME | String |  |  | 企业名称 |
| 8 | SG_NAME | String |  |  | 施工单位 |
| 9 | GC_NUM | String |  |  | 工程监督编号 |
| 10 | GC_NAME | String |  |  | 工程名称 |
| 11 | JZBW | String |  |  | 浇筑部位 |
| 12 | CHEQI | String |  |  | 车次 |
| 13 | CHEPAI | String |  |  | 车牌号 |
| 14 | DENGJI | String |  |  | 强度等级 |
| 15 | NOTE | String |  |  | 其他技要求 |
| 16 | DTUID | String |  |  | 设备编号 |
| 17 | LINE | String |  |  | 生产线编号 |
| 18 | LINEGC_NAME | String |  |  | 生产线工程名称 |
| 19 | FACTORYAMOUNT | Number |  |  | 供应方量 |
| 20 | FACTORYENDDATE | Date |  |  | 搅拌结束时间 |
| 21 | RECORDDATE | Date |  |  | 生产时间 |
| 22 | PRINTSTATE | String |  |  | 运输单状态 |
| 23 | PRINTMETHOD | String |  |  | 打印方式 |
| 24 | ISTRANFER | String |  |  | 是否转料 |
| 25 | TRANFERSTATE | String |  |  | 转料状态 |
| 26 | PRINTDATE | Date |  |  | 打印时间 |
| 27 | CREATEDATE | Date |  |  | 创建时间 |
| 28 | UPDATEDATE | Date |  |  | 更新时间 |
| 29 | RETURNDATE | Date |  |  | 退货时间 |
| 30 | RECEIPTDATE | Date |  |  | 收货时间 |
| 31 | RECEIPTMAN | String |  |  | 收货人 |
| 32 | CURRENTCHECI | Number |  |  | 当前车次 |
| 33 | TOTALCHECI | Number |  |  | 累计车次 |
| 34 | TOTALVOLUME | Number |  |  | 累计总方量 |
| 35 | PANSHU | Number |  |  | 本车供应盘数 |
| 36 | EX_FACTORYAMOUNT | Number |  |  | 原运输单供应方量 |

###### 返回结果

| 序号 | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | success | Boolean | True | 成功标识 |
| 2 | message | String |  | 描述信息 |
| 3 | code | Number | 200 | 状态码 |
| 4 | timestamp | Number | 1634114893984 | 时间毫秒 |
| 5 | result | String |  | 结果 |

###### 参数示例

（1）接收参数

[ { "ID":"testid1", "YSD_SEQID":"", "EX_YSDID":"", "HNTSEQID":"", "PHB_CODE":"", "ORGANID":"", "ORGANNAME":"", "SG_NAME":"", "GC_NUM":"", "GC_NAME":"", "JZBW":"", "CHEQI":"", "CHEPAI":"", "DENGJI":"", "NOTE":"", "DTUID":"", "LINE":"", "LINEGC_NAME":"", "FACTORYAMOUNT":10, "FACTORYENDDATE":"2021-10-01 10:00:00", "RECORDDATE":"2021-10-01 10:00:00", "PRINTSTATE":"", "PRINTMETHOD":"", "ISTRANFER":"", "TRANFERSTATE":"", "PRINTDATE":"2021-10-01 10:00:00", "CREATEDATE":"2021-10-01 10:00:00", "UPDATEDATE":"2021-10-01 10:00:00", "RETURNDATE":"2021-10-01 10:00:00", "RECEIPTDATE":"2021-10-01 10:00:00", "RECEIPTMAN":"", "CURRENTCHECI":0, "TOTALCHECI":0, "TOTALVOLUME":0, "PANSHU":0, "EX_FACTORYAMOUNT":0 }, { "ID":"testid2", "YSD_SEQID":"", "EX_YSDID":"", "HNTSEQID":"", "PHB_CODE":"", "ORGANID":"", "ORGANNAME":"", "SG_NAME":"", "GC_NUM":"", "GC_NAME":"", "JZBW":"", "CHEQI":"", "CHEPAI":"", "DENGJI":"", "NOTE":"", "DTUID":"", "LINE":"", "LINEGC_NAME":"", "FACTORYAMOUNT":10, "FACTORYENDDATE":"2021-10-01 10:00:00", "RECORDDATE":"2021-10-01 10:00:00", "PRINTSTATE":"", "PRINTMETHOD":"", "ISTRANFER":"", "TRANFERSTATE":"", "PRINTDATE":"2021-10-01 10:00:00", "CREATEDATE":"2021-10-01 10:00:00", "UPDATEDATE":"2021-10-01 10:00:00", "RETURNDATE":"2021-10-01 10:00:00", "RECEIPTDATE":"2021-10-01 10:00:00", "RECEIPTMAN":"", "CURRENTCHECI":0, "TOTALCHECI":0, "TOTALVOLUME":0, "PANSHU":0, "EX_FACTORYAMOUNT":0 } ]

（2）返回信息

{ "success": true, "message": "运输单信息接收成功", "code": 200, "result": null, "timestamp": 1637548325426 }

##### 运输单明细信息API接口

###### 接口名称

接收外部推送的混凝土运输单明细信息数据

###### 接口概述

接收推送的混凝土运输单明细信息数据

###### 接口地址

http://{IP}:{port}/concrete-external/hnt/foreign/concreteDeliveryDetail/insertExternalData

###### 接口参数

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dataJson | String | 是 | 如下 | 无 |

dataJson 是对象数组，字段具体说明如下：

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | String | 是 |  | 主键ID |
| 2 | YSDID | String | 是 |  | 运输单ID |
| 3 | HNTSEQID | String |  |  | 混凝土流水号 |
| 4 | PROJECTNAME | String |  |  | 工程名称 |
| 5 | DTUID | String |  |  | 设备编号 |
| 6 | LINE | String |  |  | 生产线 |
| 7 | FACTORYSEQID | String |  |  | 生产盘号（批次号） |
| 8 | SHENGCHANHAO | String |  |  | 生产号 |
| 9 | CHEPAI | String |  |  | 车牌 |
| 10 | INSERTDATE | Date |  |  | 录入时间 |
| 11 | FACTORYENDDATE | Date |  |  | 投料结束时间 |
| 12 | FACTORYAMOUNT | Number |  |  | 生产方量 |
| 13 | STATE | String |  |  | 状态 |
| 14 | JZBW | String |  |  | 拟浇筑部位 |
| 15 | PBNUM | String |  |  | 配合比编号 |

###### 返回结果

| 序号 | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | success | Boolean | True | 成功标识 |
| 2 | message | String |  | 描述信息 |
| 3 | code | Number | 200 | 状态码 |
| 4 | timestamp | Number | 1634114893984 | 时间毫秒 |
| 5 | result | String |  | 结果 |

###### 参数示例

（1）接收参数

[ { "ID":"testid1", "YSDID":"", "HNTSEQID":"", "PROJECTNAME":"", "DTUID":"", "LINE":"", "FACTORYSEQID":"", "SHENGCHANHAO":"", "CHEPAI":"", "INSERTDATE":"2021-10-01 10:00:00", "FACTORYENDDATE":"2021-10-01 10:00:00", "FACTORYAMOUNT":0, "STATE":"", "JZBW":"", "PBNUM":"" }, { "ID":"testid2", "YSDID":"", "HNTSEQID":"", "PROJECTNAME":"", "DTUID":"", "LINE":"", "FACTORYSEQID":"", "SHENGCHANHAO":"", "CHEPAI":"", "INSERTDATE":"2021-10-01 10:00:00", "FACTORYENDDATE":"2021-10-01 10:00:00", "FACTORYAMOUNT":0, "STATE":"", "JZBW":"", "PBNUM":"" } ]

（2）返回信息

{ "success": true, "message": "运输单明细信息接收成功", "code": 200, "result": null, "timestamp": 1637548325426 }

##### 混凝土试件信息API接口

###### 接口名称

接收外部推送的混凝土试件信息数据

###### 接口概述

接收推送的混凝土试件信息数据

###### 接口地址

http://{IP}:{port}/concrete-external/hnt/foreign/phNum/insertExternalData

###### 接口参数

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dataJson | String | 是 | 如下 | 无 |

dataJson 是对象数组，字段具体说明如下：

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPERATION_FACTORY_ID | String | 是 |  | 生产信息 ID |
| 2 | PH_NUM | String | 是 |  | 试件编号 |
| 3 | HNT_SEQID | String |  |  | 混凝土生产流水号 |
| 4 | STATE | String |  |  | 数据状态 |
| 5 | RECORDDATE | Date |  | 2021-10-01 10:00:00 | 录入日期 |
| 6 | REMARK | String |  |  | 备注 |
| 7 | GC_NUM | String |  |  | 工程质量监督号 |

###### 返回结果

| 序号 | 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | success | Boolean | True | 成功标识 |
| 2 | message | String |  | 描述信息 |
| 3 | code | Number | 200 | 状态码 |
| 4 | timestamp | Number | 1634114893984 | 时间毫秒 |
| 5 | result | String |  | 结果 |

###### 参数示例

（1）接收参数

[ { "OPERATION_FACTORY_ID":"testid1", "PH_NUM":"test1", "HNT_SEQID":"", "STATE":"", "RECORDDATE":"2021-10-01 10:00:00", "REMARK":"", "GC_NUM":"" }, { "OPERATION_FACTORY_ID":"testid2", "PH_NUM":"test1", "HNT_SEQID":"", "STATE":"", "RECORDDATE":"2021-10-01 10:00:00", "REMARK":"", "GC_NUM":"" } ]

（2）返回信息

{ "success": true, "message": "混凝土试件信息接收成功", "code": 200, "result": null, "timestamp": 1637548325426 }

## 相关数据说明

- 工程质量监督号

监督系统将工程数据同步到混凝土生产监管系统后，混凝土生产监管系统对工程质量监督号进行处理，如工程质量监督号为 ZJ20190406002 的工程在混凝土生产监管系统中参与业务时的工程质量监督号为 SZZJ20190406002

- 混凝土流水号

生产信息在递交后生成混凝土流水号

格式为“生产单位缩写 + 时间 + 序号”，各部分长度为“3 + 6 + 4”，共 13 位

- 运输单信息

运输单状态

搅拌车到工地后有两个状态，收货和退货，如果是收货则根据完成落货时间（DROP_GOODS_END_TIME）定义收货时间，如果是退货根据落货时间（DROP_GOODS_END_TIME）定义退货时间

运输单信息主键

运输单信息表主键ID 字段是运输单信息明细表里的 YSD_ID

运输单信息明细主键

运输单明细数据的主键ID 就是拌台投料数据的主键ID

- 混凝土生产监管系统推送的时间字段

混凝土生产监管系统推送数据到工程质量监管综合平台的JSON数据包含时间类型，时间类型数据为时间戳格式，接收参数时需要进行转义。例：/Date(1640748178167)/

附件3

广州市建设工程质量监管综合平台

检测监管对外接口说明

# 接口说明

## 环境地址

baseUrl:https://rhjg.gzcqs.com/qdm-external-qdata/

# 接口清单

# 电子委托信息接口

## 接口概述

根据检测单位的机构编码、携带的唯一标识以及各查询条件获取委托信息

## 接口地址

#{baserUrl}/qdm/dzwt/onlineEntrusts/list

## 请求方式(HTTP协议)

HTTP/POST(application/json;charset=UTF-8)

## 接口入参

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | secretKey | String | 是 | 唯一标识字符串（由平台生成并发给各检测单位） |
| 2 | institutionCode | String | 是 | 机构编码 |
| 3 | eEntrustmentNo | String | 否 | 电子委托单编号 |
| 4 | entrustStartDate | Date | 否 | 委托开始日期 |
| 5 | entrustEndDate | Date | 否 | 委托结束日期 |
| 6 | gcNum | String | 否 | 监督登记号 |
| 7 | projectCode | String | 否 | 工程编号 |
| 8 | projectName | String | 否 | 工程名称 |

## 接口响应参数说明

| 序号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | id |  | 主键 ID |
| 2 | eEntrustmentNo |  | 电子委托单编号 |
| 3 | projectCode |  | 工程编号 |
| 4 | projectName |  | 工程名称 |
| 5 | gcNum |  | 监督登记号 |
| 6 | reportNo |  | 报告编号 |
| 7 | subDate |  | 网上委托日期 |
| 8 | witnessPersonName |  | 见证员 |
| 9 | witnessGroupNumber |  | 见证组号 |
| 10 | buildUnit |  | 建设单位 |
| 11 | supervisorUnit |  | 监理单位 |
| 12 | constructionUnit |  | 施工单位 |
| 13 | witnessHeadPortrait |  | 见证人头像 |
| 14 | witnessTelephone |  | 见证人电话 |
| 15 | witnessCertificateNo |  | 见证人证书编号 |
| 16 | witnessCertificateAttachment |  | 见证人证书附件 |
| 17 | list | Json数组 | 样品信息集合 |
| 17-1 | id |  | 主键 ID |
| 17-2 | qrCode | 如有多个按逗号分割 | 二维码信息 |
| 17-3 | checkProjectID |  | 检测项目ID |
| 17-4 | checkProjectName |  | 检测项目名称 |
| 17-5 | checkProjectParam | json格式 | 检测项目参数 |
| 17-6 | witnessGroupNumber |  | 见证组号 |
| 17-7 | sampleMsg | json格式 | 样品信息 |

## 接口响应

{ "success": true, "message": "成功", "code": 200, "result": { "records": [ { "id": "00025e55-7248-4f3b-973f-3fecf1c51f26", // 主键 ID "eEntrustmentNo": "0L2022-14211", // 电子委托单编号 "projectCode": "02003", // 工程编号 "projectName": "广州南沙新区", // 工程名称 "gcNum": "JD20190112001", //监督登记号 "reportNo": "0LPG2022", // 报告编号 "subDate": "2020-06-05", // 网上委托日期 "witnessPersonName": "李四", // 见证员 "buildUnit": "建设单位", // 建设单位 "supervisorUnit": "监理单位", // 监理单位 "constructionUnit": "施工单位", // 施工单位 "witnessHeadPortrait": "url", // 见证人头像 "witnessTelephone": "13000000", // 见证人电话 "witnessCertificateNo": "0L2022", // 见证人证书编号 "witnessCertificateAttachment": "url", // 见证人证书附件 "list": [ // 样品信息列表 { "id": "00025e55-7248-4f3b-973f-3fecf1c51f26", // 主键 ID "qrCode":"112233"//二维码信息 "checkProjectID"://检测项目ID "checkProjectName": "电力管沟", // 检测项目名称 "checkProjectParam":{ // 检测项目参数 } "witnessGroupNumber"："11122333"//见证组号 "sampleMsg": { // 样品信息 } " } ], } ], "total": 61, }, "timestamp": 1641278154242 }

# 获取材料见证信息

## 接口概述

检测机构获取所属的材料见证信息,可以通过qrCode,获取单个材料二维码的信息

## 接口地址

#{baserUrl}/qdm/witness/code/list

## 请求方式(HTTP协议)

HTTP/GET(application/json;charset=UTF-8)

## 接口入参

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | secretKey | String | 是 | 检测机构标识(用于身份验证,找相关人员获取) |
| 2 | projectName | String | 否 | 工程名称 |
| 3 | checkType | Integer | 否 | 送检类型:0-常规见证送检; 1-监督见证送检;2-普通送检;3-执法监督抽检;4-其他 |
| 4 | startVerificationDate | Date | 否 | 开始验证时间(yyyy-MM-dd) 如果日期为空,则只会获取当前时间24小时内的 |
| 5 | endVerificationDate | Date | 否 | 结束验证时间(yyyy-MM-dd) |
| 6 | qrCode | String | 否 | 材料二维码 |
| 7 | groupCode | String | 否 | 组号 |
| 8 | pageSize | int | 否 | 页数(默认10) |
| 9 | pageNo | int | 否 | 页码(默认1) |

## 返回参数

| 序号 | 名称 | 中文描述 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | success | 成功标识 | String(64) |
| 2 | message | 描述信息 | String(500) |
| 3 | code | 状态码 | String(64) |
| 4 | timestamp | 时间毫秒 | String(64) |
| 5 | result | 返回结果 | String(64) |

result字段说明

| 序号 | 名称 | 中文描述 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | total | 总数 | int |
| 2 | size | 每页显示条数，默认 10 | int |
| 3 | current | 当前页 | int |
| 4 | pages | 总页数 | int |
| 5 | records | 对象集合(records字段说名) | List |

records字段说明

| 序号 | 名称 | 中文描述 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | 主键id | String(64) |
| 2 | projectPosition | 工程部位 | String(500) |
| 3 | materialCategoryId | 材料类别id | String(64) |
| 4 | checkProjectId | 抽检项目ID | String(64) |
| 5 | manufacturerId | 厂商ID | String(64) |
| 6 | checkType | 送检类型:0-常规见证送检; 1-监督见证送检;2-普通送检;3-执法监督抽检;4-其他 | Integer |
| 7 | productBatch | 生产批次 | String(64) |
| 8 | productCode | 生产批号 | String(64) |
| 9 | remark | 备注 | String(500) |
| 10 | witnessPersonId | 见证人ID | String(64) |
| 11 | locationAddress | 定位地址 | String(256) |
| 12 | locationPerson | 定位人 | String(64) |
| 13 | locationDate | 定位时间(yyyy-MM-dd) | datetime |
| 14 | longitude | 经度 | String(64) |
| 15 | dimension | 纬度 | String(64) |
| 16 | qrCode | 二维码值 | String(256) |
| 17 | witnessPersonCertificateNum | 见证人证书编号 | String(64) |
| 18 | witnessPersonName | 见证人姓名 | String(64) |
| 19 | groupCode | 组号 | String(64) |
| 20 | projectName | 工程名称 | String(200) |
| 21 | projectControllerCode | 工程质量监督号 | String(64) |
| 22 | projectAddress | 工程地址 | String(500) |
| 23 | phNum | 样品编号 | String(200) |
| 24 | prNum | 报告编号 | String(200) |
| 25 | projectCode | 工程编码 | String(500) |
| 26 | checkNum | 见证取样份数 | Integer |
| 27 | submitTime | 递交时间(yyyy-MM-dd) | datetime |
| 28 | verificationDate | 验证时间(yyyy-MM-dd) | datetime |
| 29 | syNum | 试验编号 | String(30) |
| 30 | groupTable | 检测项目表名 | String |

## 接口响应

{ "success": true, "message": "", "code": 200, "timestamp": 1647307323779, "result": { "total": 0, "size": 10, "current": 1, "pages": 0, "records": [{ "id": null, "projectPosition": null, "materialCategoryId": null, "checkProjectId": null, "manufacturerId": null, "checkType": null, "productBatch": null, "productCode": null, "remark": null, "witnessPersonId": null, "locationAddress": null, "locationPerson": null, "locationDate": null, "longitude": null, "dimension": null, "qrCode": null, "witnessPersonCertificateNum": null, "witnessPersonName": null, "groupCode": null, "projectName": null, "projectControllerCode": null, "projectAddress": null, "phNum": null, "prNum": null, "projectCode": null, "checkNum": null, "submitTime": null, "verificationDate": null, "syNum": null }] } }

# 获取混凝土见证信息

## 接口概述

检测机构获取所属的混凝土见证信息,可以通过qrCode获取单个混凝土试块的二维码信息

## 接口地址

#{baserUrl}/qdm/witness/concrete/list

## 请求方式(HTTP协议)

HTTP/GET(application/json;charset=UTF-8)

## 接口入参

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | secretKey | String | 是 | 检测机构标识(用于身份验证,找相关人员获取) |
| 2 | projectName | String | 否 | 工程名称 |
| 3 | witnessGroupNumber | String | 否 | 见证组号 |
| 4 | startVerificationDate | Date | 否 | 开始验证时间(yyyy-MM-dd) |
| 5 | endVerificationDate | Date | 否 | 结束验证时间(yyyy-MM-dd),如果日期为空,则只会获取当前时间24小时内的 |
| 6 | qrCode | String | 否 | 芯片外码(混凝土见证材料二维码) |
| 7 | serialNumber | String | 否 | 混凝土流水号 |
| 8 | pageSize | int | 否 | 页数(默认10) |
| 9 | pageNo | int | 否 | 页码(默认1) |

## 返回参数

| 序号 | 名称 | 中文描述 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | success | 成功标识 | String(64) |
| 2 | message | 描述信息 | String(500) |
| 3 | code | 状态码 | String(64) |
| 4 | timestamp | 时间毫秒 | String(64) |
| 5 | result | 返回结果(result字段说明) | String(64) |

result字段说明

| 序号 | 名称 | 中文描述 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | total | 总数 | int |
| 2 | size | 每页显示条数，默认 10 | int |
| 3 | current | 当前页 | int |
| 4 | pages | 总页数 | int |
| 5 | records | 对象集合(records字段说名) | List |

records字段说明

| 序号 | 名称 | 中文描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | 主键id | String |
| 2 | projectId | 工程ID | String |
| 3 | manufacturerId | 混凝土厂商ID | String |
| 4 | serialNumber | 混凝土流水号 | String |
| 5 | productionUnit | 生产单位 | String |
| 6 | designStrengthGrade | 设计强度等级 | String |
| 7 | samplingPosition | 取样部位 | String |
| 8 | specimenNumber | 试件编号 | String |
| 9 | witnessPersonId | 见证人ID | String |
| 10 | curingConditions | 养护条件(1.标准,2.同条件,3.拆模) | String |
| 11 | specimenSize | 试件尺寸 | String |
| 12 | moldingDate | 成型日期(yyyy-MM-dd) | Date |
| 13 | locationAddress | 定位地址 | String |
| 14 | locationPerson | 定位人 | String |
| 15 | locationDate | 定位时间(yyyy-MM-dd) | Date |
| 16 | longitudeY | 经度 | String |
| 17 | dimensionX | 维度 | String |
| 18 | blockCodeList | 试块编码 | List(详情见下表) |
| 19 | operationStatus | 操作情况 | String |
| 20 | projectName | 工程名称 | String |
| 21 | projectAddr | 工程地址 | String |
| 22 | strengthValue | 强度代表值 | String |
| 23 | projectNum | 工程监督号 | String |
| 24 | witnessPersonName | 见证人姓名 | String |
| 25 | verificationDat | 验证时间(yyyy-MM-dd) | Date |
| 26 | witnessGroupNumber | 见证组号 | String |
| 27 | supervisionUnit | 监督单位 | String |
| 28 | detectionUnit | 检测单位 | String |
| 29 | detectionUnitName | 检测单位名称 | String |
| 30 | submitDate | 递交时间(yyyy-MM-dd) | Date |
| 31 | scanDate | 扫描日期(yyyy-MM-dd) | Date |

blockCodeList字段说明

| 序号 | 名称 | 中文描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | 主键id | String |
| 2 | chipInfoId | 芯片id | String |
| 3 | witnessId | 见证ID | String |
| 4 | qrCode | 唯一编码 | String |
| 5 | chipId | 外码 | String |
| 6 | projectId | 工程ID | String |
| 7 | projectNum | 工程监督号 | String |
| 8 | seq | 试块编号 | Integer |
| 9 | outBoundState | 出库状态（1.未入库 2.已入库 3.撤销入库 4.已出库 | Integer |

## 接口响应

{ "success": true, "message": "", "code": 200, "timestamp": 1647307323779, "result": { "total": 0, "size": 10, "current": 1, "pages": 0, "records": [{ "id": null, "createTime": null, "createMan": null, "createId": null, "updateTime": null, "updateMan": null, "updateId": null, "state": null, "isDelete": null, "projectId": null, "manufacturerId": null, "serialNumber": null, "productionUnit": null, "designStrengthGrade": null, "samplingPosition": null, "specimenNumber": null, "witnessPersonId": null, "curingConditions": null, "specimenSize": null, "moldingDate": null, "locationAddress": null, "locationPerson": null, "locationDate": null, "longitudeY": null, "dimensionX": null, "blockCodeList": [{ "id": null, "chipInfoId": null, "witnessId": null, "qrCode": null, "chipId": null, "projectId": null, "projectNum": null, "seq": null }], "operationStatus": null, "projectName": null, "projectAddr": null, "strengthValue": null, "projectNum": null, "witnessPersonName": null, "witnessCertificateNum": null, "verificationDate": null, "witnessGroupNumber": null, "supervisionUnit": null, "detectionUnit": null, "detectionUnitName": null, "witnessFaceInfoFile": null, "submitDate": null, "concreteDeliveryId": null, "cheqi": null, "chepai": null, "receiveGoodsMan": null }] } }

# 检测数据上传

## 接口概述

检测系统调用该接口,上传检测相关数据

## 接口地址

#{baserUrl}/qdm/automatic/data/collect/insert

## 请求方式(HTTP协议)

HTTP/POST(application/json;charset=UTF-8)

## 接口入参

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | secretKey | String | 是 | 检测机构标识(用于身份验证,找相关人员获取) |
| 2 | stationId | String | 否 | 机构编码 |
| 3 | seqId | String | 是 | 序号id |
| 4 | dataTypeID | String | 是 |  |
| 5 | operation | String | 是 | 操作id |
| 6 | grouName | String | 是 | 检测项目表名 |
| 7 | data | String | 是 | 检测数据实体信息(数据库字段属性) |

## 接口响应

{ "success": true,//标识 "message": "",//描述信息 "code": 200,//状态码 "result": "检测数据插入成功", //描述信息 "timestamp": 1634114893984 //时间毫秒 }

# 检测报告上传

## 接口概述

检测系统调用该接口,上传检测报告文件

## 接口地址

#{baserUrl}/qdm/automatic/data/collect/insert

## 请求方式(HTTP协议)

HTTP/POST(application/json;charset=UTF-8)

## 接口入参

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | stationId | String | 否 | 机构编码 |
| 2 | secretKey | String | 是 | 检测机构标识(用于身份验证,找相关人员获取) |
| 3 | seqId | String | 是 | 序号id |
| 4 | dataTypeID | String | 是 |  |
| 5 | operation | String | 是 | 操作id |
| 6 | grouName | String | 是 | 检测报告文件表名(REPORTFILELIST) |
| 7 | data | String | 是 | 检测数据实体信息 |

data字段属性说明

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | prtnum | String | 是 | 试验编码 |
| 2 | fileType | String | 否 | 文件类型 |
| 3 | prtdate | String | 是 | 报告日期 |
| 4 | rFile | String | 是 | 文件base64字符串 |
| 5 | StationID | String | 是 | 机构编码 |

## 接口响应

{ "success": true,//标识 "message": "",//描述信息 "code": 200,//状态码 "result": "检测数据插入成功", //描述信息 "timestamp": 1634114893984 //时间毫秒 }

# 判断报告标识号是否存在

## 接口概述

根据检测机构编码,试验编码判断报告标识号是否存在,存在直接返回标识号,否则返回空

## 接口地址

#{baserUrl}/qdm/identifies/select

## 请求方式(HTTP协议)

HTTP/POST(application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8)

## 接口入参

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | organID | String | 是 | 机构编码 |
| 2 | prtNum | String | 是 | 试验编号 |

## 接口响应

1gz000001000001 //报告标识号

# 获取单个报告标识号

## 接口概述

根据检测机构编码, 计算机凭证, 检测项目编码, 报告编号获取报告标识号,如果不能正常获取,则返回空字符串,或者对应的错误提示

## 接口地址

#{baserUrl}/qdm/identifies/get

## 请求方式(HTTP协议)

HTTP/GET(application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8)

## 接口入参

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | organID | String | 是 | 检测机构编码 |
| 2 | computer | String | 否 | 计算机标识 |
| 3 | grouTable | String | 是 | 检修项目编码 |
| 4 | sys_num | String | 是 | 报告编号 |

## 接口响应

1gz000001000001 //报告标识号

# 获取批量报告标识号(目前固定获取十个)

## 接口概述

根据检测机构编码, 计算机凭证, 检测项目编码, 报告编号批量获取报告标识号,如果无法正常获取,返回空字符串,或者对应的信息

## 接口地址

#{baserUrl}/qdm-server/qdm/identifies/get/list

## 请求方式(HTTP协议)

HTTP/GET(application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8)

## 接口入参

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | organID | String | 是 | 检测机构注册编码 |
| 2 | computer | String | 否 | 计算机凭证 |
| 3 | grouTable | String | 是 | 检测项目编号 |

## 接口响应

1gz00000100001,1gz00000100002,1gz00000100003,1gz00000100004,1gz00000100005,1gz00000100006,1gz00000100007,1gz00000100008,1gz00000100009,1gz00000100010

# 设备上传采集数据

## 接口概述

检测设备调用该接口上传检测数据

## 接口地址

#{baserUrl}/qdm/automatic/data/collect/device/insert

## 请求方式(HTTP协议)

HTTP/POST(application/json;charset=UTF-8)

## 接口入参

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | password | String | 是 | 接口密码 |
| 2 | account | String | 是 | 接口账号 |
| 3 | uid | String | 是 | 单位ID |
| 4 | qxid | String | 是 | 曲线唯一标识 |
| 5 | xmbm | String | 是 | 检测项目编码 |
| 6 | csmc | String | 是 | 采集参数名称 |
| 7 | syh | String | 是 | 试验编号 |
| 8 | nf | Int | 是 | 数据新增的年份 |
| 9 | xh | Int | 是 | 序号 |
| 10 | jxhz | Double | 是 | 极限荷载 |
| 11 | qfhz | Double | 是 | 屈服荷载 |
| 12 | unit | String | 是 | 力值单位 |
| 13 | cjDateTime | Date | 是 | 采集时间 |
| 14 | deviceId | String | 是 | 设备ID |
| 15 | dataText | String | 是 | 曲线数据 |

## 接口响应

{"status":"0",//状态值【0:失败，1：成功】 "msg":"成功",//描述信息 "data": { "qxid":"2021201200" //曲线唯一标识(数据保存成功后返回) } }

# 人脸识别比对数据

## 接口概述

通过手机号码与人脸base64信息验证见证人信息是否匹配,同时需要验证机构编号的信息是否正确

## 接口地址

#{baserUrl}/qdm/face/data/faceMatch

## 请求方式(HTTP协议)

HTTP/POST(application/json;charset=UTF-8)

## 接口入参

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | base64 | String | 是 | 人脸图像base64字符串 |
| 2 | phone | String | 是 | 手机号码(必须在系统内有登记的) |
| 3 | orgCode | String | 是 | 机构编号 |

## 接口响应

{ "success": true,//true为成功.false为失败 "message": "", //返回的信息 "code": 200, //状态码 "result": null, "timestamp": 1646903643682 }

状态码描述:

200:该用户人脸在线匹配成功

600:该用户人脸在线匹配失败

601:上传人脸数据不完整

602:手机号码不能为空

603:手机号码在系统中不存在

604:该用户人脸数据在系统内没有登记

605:机构编码不能为空

606:机构编码不能存在(在系统内没对应的机构)

# 修改材料见证二维码状态

## 接口概述

检测系统通过见证组号将已验证的材料见证二维码状态修改为委托已收样

## 接口地址

#{baserUrl}/qdm/witness/code/update/status

## 请求方式(HTTP协议)

HTTP/POST(application/json;charset=UTF-8)

## 接口入参

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | secretKey | String | 是 | 检测机构标识(用于身份验证,找相关人员获取) |
| 2 | list | List<String> | 是 | 材料见证组号集合 |

## 接口响应

{ "success": true,//成功标识 "message": "",//描述信息 "code": 200,//状态码 "result": "数据数据更新成功", "timestamp": 1646964254206 }

# 修改混凝土见证芯片状态

## 接口概述

检测系统通过混凝土试块编号将芯片已递交的芯片状态修改为委托已收样

## 接口地址

#{baserUrl}/qdm/witness/concrete/update/status

## 请求方式(HTTP协议)

HTTP/POST(application/json;charset=UTF-8)

## 接口入参

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | secretKey | String | 是 | 检测机构标识(用于身份验证,找相关人员获取) |
| 2 | list | List<String> | 是 | 混凝土试块编号集合 |

## 接口响应

{ "success": true,//成功标识 "message": "",//描述信息 "code": 200,//状态码 "result": "数据数据更新成功", "timestamp": 1646964254206 }

# 修改材料见证试验编码

## 接口概述

检测系统通过材料见证组号,更新是试验编码

## 接口地址

#{baserUrl}/qdm/witness/code/update/sy/num

## 请求方式(HTTP协议)

HTTP/POST(application/json;charset=UTF-8)

## 接口入参

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | secretKey | String | 是 | 检测机构标识(用于身份验证,找相关人员获取) |
| 2 | syList | List<Object> | 是 | 材料见证组号与试验编码集合 |

syList

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | groupCode | String | 是 | 材料见证组号 |
| 2 | syNum | List<Object> | 是 | 试验编码 |

例子:

{ "secretKey":"", "syList": [ {"groupCode":"","syNum":""}, {"groupCode":"","syNum":""}, …… ] }

## 接口响应

{ "success": true,//成功标识 "message": "",//描述信息 "code": 200,//状态码 "result": "数据更新成功", "timestamp": 1646964254206 }

# 通过混凝土芯片内码,获取见证及芯片信息

## 接口概述

检测机构通过混凝土芯片内码,获取见证及芯片信息

## 接口地址

#{baserUrl}/qdm/witness/concrete/chip/get

## 请求方式(HTTP协议)

HTTP/GET(application/json;charset=UTF-8)

## 接口入参

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | secretKey | String | 是 | 检测机构标识(用于身份验证,找相关人员获取) |
| 2 | chipId | String | 是 | 芯片内码 |

## 返回参数

| 序号 | 名称 | 中文描述 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | success | 成功标识 | String(64) |
| 2 | message | 描述信息 | String(500) |
| 3 | code | 状态码 | String(64) |
| 4 | timestamp | 时间毫秒 | String(64) |
| 5 | result | 返回结果(result字段说明) | String(64) |

result字段说明

| 序号 | 名称 | 中文描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | projectId | 工程ID | String |
| 2 | manufacturerId | 混凝土厂商ID | String |
| 3 | serialNumber | 混凝土流水号 | String |
| 4 | productionUnit | 生产单位 | String |
| 5 | designStrengthGrade | 设计强度等级 | String |
| 6 | samplingPosition | 取样部位 | String |
| 7 | specimenNumber | 试件编号 | String |
| 8 | witnessPersonId | 见证人ID | String |
| 9 | curingConditions | 养护条件(1.标准,2.同条件,3.拆模) | String |
| 10 | specimenSize | 试件尺寸 | String |
| 11 | moldingDate | 成型日期(yyyy-MM-dd) | Date |
| 12 | locationAddress | 定位地址 | String |
| 13 | locationPerson | 定位人 | String |
| 14 | locationDate | 定位时间(yyyy-MM-dd) | Date |
| 15 | longitudeY | 经度 | String |
| 16 | dimensionX | 维度 | String |
| 17 | blockCodeList | 试块编码 | List(详情见下表) |
| 18 | operationStatus | 操作情况 | String |
| 19 | projectName | 工程名称 | String |
| 20 | projectAddr | 工程地址 | String |
| 21 | strengthValue | 强度代表值 | String |
| 22 | projectNum | 工程监督号 | String |
| 23 | witnessPersonName | 见证人姓名 | String |
| 24 | verificationDat | 验证时间(yyyy-MM-dd) | Date |
| 25 | witnessGroupNumber | 见证组号 | String |
| 26 | supervisionUnit | 监督单位 | String |
| 27 | detectionUnit | 检测单位 | String |
| 28 | detectionUnitName | 检测单位名称 | String |
| 29 | submitDate | 递交时间(yyyy-MM-dd) | Date |
| 30 | scanDate | 扫描日期(yyyy-MM-dd) | Date |
| 31 | operationState | 见证状态 1:已保存,2 :见证已递交,3:芯片已递交,4:已退货 | Integer |

blockCodeList字段说明

| 序号 | 名称 | 中文描述 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | chipInfoId | 芯片id | String |
| 2 | witnessId | 见证ID | String |
| 3 | qrCode | 外码 | String |
| 4 | chipId | 芯片内码 | String |
| 5 | projectId | 工程ID | String |
| 6 | projectNum | 工程监督号 | String |
| 7 | seq | 试块编号 | Integer |
| 8 | outBoundState | 出库状态（1.未入库 2.已入库 3.撤销入库 4.已出库） | Integer |

## 接口响应

{ "success": true, "message": "", "code": 200, "timestamp": 1647307323779, "result": { "createTime": null, "createMan": null, "createId": null, "updateTime": null, "updateMan": null, "updateId": null, "state": null, "isDelete": null, "projectId": null, "manufacturerId": null, "serialNumber": null, "productionUnit": null, "designStrengthGrade": null, "samplingPosition": null, "specimenNumber": null, "witnessPersonId": null, "curingConditions": null, "specimenSize": null, "moldingDate": null, "locationAddress": null, "locationPerson": null, "locationDate": null, "longitudeY": null, "dimensionX": null, "operationState": null, "blockCodeList": [{ "chipInfoId": null, "witnessId": null, "qrCode": null, "chipId": null, "projectId": null, "projectNum": null, "seq": null }], "operationStatus": null, "projectName": null, "projectAddr": null, "strengthValue": null, "projectNum": null, "witnessPersonName": null, "witnessCertificateNum": null, "verificationDate": null, "witnessGroupNumber": null, "supervisionUnit": null, "detectionUnit": null, "detectionUnitName": null, "witnessFaceInfoFile": null, "submitDate": null, "concreteDeliveryId": null, "cheqi": null, "chepai": null, "receiveGoodsMan": null } }

# 相关数据清单

## 项目类

| 序号 | 表名 | 项目名称 | 参考标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ1_GROU | 钢筋原材试验 | GB 13014-91、GB 1499.2-2007、GB1499.1-2008、GB 4463-84、GB 13788-2008、GB/T 701-2008 | 属自动采集项目 |
|  | GJ11_GROU | 钢筋原材试验复检 |  | 属自动采集项目 |
|  | GJ2_GROU | 钢筋焊接试验 | JGJ 18-2003 | 属自动采集项目 |
|  | GJ21_GROU | 钢筋焊接试验复检 |  | 属自动采集项目 |
|  | GJJXLJ_GROU | 钢筋机械连接试验 | JGJ 107-2010 | 属自动采集项目 |
|  | GJJXLJ1_GROU | 钢筋机械连接试验复检 |  | 属自动采集项目 |
|  | GB1_GROU | 碳素结构钢 | GB/T 700-2006 | 属自动采集项目 |
|  | GB11_GROU | 碳素结构钢复检 |  | 属自动采集项目 |
|  | GD1_GROU | 低合金高强度结构钢试验 | GB/T 1591-2008 | 属自动采集项目 |
|  | GD11_GROU | 低合金高强度结构钢试验复检 |  | 属自动采集项目 |
|  | GB2_GROU | 优质碳素结构钢试验 |  | 关键页项目 |
|  | GJX_GROU | 钢绞线、钢丝试验 | GB/T 5224-2003 |  |
|  | KO_GROU | 钻芯法检测强度(CECS 03:2007) | CECS 03:2007 | 属自动采集项目\ 合格与否标识：强度达到设计强度100%为‘y’，未达到为‘n’ |
|  | KOJZ_GROU | 基桩芯样抗压强度(JGJ 106-2003、DBJ 15-60-2008) | JGJ 106-2003、DBJ 15-60-2008 | 属自动采集项目 合格与否标识：强度达到设计强度100%为‘y’，未达到为‘n’ |
|  | HUN_GROU | 混凝土抗压试验 | GB/T 50081-2002 | 属自动采集项目 合格与否标识：龄期≥18d时，且强度达到设计强度100%为‘y’，未达到为‘n’，龄期＜18d或强度无效时为‘t’ |
|  | NIO_GROU | 水泥物理性能试验 | GB 175-2007、GB 3183-2003、GB/T 2015-2005 | 属自动采集项目 |
|  | NIOHX_GROU | 水泥化学性能试验 | GB 175-2007、GB 3183-2003、GB/T 2015-2005 | 关键页项目 |
|  | HZ_GROU | 混凝土抗折试验 | GB/T 50081-2002 | 属自动采集项目 合格与否标识：龄期≥18d时，且强度达到设计强度100%为‘y’，未达到为‘n’，龄期＜18d或强度无效时为‘t’ |
|  | QIZ_GROU | 轻集料混凝土小型空心砌块试验 | GB/T 15229-2002 | 属自动采集项目 |
|  | JAQ_GROU | 蒸压加气混凝土砌块试验 | GB/T 11968-2006 | 属自动采集项目 |
|  | LSB_GROU | 蒸压灰砂砖试验 | GB 11945-1999 | 属自动采集项目 |
|  | HNTQK_GROU | 普通混凝土小型空心砌块试验 |  | 关键页项目 |
|  | BC_GROU | 板材试验 |  | 关键页项目 |
|  | QJLKXZ_GROU | 轻集料混凝土实心砖试验 |  | 关键页项目 |
|  | CHL_GROU | 混凝土掺合料试验 |  | 关键页项目 |
|  | SJWJJ_GROU | 砂浆外加剂试验 |  | 关键页项目 |
|  | SJCHL_GROU | 砂浆掺合料试验 |  | 关键页项目 |
|  | JIA_GROU | 砂浆性能（包括力学及其它性能）试验 | JGJ 70-2009 | 属自动采集项目 合格与否标识：龄期≥18d时，且强度达到设计强度100%为‘y’，未达到为‘n’，龄期＜18d或强度无效时为‘t’ |
|  | SMZ_GROU | 饰面砖粘结强度试验 | JGJ 110-2008 |  |
|  | SMZ1_GROU | 饰面砖粘结强度试验复检 |  |  |
|  | HT_GROU | 回弹法检测混凝土强度检验 | JGJ/T 23-2001 | 合格与否标识：强度达到设计强度100%为‘y’，未达到为‘n’ |
|  | HT_RECORD | 回弹法检测混凝土强度细表 |  |  |
|  | HT_MIDDLE | 回弹法检测混凝土强度单构件结果表 |  |  |
|  | FSTL_GROU | 防水涂料试验 | GB/T19250-2003、JC/T 674-1997、JC/T894-2001、JC408-2005、GB/T 23445-2009 |  |
|  | FSJC_GROU | 防水卷材试验 | GB18173.1-2006、GB 23441-2009、JC 840-1999、GB/T14686-2008、GB12953-2003、GB 18967-2009、JC/T 504-2007、JC/T684-1997、JC/T 645-1996、GB12952-2003、 |  |
|  | NQTL_GROU | 内墙涂料试验 |  | 关键页项目 |
|  | WQTL_GROU | 外墙涂料试验 |  | 关键页项目 |
|  | NIZI_GROU | 腻子试验 |  | 关键页项目 |
|  | FWTL_GROU | 防腐涂料试验 |  | 关键页项目 |
|  | DPQ_GROU | 地坪漆试验 |  | 关键页项目 |
|  | DXDL_GROU | 电线电缆试验 | GB/T 5023.1~4-2008、 JB/T 8734.1~5-1998 |  |
|  | GXGC_GROU | 电线槽试验 | QB/T 1614-2000 |  |
|  | DGTG_GROU | 绝缘电工套管试验 |  | 关键页项目 |
|  | DXDG_GROU | 埋地式电线导管试验 |  | 关键页项目 |
|  | LHJBC_GROU | 铝合金板材试验 |  | 关键页项目 |
|  | SLGSGC_GROU | 给水管材试验 | GB/T 18742.2-2002、GB/T 10002.1-2006、 |  |
|  | SLGSGJ_GROU | 给水管件试验 | GB/T 18742.3-2002、GB/T 10002.2-2003 |  |
|  | SLPSGC_GROU | 排水管材试验 | GB/T 5836.1-2006、 |  |
|  | SLPSGJ_GROU | 排水管件试验 | GB/T 5836.2-2006 |  |
|  | DGDL_GROU | 断路器试验 | GB 16916.1-2003 |  |
|  | CZJY_GROU | 家用插座试验 | GB 2099.1-2008 |  |
|  | ZXDZJZ_GROU | 单桩静载试验(竖向抗压) |  | 关键页项目 |
|  | ZXDZJZ2_GROU | 单桩静载试验(竖向抗拔) |  | 关键页项目 |
|  | ZXDZJZ3_GROU | 单桩静载试验(水平静载) |  | 关键页项目 |
|  | ZXGYB_GROU | 高应变动力检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZXDYB_GROU | 低应变动力检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZXCSB_GROU | 超声波法检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZXDJYBHZ_GROU | 地基压板载荷试验、 |  | 关键页项目 |
|  | ZXDJDLCT_GROU | 地基动力触探试验 |  | 关键页项目 |
|  | ZXDJGR_GROU | 地基标准贯入试验 |  | 关键页项目 |
|  | ZXYJYBHZ_GROU | 岩基压板载荷试验 |  | 关键页项目 |
|  | ZXMGSDL_GROU | 锚杆锁定力检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZXSJGR_GROU | 贯入法检测砂浆抗压强度 | JGJ/T 136-2001 |  |
|  | ZXSJGR_GROUMX | 贯入法检测砂浆抗压强度细表 |  |  |
|  | CSHT_GROU | 混凝土强度（超声回弹综合法）检测 |  | 关键页项目 |
|  | HZBC_GROU | 混凝土强度（后装拔出法）检测 |  | 关键页项目 |
|  | SJTCF_GROU | 砌筑砂浆强度（推出法）检测 |  | 关键页项目 |
|  | SJTYF_GROU | 砌筑砂浆强度（筒压法）检测 |  | 关键页项目 |
|  | SJPJF_GROU | 砌筑砂浆强度（砂浆片剪法）检测 |  | 关键页项目 |
|  | SJDHF_GROU | 砌筑砂浆强度（点荷法）检测 |  | 关键页项目 |
|  | SJHTF_GROU | 砂浆强度的匀质性（回弹法）检测 |  | 关键页项目 |
|  | SJSDF_GROU | 砂浆强度的匀质性（射钉法）检测 |  | 关键页项目 |
|  | SJZYF_GROU | 砌体抗压强度（轴压法）检测 |  | 关键页项目 |
|  | SJDPF_GROU | 砌体抗压强度（扁顶法）检测 |  | 关键页项目 |
|  | GJJMCC_GROU | 构件截面尺寸检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZXGJBHC_GROU | 钢筋保护层厚度检测 | GB 50204-2002 |  |
|  | ZXGJBHC_GROUMX | 钢筋保护层厚度检测细表 |  |  |
|  | ZXYZGJ_GROU | 混凝土预制构件结构性能检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZXHMGJ_GROU | 混凝土后锚固件轴向抗拔 | GB50367-2006、 DBJ/T 15-35-2004 |  |
|  | ZXHMGJ_GROUMX | 混凝土后锚固件轴向抗拔细表 |  |  |
|  | ZXJZMQ_GROU | 建筑幕墙的气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形性能检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZXJGJXRX_GROU | 硅酮结构胶相容性检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZXJGJQT_GROU | 硅酮结构胶其它性能检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZXGHJWSJC_GROU | 钢结构焊接质量无损检测（射线法） |  | 关键页项目 |
|  | ZXGJGCSF_GROU | 钢结构焊接质量无损检测（超声波法） |  | 关键页项目 |
|  | ZXGJGCFF_GROU | 钢结构焊接质量无损检测（磁粉法） |  | 关键页项目 |
|  | ZXGJGSTF_GROU | 钢结构焊接质量无损检测（渗透法） |  | 关键页项目 |
|  | ZXGFHJC_GROU | 钢结构防火涂装检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZXGFFJC_GROU | 钢结构防腐涂装检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZXGLSJD_GROU | 钢结构节点力学性能检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZXGLSJG_GROU | 机械连接用紧固标准件力学性能检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZXGLSLX_GROU | 高强度螺栓力学性能检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZXGWJBX_GROU | 钢网架结构的变形检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZXQLJZ_GROU | 桥梁静载试验 |  | 关键页项目 |
|  | ZXQLDZ_GROU | 桥梁动载试验 |  | 关键页项目 |
|  | ZXYZDLHZ_GROU | 预制单梁荷载试验 |  | 关键页项目 |
|  | ZXQLDQ_GROU | 桥梁定期检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZXLJPZ_GROU | 路基平整度 |  | 关键页项目 |
|  | ZXLJWC_GROU | 路基弯沉值 |  | 关键页项目 |
|  | ZXLJHT_GROU | 路基回弹模量 |  | 关键页项目 |
|  | ZXDLPS_GROU | 断面形状 |  | 关键页项目 |
|  | ZXDLMF_GROU | 接口密闭性试验、满水或闭水试验 |  | 关键页项目 |
|  | ZXLMGC_GROU | 道路面层厚度 |  | 关键页项目 |
|  | ZXLMWL_GROU | 水泥混凝土路面弯拉强度 |  | 关键页项目 |
|  | ZXLMPZ_GROU | 路面平整度 |  | 关键页项目 |
|  | ZXLMYS_GROU | 沥青路面压实度 |  | 关键页项目 |
|  | ZXLMSD_GROU | 路面构造深度 |  | 关键页项目 |
|  | ZXLMWC_GROU | 路面弯沉值 |  | 关键页项目 |
|  | ZXLMKH_GROU | 路面抗滑性能 |  | 关键页项目 |
|  | ZXLMSS_GROU | 路面渗水系数 |  | 关键页项目 |
|  | ZXDTGC_GROU | 电梯工程 |  | 关键页项目 |
|  | ZXDQGC_GROU | 电气工程 |  | 关键页项目 |
|  | ZXPSPR_GROU | 排水及采暖工程 |  | 关键页项目 |
|  | ZXKTGC_GROU | 风与空调工程 |  | 关键页项目 |
|  | ZXZNJZ_GROU | 弱电（智能建筑）系统 |  | 关键页项目 |
|  | ZXSNHJ_GROU | 室内环境 |  | 关键页项目 |
|  | ZXTDRD_GROU | 土壤氡浓度 |  | 关键页项目 |
|  | ZXBCJQ_GROU | 人造板材中甲醛的含量 |  | 关键页项目 |
|  | ZXWJJA_GROU | 混凝土外加剂中氨的含量 |  | 关键页项目 |
|  | ZXTLYHW_GROU | 涂料、粘结剂、处理剂中甲醛、苯、TVOC、TDI的含量 |  | 关键页项目 |
|  | ZXJCYHW_GROU | 聚氯乙烯卷材、壁纸、地毡等中甲醛、TVOC含量 |  | 关键页项目 |
|  | ZXCLFSX_GROU | 建筑材料、装修材料放射性 |  | 关键页项目 |
|  | ZXJNCL_GROU | 墙体节能工程材料 |  | 关键页项目 |
|  | ZXJNDM_GROU | 地面节能工程材料 |  | 关键页项目 |
|  | ZXJNWM_GROU | 屋面节能工程材料 |  | 关键页项目 |
|  | ZXMQMCJN_GROU | 幕墙节能工程材料 |  | 关键页项目 |
|  | ZXMQMC_GROU | 门窗节能工程材料 |  | 关键页项目 |
|  | ZXKTJN_GROU | 通风与空调末端设备 |  | 关键页项目 |
|  | ZXKTBW_GROU | 保温材料 |  | 关键页项目 |
|  | ZXKTLR_GROU | 空调系统冷热源及管网节能 |  | 关键页项目 |
|  | ZXPDZMJN_GROU | 配电与照明节能工程 |  | 关键页项目 |
|  | ZXWHJG_GROU | 围护结构现场实体检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZXWHKT_GROU | 空调系统节能性能检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZXQZJ_GROU | 塔吊 |  | 关键页项目 |
|  | ZXSJJ_GROU | 物料提升机 |  | 关键页项目 |
|  | ZXDL_GROU | 吊蓝 |  | 关键页项目 |
|  | ZXJSJ_GROU | 钢管 |  | 关键页项目 |
|  | ZXAQW_GROU | 安全网 |  | 关键页项目 |
|  | ZXAQM_GROU | 安全帽 |  | 关键页项目 |
|  | HNTCJJ_GROU | 混凝土掺加剂 | GB 8076-2008 |  |
|  | MJLJQ_GROU | 预应力筋用锚具、夹具和连接器试验 | GB/T 14370-2007 |  |
|  | LQYCL_GROU | 沥青试验 | JTG F40-2004 |  |
|  | LQHHL_GROU | 沥青混合料试验 | JTJ 052-2000 |  |
|  | SLGJZJ_GROU | 塑料管用胶粘剂 | Q/（02）GZZJ001-2002 |  |
|  | TYQTCL_GROU | 通用墙体材料 |  |  |
|  | SHIJC_GROU | 石试验 | JGJ 52-2006、GB14685-2001 |  |
|  | SHAJC_GROU | 砂试验 | JGJ 52-2006、GB14684-2001 |  |
|  | HNTPB_GROU | 混凝土配合比试验 | JGJ 55-2000 |  |
|  | SJPB_GROU | 砂浆配合比试验 | JGJ 98-2000 |  |
|  | HNTKS_GROU | 混凝土抗渗试验 | GB/T 50082-2009 |  |
|  | ALUM_GROU | 铝合金型材试验 | GB 5237-2008 |  |
|  | GDAZ_GROU | 管道阀门试验 | GB 50242-2002 |  |
|  | TYFM_GROU | 管道阀门试验 | GB/T 8464-2008 |  |
|  | JZWC_GROU | 门窗三性试验 | GB/T 7106-2008 | 关键页项目 |
|  | JZJZBL_GROU | 建筑玻璃光学性能试验 |  | 关键页项目 |
|  | JZBLRG_GROU | 建筑玻璃热工性能试验 |  | 关键页项目 |
|  | WSTC_GROU | 建筑卫生陶瓷试验 |  | 关键页项目 |
|  | ZXLDKG_GROU | 漏电开关试验 |  | 关键页项目 |
|  | CYLINDER_GROU | 混凝土劈裂抗拉 |  | 关键页项目 |
|  | KLBZ_GROU | 土粒比重试验 |  | 关键页项目 |
|  | KLFX_GROU | 颗粒分析试验 |  | 关键页项目 |
|  | JXHS_GROU | 界限含水率试验 |  | 关键页项目 |
|  | XDMD_GROU | 砂的相对密度试验 |  | 关键页项目 |
|  | TJS_GROU | 土最大干密度与最优含水率（击实）试验 |  | 关键页项目 |
|  | CRB_GROU | 承载比试验 |  | 关键页项目 |
|  | YSXS_GROU | 压缩系数和固结系数试验 |  | 关键页项目 |
|  | KJQD_GROU | 抗剪强度试验 |  | 关键页项目 |
|  | WCXQD_GROU | 无侧限抗压强度试验 |  | 关键页项目 |
|  | JYTG_GROU | 密度（环刀法、灌砂法）试验 |  | 关键页项目 |
|  | ZXGJQX_GROU | 构件缺陷检测（超声法） |  | 关键页项目 |
|  | JGGB_GROU | 建筑结构用钢板试验 |  | 关键页项目 |
|  | ZSGB_GROU | 装饰用钢板试验 |  | 关键页项目 |
|  | GBHJ_GROU | 钢板焊接件试验 |  | 关键页项目 |
|  | GJHJW_GROU | 钢筋焊接网试验 |  | 关键页项目 |
|  | GG_GROU | 钢管试验 |  | 关键页项目 |
|  | HJCL_GROU | 焊接材料试验 |  | 关键页项目 |
|  | HJGY_GROU | 焊接工艺评定 |  | 关键页项目 |
|  | MFJ_GROU | 密封胶检测 |  | 关键页项目 |
|  | TGHCCL_GROU | 土工合成材料试验 |  | 关键页项目 |
|  | PZXJ_GROU | 遇水膨胀橡胶 |  | 关键页项目 |
|  | ZSD_GROU | 止水带 |  | 关键页项目 |
|  | FSB_GROU | 防水板 |  | 关键页项目 |
|  | LMZ_GROU | 路面砖 |  | 关键页项目 |
|  | LYS_GROU | 路缘石 |  | 关键页项目 |
|  | XJZZ_GROU | 橡胶支座 |  | 关键页项目 |
|  | JG_GROU | 井盖 |  | 关键页项目 |
|  | TL_GROU | 陶粒 |  | 关键页项目 |
|  | GJL_GROU | 冷轧扭钢筋试验 |  |  |
|  | shabhwzjjb_grou | 砂浆拌合物理性能（除力学外其它性能） |  | 关键页项目 |
|  | pz_grou | 烧结(多孔)砖试验 |  |  |
|  | KSB_GROU | 烧结空心砖(砌块) 试验 |  |  |
|  | hsxz_grou | 混凝土实心砖试验 |  |  |
|  | WYZX_GROU | 混凝土外加剂试验 |  | 关键页项目 |
|  | yylgs_grou | 钢绞线、钢丝试验 |  |  |
|  | QLJGG_GROU | 桥梁用结构钢 |  | 关键页项目 |
|  | HJJGG_GROU | 合金结构钢 |  | 关键页项目 |
|  | CGB_GROU | 彩钢板 |  | 关键页项目 |
|  | DXGB_GROU | 镀锌钢板 |  | 关键页项目 |
|  | BXGGB_GROU | 不锈钢钢板 |  | 关键页项目 |
|  | YZTHD_GROU | 圆柱头焊钉 |  | 关键页项目 |
|  | TXYMJ_GROU | T型预埋件 |  | 关键页项目 |
|  | CPSB_GROU | 产品试板试验 |  | 关键页项目 |
|  | HNTCL_GROU | 砼中氯离子含量 |  | 关键页项目 |
|  | BHS_GROU | 拌合水 |  | 关键页项目 |
|  | WJJYZX_GROU | 混凝土外加剂匀质性检测 |  | 关键页项目 |
|  | DQRMD_GROU | 丁腈软木垫 |  | 关键页项目 |
|  | MFQ_GROU | 密封圈（垫） |  | 关键页项目 |
|  | GJGFHTL_GROU | 钢结构防火涂料 |  | 关键页项目 |
|  | SMXFHTL_GROU | 饰面型防火涂料 |  | 关键页项目 |
|  | LQJL_GROU | 集料 |  | 关键页项目 |
|  | LQKF_GROU | 矿粉 |  | 关键页项目 |
|  | LQSGWD_GROU | 施工温度 |  | 关键页项目 |
|  | LQPHB_GROU | 沥青配合比 |  | 关键页项目 |
|  | FHGCGJ_GROU | 复合管材管件 |  | 关键页项目 |
|  | JSGCGJ_GROU | 金属管材管件 |  | 关键页项目 |
|  | GDDQKG_GROU | 固定式电气装置开关 |  | 关键页项目 |
|  | DENGJU_GROU | 灯具 |  | 关键页项目 |
|  | FMHHF_GROU | 粉煤灰、石灰化学分析 |  | 关键页项目 |
|  | SNHF_GROU | 水泥、砂化学分析 |  | 关键页项目 |
|  | GTHF_GROU | 钢铁化学分析 |  | 关键页项目 |
|  | LHJHF_GROU | 铝合金化学分析 |  | 关键页项目 |
|  | YJZX_GROU | 岩基承载力钻芯法检测 |  | 关键页项目 |
|  | MGKB_GROU | 土钉抗拔、基础锚杆抗拔 |  | 关键页项目 |
|  | GJJJ_GROU | 钢筋间距 |  | 关键页项目 |
|  | SJKB_GROU | 砂浆抗拔 |  | 关键页项目 |
|  | PSHD_GROU | 混凝土喷射厚度检测 |  | 关键页项目 |
|  | JTSS_GROU | 交通设施 |  | 关键页项目 |
|  | XXJC_GROU | 线形检测 |  | 关键页项目 |
|  | LQXC_GROU | 沥青现场检测 |  | 关键页项目 |
|  | TDLD_GROU | 探地雷达检测 |  | 关键页项目 |
|  | SDJC_GROU | 隧道检测 |  | 关键页项目 |
|  | PSGDDS_GROU | 排水管道电视检测（CCTV检测） |  | 关键页项目 |
|  | BSSY_GROU | 闭水试验 |  | 关键页项目 |
|  | MSSY_GROU | 满水试验 |  | 关键页项目 |
|  | YLLH_GROU | 园林绿化（包括肥料、灌溉用水、植物营养元素、土壤、植物病虫害、苗木规格、苗木间距等参数） |  | 关键页项目 |
|  | DTPBM_GROU | 地铁屏蔽门安装工程 |  | 关键页项目 |
|  | SDKQ_GROU | 隧道空气检测 |  | 关键页项目 |
|  | JCJN_GROU | 监测与控制节能工程 |  | 关键页项目 |
|  | BWSJHD_GROU | 保温砂浆厚度检测 |  | 关键页项目 |
|  | BWSJKB_GROU | 保温砂浆拉拔试验 |  | 关键页项目 |
|  | ZXKJ_GROU | 扣件 |  |  |
|  | ZXAQD_GROU | 安全带 |  |  |
|  | ZXRHT_GROU | 人货梯 |  |  |
|  | ZXMST_GROU | 门式吊 |  |  |
|  | ZXFZQ_GROU | 人货梯防坠器 |  |  |
|  | SJJJ_GROU | 砂浆净浆抗压 |  | 关键页项目 |
|  | DJJCZX_GROU | 地基基础现场钻芯法检测 |  | 关键页项目 |
|  | ZTJGZX_GROU | 主体结构现场钻芯法检测 |  | 关键页项目 |

## 管理类

| 序号 | 表名 | 中文说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MODIFIED_LOG | 日志信息 |  |
| 2 | ACSRECORD | 自动采集项目质量控制信息 |  |
| 3 | QUESTION_INFORM | 数据修改授权日志表 |  |
| 4 | ReportFileList | 上传PDF报告表 |  |
| 5 | Hun_RfidInfo | RFID信息表 |  |
| 6 | SamplCheck | 见证信息表 |  |

# 表属性说明

## 项目类

### 检测项目公用信息表（REGISTER_TEMP）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sy_num | varchar(20) | 主键 | 格式如下： 5位单位注册编号+站点代号+14位流水；其中单位注册编号见单位注册编号表；站点代号以大写字母表示，范围A~Z。 |
| 2 | prtidentity | varchar(36) | 监管报告标识号 |  |
| 3 | ph_num | varchar(25) | 样品编号 |  |
| 4 | prtnum | char(25) | 报告编号 |  |
| 5 | wt_num | char(25) | 委托编号 |  |
| 6 | wt_code | char(16) | 工程代码 |  |
| 7 | wt_unit | varchar(120) | 委托单位 |  |
| 8 | gc_name | char(250) | 工程名称 |  |
| 9 | gj_address | varchar(250) | 工程地点 |  |
| 10 | gj_name | char(250) | 工程部位 |  |
| 11 | jz_unit | char(60) | 见证单位 |  |
| 12 | js_unit | varchar(60) | 建设单位 |  |
| 13 | sg_unit | varchar(60) | 施工单位 |  |
| 14 | sg | char(1) | 检验类别 | 常规见证检验：y 监督见证检验：z 普通送检：p 随机监督抽检：c |
| 15 | zlaqjdbm | varchar(50) | 监督号 | 规则见附录3 |
| 16 | jz_name | char(20) | 见证人 |  |
| 17 | jz_letter | char(20) | 见证人电话 |  |
| 18 | jd_unit | varchar(50) | 监督单位 |  |
| 19 | jiandu | char(20) | 监督员 |  |
| 20 | jiandu_letter | char(20) | 监督员电话 |  |
| 21 | jianduke | char(8) | 监督科室代号 |  |
| 22 | factory | char(60) | 生产厂家 |  |
| 23 | fac_num | char(20) | 出厂编号 |  |
| 24 | fac_date | datetime | 生产日期 |  |
| 25 | db_num | char(8) | 批量(t) |  |
| 26 | wt_address | varchar(120) | 客户地址 |  |
| 27 | yp_name | char(60) | 样品名称 |  |
| 28 | songy | char(20) | 送样人 |  |
| 29 | sy_date | datetime | 送样日期 |  |
| 30 | yq_ch_date | datetime | 要求试验日期 |  |
| 31 | shouy | char(20) | 收样人 |  |
| 32 | jybz_1 | varchar(500) | 检测方法标准 |  |
| 33 | ch_info | varchar(500) | 检测参数 |  |
| 34 | ch_date | datetime | 试验日期 |  |
| 35 | syman | char(30) | 试验员 |  |
| 36 | syman1 | char(30) | 试验员1 |  |
| 37 | jh_date | datetime | 校核日期 |  |
| 38 | jhman | char(20) | 校核员 |  |
| 39 | sh_date | datetime | 审核日期 |  |
| 40 | shman | char(20) | 审核员 |  |
| 41 | pz_date | datetime | 批准日期 |  |
| 42 | pzman | char(20) | 批准人 |  |
| 43 | prdate | datetime | 打印日期 |  |
| 44 | prman | char(20) | 打印人 |  |
| 45 | qf_date | datetime | 签发日期 |  |
| 46 | qfman | char(20) | 签发人 |  |
| 47 | sb_code | char(40) | 试验设备编号 |  |
| 48 | work_station | varchar(50) | 试验工作站 |  |
| 49 | sy_environment | char(60) | 试验环境 |  |
| 50 | note | char(150) | 结论 |  |
| 51 | note_ip | char(1) | 结论标志 | 合格：y 不合格：n 复检：f 其它：t |
| 52 | Data_ip | Char(40) | 状态标志 | 主要位含义： 1：已收样 2：已复核 3：已试验 5：已校核 6：已审核 7：已批准 8：已打印 9：已签发 21：已作废 其它位补0; 例如101000000代表已试验 |
| 53 | ycjg | char(250) | 异常结果 |  |
| 54 | beizhu | varchar(250) | 备注 |  |
| 55 | gctype_Code | Varchar(10) | 工程类型代码 |  |
| 56 | area_Code | Varchar(10) | 工程区域代码 | 区域代码具体见标准监管《广东行政区.xls》编号列 |
| 57 | fwtype_Code | Varchar(10) | 房屋性质代码 |  |
| 58 | Hhh_jdzh_Code | Varchar(16) | 区(县)监督站代码 | 代码规则：5位数字 前2位取行政区号，具体见标准监管《单位注册编码规则.xls》，第3位为车牌代号，后2位流水号，从01开始，例如广州市监督站44a01； 具体编号见各地区监管目录监督站编号.XLS |
| 59 | Jg_table | varchar(50) | 监管表名 |  |
| 60 | GCBM | varchar(100) | 工程编码(交易中心) |  |
| 61 | SGBM | varchar(50) | 施工企业代码 |  |
| 62 | JLBM | varchar(50) | 监理企业代码 |  |
| 63 | endky | float | 强度代表值 |  |
| 64 | dengji | varchar(50) | 等级 |  |
| 65 | endkp | float | 达到设计强度等级 |  |
| 66 | lingqi | varchar(30) | 龄期 |  |
| 67 | HNT_SEQID | varchar(50) | 混凝土流水号 |  |
| 68 | grou_table | varchar(50) | 监管项目表名 | 例如混凝土抗压HUN_GROU |
| 69 | INSTITUTION_CODE | varchar(50) | 机构编码 |  |

### 钢筋力学性能（GJ1_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | gj_d | float | 公称直径 |  |
| 2 | xj_zj | float | 实际直径 |  |
| 3 | s0 | float | 公称面积 |  |
| 4 | ps_code | varchar(20) | 牌号 |  |
| 5 | lu_num | varchar(20) | 炉号 |  |
| 6 | hgzh | varchar(40) | 合格证编号 |  |
| 7 | bmx | varchar(20) | 钢筋类别 |  |
| 8 | gj_lx | varchar(20) | 表面形状 |  |
| 9 | kangzheng | varchar(1) | 有无抗震要求 | 显值:有；无 库值:y；n |
| 10 | fb1 | float | 极限荷载1 |  |
| 11 | fb2 | float | 极限荷载2 |  |
| 12 | fsl1 | float | 屈服荷载1 |  |
| 13 | fsl2 | float | 屈服荷载2 |  |
| 14 | l0 | float | 原始标距 |  |
| 15 | l10 | float | 断后标距1 |  |
| 16 | l11 | float | 断后标距2 |  |
| 17 | wj | float | 弯曲角度 |  |
| 18 | gs | float | 弯心直径 |  |
| 19 | qb1 | float | 抗拉强度1 |  |
| 20 | qb2 | float | 抗拉强度2 |  |
| 21 | qb_ip | float | 抗拉强度指标 |  |
| 22 | qsl1 | float | 屈服强度1 |  |
| 23 | qsl2 | float | 屈服强度2 |  |
| 24 | qsl_ip | float | 屈服点指标 |  |
| 25 | s1 | float | 伸长率1 |  |
| 26 | s2 | float | 伸长率2 |  |
| 27 | s_ip | float | 伸长率指标 |  |
| 28 | lw0 | varchar(6) | 外表裂断与裂纹(弯曲结果)1 |  |
| 29 | lw1 | varchar(6) | 外表裂断与裂纹(弯曲结果)2 |  |
| 30 | lw_ip | varchar(20) | 弯曲指标 |  |
| 31 | syqjl1 | float | 试验前距离1 |  |
| 32 | syqjl2 | float | 试验前距离2 |  |
| 33 | dlhjl1 | float | 断裂后距离1 |  |
| 34 | dlhjl2 | float | 断裂后距离2 |  |
| 35 | zscl1 | float | 总伸长率1 |  |
| 36 | zscl2 | float | 总伸长率2 |  |
| 37 | zscl_zb | float | 总伸长率指标 |  |
| 38 | zlbz | varchar(20) | 产品标准号 |  |
| 39 | jybz_1 | varchar(20) | 拉伸检验标准号 |  |
| 40 | jybz_2 | varchar(20) | 弯曲检验标准号 |  |
| 41 | ZLPC_C1 | float | 钢筋长度1 |  |
| 42 | ZLPC_C2 | float | 钢筋长度2 |  |
| 43 | ZLPC_C3 | float | 钢筋长度3 |  |
| 44 | ZLPC_C4 | float | 钢筋长度4 |  |
| 45 | ZLPC_C5 | float | 钢筋长度5 |  |
| 46 | ZLPC_C6 | float | 钢筋长度6 |  |
| 47 | ZLPC_C7 | float | 钢筋长度7 |  |
| 48 | ZLPC_C8 | float | 钢筋长度8 |  |
| 49 | ZLPC_C9 | float | 钢筋长度9 |  |
| 50 | ZLPC_C10 | float | 钢筋长度10 |  |
| 51 | ZLPC_ZC | float | 钢筋总长 |  |
| 52 | ZLPC_ZL | float | 钢筋总重量 |  |
| 53 | ZLPC | float | 钢筋重量偏差 |  |
| 54 | ZLPC_ZB | float | 钢筋重量偏差指标 |  |
| 55 | sy_num | varchar(20) | 主键 |  |
| 56 | ph_num | varchar(25) | 样品编号 |  |

### 钢筋力学性能复检（GJ11_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | gj_d | float | 公称直径 |  |
| 2 | xj_zj | float | 实际直径 |  |
| 3 | s0 | float | 公称面积 |  |
| 4 | ps_code | varchar(20) | 牌号 |  |
| 5 | lu_num | varchar(20) | 炉号 |  |
| 6 | hgzh | varchar(40) | 合格证编号 |  |
| 7 | bmx | varchar(20) | 钢筋类别 |  |
| 8 | gj_lx | varchar(6) | 表面形状 |  |
| 9 | kangzheng | varchar(1) | 有无抗震要求 | 显值:有；无 库值:y；n |
| 10 | pre_sy_num | varchar(25) | 原初验试样编号 |  |
| 11 | fjxm | varchar(1) | 复检项目 | 显值: 拉伸试验；弯曲试验； 全部试验 库值: l；w；a |
| 12 | fb1 | float | 极限荷载1 |  |
| 13 | fb2 | float | 极限荷载2 |  |
| 14 | fb3 | float | 极限荷载3 |  |
| 15 | fb4 | float | 极限荷载4 |  |
| 16 | fsl1 | float | 屈服荷载1 |  |
| 17 | fsl2 | float | 屈服荷载2 |  |
| 18 | fsl3 | float | 屈服荷载3 |  |
| 19 | fsl4 | float | 屈服荷载4 |  |
| 20 | l0 | float | 原始标距 |  |
| 21 | l10 | float | 断后标距1 |  |
| 22 | l11 | float | 断后标距2 |  |
| 23 | l12 | float | 断后标距3 |  |
| 24 | l13 | float | 断后标距4 |  |
| 25 | wj | float | 弯曲角度 |  |
| 26 | gs | float | 弯心直径 |  |
| 27 | qb1 | float | 抗拉强度1 |  |
| 28 | qb2 | float | 抗拉强度2 |  |
| 29 | qb3 | float | 抗拉强度3 |  |
| 30 | qb4 | float | 抗拉强度4 |  |
| 31 | qb_ip | float | 抗拉强度指标 |  |
| 32 | qsl1 | float | 屈服强度1 |  |
| 33 | qsl2 | float | 屈服强度2 |  |
| 34 | qsl3 | float | 屈服强度3 |  |
| 35 | qsl4 | float | 屈服强度4 |  |
| 36 | qsl_ip | float | 屈服点指标 |  |
| 37 | s1 | float | 伸长率1 |  |
| 38 | s2 | float | 伸长率2 |  |
| 39 | s3 | float | 伸长率3 |  |
| 40 | s4 | float | 伸长率4 |  |
| 41 | s_ip | float | 伸长率指标 |  |
| 42 | lw0 | varchar(6) | 外表裂断与裂纹(弯曲结果)1 |  |
| 43 | lw1 | varchar(6) | 外表裂断与裂纹(弯曲结果)2 |  |
| 44 | lw2 | varchar(6) | 外表裂断与裂纹(弯曲结果)3 |  |
| 45 | lw3 | varchar(6) | 外表裂断与裂纹(弯曲结果)4 |  |
| 46 | lw_ip | varchar(20) | 弯曲指标 |  |
| 47 | syqjl1 | float | 试验前距离1 |  |
| 48 | syqjl2 | float | 试验前距离2 |  |
| 49 | syqjl3 | float | 试验前距离3 |  |
| 50 | syqjl4 | float | 试验前距离4 |  |
| 51 | dlhjl1 | float | 断裂后距离1 |  |
| 52 | dlhjl2 | float | 断裂后距离2 |  |
| 53 | dlhjl3 | float | 断裂后距离3 |  |
| 54 | dlhjl4 | float | 断裂后距离4 |  |
| 55 | zscl1 | float | 总伸长率1 |  |
| 56 | zscl2 | float | 总伸长率2 |  |
| 57 | zscl3 | float | 总伸长率3 |  |
| 58 | zscl4 | float | 总伸长率4 |  |
| 59 | zscl_zb | float | 总伸长率指标 |  |
| 60 | zlbz | varchar(20) | 产品标准号 |  |
| 61 | jybz_1 | varchar(20) | 拉伸检验标准号 |  |
| 62 | jybz_2 | varchar(20) | 弯曲检验标准号 |  |
| 41 | ZLPC_C1 | float | 钢筋长度1 |  |
| 42 | ZLPC_C2 | float | 钢筋长度2 |  |
| 43 | ZLPC_C3 | float | 钢筋长度3 |  |
| 44 | ZLPC_C4 | float | 钢筋长度4 |  |
| 45 | ZLPC_C5 | float | 钢筋长度5 |  |
| 46 | ZLPC_C6 | float | 钢筋长度6 |  |
| 47 | ZLPC_C7 | float | 钢筋长度7 |  |
| 48 | ZLPC_C8 | float | 钢筋长度8 |  |
| 49 | ZLPC_C9 | float | 钢筋长度9 |  |
| 50 | ZLPC_C10 | float | 钢筋长度10 |  |
| 41 | ZLPC1_C1 | float | 钢筋长度11 |  |
| 42 | ZLPC1_C2 | float | 钢筋长度12 |  |
| 43 | ZLPC1_C3 | float | 钢筋长度13 |  |
| 44 | ZLPC1_C4 | float | 钢筋长度14 |  |
| 45 | ZLPC1_C5 | float | 钢筋长度15 |  |
| 46 | ZLPC1_C6 | float | 钢筋长度16 |  |
| 47 | ZLPC1_C7 | float | 钢筋长度17 |  |
| 48 | ZLPC1_C8 | float | 钢筋长度18 |  |
| 49 | ZLPC1_C9 | float | 钢筋长度19 |  |
| 50 | ZLPC1_C10 | float | 钢筋长度20 |  |
| 51 | ZLPC_ZC | float | 钢筋总长1 |  |
| 51 | ZLPC1_ZC | float | 钢筋总长2 |  |
| 52 | ZLPC_ZL | float | 钢筋总重量1 |  |
| 52 | ZLPC1_ZL | float | 钢筋总重量2 |  |
| 53 | ZLPC | float | 钢筋重量偏差1 |  |
| 53 | ZLPC1 | float | 钢筋重量偏差2 |  |
| 54 | ZLPC_ZB | float | 钢筋重量偏差指标 |  |

### 钢筋焊接接头（GJ2_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | fac_num | varchar(10) | 炉号 |  |
| 2 | hjlb | varchar(22) | 焊接类别 |  |
| 3 | bmx | varchar(20) | 钢筋类别 |  |
| 4 | ps_code | varchar(6) | 牌号 |  |
| 5 | gj_d | float | 钢筋直径 |  |
| 6 | gj_d2 | varchar(10) | 钢筋直径1 |  |
| 7 | s0 | float | 截面面积 |  |
| 8 | jyff | varchar(30) | 检验方法 |  |
| 9 | fb1 | float | 极限荷载1 |  |
| 10 | fb2 | float | 极限荷载2 |  |
| 11 | fb3 | float | 极限荷载3 |  |
| 12 | dl1 | varchar(20) | 断裂形态1 |  |
| 13 | dl2 | varchar(20) | 断裂形态2 |  |
| 14 | dl3 | varchar(20) | 断裂形态3 |  |
| 15 | wj | float | 弯曲角度 |  |
| 16 | gs | float | 弯心直径 |  |
| 17 | l_wide1 | varchar(6) | 弯曲结果1 |  |
| 18 | l_wide2 | varchar(6) | 弯曲结果2 |  |
| 19 | l_wide3 | varchar(6) | 弯曲结果3 |  |
| 20 | qb1 | float | 拉伸强度实测值1 |  |
| 21 | qb2 | float | 拉伸强度实测值2 |  |
| 22 | qb3 | float | 拉伸强度实测值3 |  |
| 23 | qb_ip | float | 拉伸强度标准值 |  |
| 24 | dl_std | varchar(40) | 断裂形态标准值 |  |
| 25 | lw_std | varchar(40) | 弯曲试验标准值 |  |
| 26 | jybz_1 | varchar(20) | 拉伸检验标准号 |  |
| 27 | jybz_2 | varchar(20) | 弯曲检验标准号 |  |

### 钢筋焊接接头复检（GJ21_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | fac_num | varchar(10) | 炉号 |  |
| 2 | hjlb | varchar(22) | 焊接类别 |  |
| 3 | bmx | varchar(20) | 钢筋类别 |  |
| 4 | ps_code | varchar(6) | 牌号 |  |
| 5 | gj_d | float | 钢筋直径 |  |
| 6 | gj_d2 | varchar(10) | 钢筋直径1 |  |
| 7 | s0 | float | 截面面积 |  |
| 8 | jyff | varchar(30) | 检验方法 |  |
| 9 | fjxm | varchar(1) | 复检项目 | 显值: 拉伸试验；弯曲试验； 全部试验 库值: l；w；a |
| 10 | pre_sy_num | varchar(25) | 原初检编号 |  |
| 11 | fb1 | float | 极限荷载1 |  |
| 12 | fb2 | float | 极限荷载2 |  |
| 13 | fb3 | float | 极限荷载3 |  |
| 14 | fb4 | float | 极限荷载4 |  |
| 15 | fb5 | float | 极限荷载5 |  |
| 16 | fb6 | float | 极限荷载6 |  |
| 17 | dl1 | varchar(20) | 断裂形态1 |  |
| 18 | dl2 | varchar(20) | 断裂形态2 |  |
| 19 | dl3 | varchar(20) | 断裂形态3 |  |
| 20 | dl4 | varchar(20) | 断裂形态4 |  |
| 21 | dl5 | varchar(20) | 断裂形态5 |  |
| 22 | dl6 | varchar(20) | 断裂形态6 |  |
| 23 | l_wide1 | varchar(6) | 弯曲结果1 |  |
| 24 | l_wide2 | varchar(6) | 弯曲结果2 |  |
| 25 | l_wide3 | varchar(6) | 弯曲结果3 |  |
| 26 | l_wide4 | varchar(6) | 弯曲结果4 |  |
| 27 | l_wide5 | varchar(6) | 弯曲结果5 |  |
| 28 | l_wide6 | varchar(6) | 弯曲结果6 |  |
| 29 | qb1 | float | 拉伸强度实测值1 |  |
| 30 | qb2 | float | 拉伸强度实测值2 |  |
| 31 | qb3 | float | 拉伸强度实测值3 |  |
| 32 | qb4 | float | 拉伸强度实测值4 |  |
| 33 | qb5 | float | 拉伸强度实测值5 |  |
| 34 | qb3 | float | 拉伸强度实测值6 |  |
| 35 | qb_ip | float | 拉伸强度标准值 |  |
| 36 | dl_std | varchar(40) | 断裂形态标准值 |  |
| 37 | lw_std | varchar(40) | 弯曲试验标准值 |  |
| 38 | jybz_1 | varchar(20) | 拉伸检验标准号 |  |
| 39 | jybz_2 | varchar(20) | 弯曲检验标准号 |  |

### 钢筋机械连接接头（GJJXLJ_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | jgcs | varchar(5) | 结构层数 |  |
| 2 | beizu1 | varchar(100) | 接头类别 |  |
| 3 | jtdj | varchar(1) | 接头等级 | 显值:Ⅰ级；Ⅱ级； Ⅲ级 库值:A；B；S |
| 4 | jy_pinzhong | varchar(8) | 检验形式 | 显值:现场检验；工艺检验 库值:现场检验；工艺检验 |
| 5 | bmx | varchar(20) | 母材类别 |  |
| 6 | bmxz | varchar(20) | 表面形状 |  |
| 7 | ps_code | varchar(6) | 等级代号(牌号) |  |
| 8 | gczj | float | 公称直径 |  |
| 9 | bz | varchar(100) | 公称直径1 |  |
| 10 | hjmj | float | 公称面积 |  |
| 11 | jxfh1 | float | 极限荷载1 |  |
| 12 | jxfh2 | float | 极限荷载2 |  |
| 13 | jxfh3 | float | 极限荷载3 |  |
| 14 | klscz1 | float | 抗拉强度实测值1 |  |
| 15 | klscz2 | float | 抗拉强度实测值2 |  |
| 16 | klscz3 | float | 抗拉强度实测值3 |  |
| 17 | phxt1 | varchar(2) | 接头破坏形态1 | 显值:钢筋拉断；接头连接件破坏；钢筋从连接件中拔出 库值:1；2；3 |
| 18 | phxt2 | varchar(2) | 接头破坏形态2 |  |
| 19 | phxt3 | varchar(2) | 接头破坏形态3 |  |
| 20 | mcklscz1 | float | 母材抗拉强度实测值1 |  |
| 21 | mcklscz2 | float | 母材抗拉强度实测值2 |  |
| 22 | mcklscz3 | float | 母材抗拉强度实测值3 |  |
| 23 | mckl_kn1 | float | 母材荷载1 |  |
| 24 | mckl_kn2 | float | 母材荷载2 |  |
| 25 | mckl_kn3 | float | 母材荷载3 |  |
| 26 | qfbz | float | 屈服强度标准值 |  |
| 27 | klbz | float | 抗拉强度标准值 |  |
| 28 | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准号 |  |

### 钢筋机械连接接头复检（GJJXLJ1_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | jgcs | varchar(5) | 结构层数 |  |
| 2 | beizu1 | varchar(100) | 接头类别 |  |
| 3 | jtdj | varchar(1) | 接头等级 | 显值:Ⅰ级；Ⅱ级；Ⅲ级 库值:A；B；S |
| 4 | jy_pinzhong | varchar(8) | 检验形式 | 显值:现场检验；工艺检验 库值:现场检验；工艺检验 |
| 5 | bmx | varchar(20) | 母材类别 |  |
| 6 | bmxz | varchar(20) | 表面形状 |  |
| 7 | ps_code | varchar(6) | 等级代号(牌号) |  |
| 8 | gczj | float | 公称直径 |  |
| 9 | bz | varchar(100) | 公称直径1 |  |
| 10 | hjmj | float | 公称面积 |  |
| 11 | pre_sy_num | varchar(25) | 初检试验编号 |  |
| 12 | jxfh1 | float | 极限荷载1 |  |
| 13 | jxfh2 | float | 极限荷载2 |  |
| 14 | jxfh3 | float | 极限荷载3 |  |
| 15 | jxfh4 | float | 极限荷载4 |  |
| 16 | jxfh5 | float | 极限荷载5 |  |
| 17 | jxfh6 | float | 极限荷载6 |  |
| 18 | qfbz | float | 屈服强度标准值 |  |
| 19 | klbz | float | 抗拉强度标准值 |  |
| 20 | klscz1 | float | 抗拉强度实测值1 |  |
| 21 | klscz2 | float | 抗拉强度实测值2 |  |
| 22 | klscz3 | float | 抗拉强度实测值3 |  |
| 23 | klscz4 | float | 抗拉强度实测值4 |  |
| 24 | klscz5 | float | 抗拉强度实测值5 |  |
| 25 | klscz6 | float | 抗拉强度实测值6 |  |
| 26 | phxt1 | varchar(2) | 接头破坏形态1 | 显值:钢筋拉断；接头连接件破坏；钢筋从连接件中拔出 库值:1；2；3 |
| 27 | phxt2 | varchar(2) | 接头破坏形态2 |  |
| 28 | phxt3 | varchar(2) | 接头破坏形态3 |  |
| 29 | phxt4 | varchar(2) | 接头破坏形态4 |  |
| 30 | phxt5 | varchar(2) | 接头破坏形态5 |  |
| 31 | phxt6 | varchar(2) | 接头破坏形态6 |  |
| 32 | mckl_kn1 | float | 母材荷载1 |  |
| 33 | mckl_kn2 | float | 母材荷载2 |  |
| 34 | mckl_kn3 | float | 母材荷载3 |  |
| 35 | mckl_kn4 | float | 母材荷载4 |  |
| 36 | mckl_kn5 | float | 母材荷载5 |  |
| 37 | mckl_kn6 | float | 母材荷载6 |  |
| 38 | mcklscz1 | float | 母材抗拉强度实测值1 |  |
| 39 | mcklscz2 | float | 母材抗拉强度实测值2 |  |
| 40 | mcklscz3 | float | 母材抗拉强度实测值3 |  |
| 41 | mcklscz4 | float | 母材抗拉强度实测值4 |  |
| 42 | mcklscz5 | float | 母材抗拉强度实测值5 |  |
| 43 | mcklscz6 | float | 母材抗拉强度实测值6 |  |
| 44 | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准号 |  |

### 碳素结构钢（GB1_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | jybz_2 | varchar(20) | 炉号 |  |
| 2 | dj | varchar(10) | 质量等级 |  |
| 3 | guige | varchar(20) | 样品名称 |  |
| 4 | phao | varchar(10) | 牌号 |  |
| 5 | bz | varchar(100) | 规格 |  |
| 6 | orig | varchar(4) | 试样方向 |  |
| 7 | gz_h | float | 厚度（直径） |  |
| 8 | gb_h | float | 实测厚度(直径) |  |
| 9 | gb_w | float | 实测宽度 |  |
| 10 | fb1 | float | 极限荷载 |  |
| 11 | fsl1 | float | 屈服荷载 |  |
| 12 | l0 | float | 原始标距 |  |
| 13 | l10 | float | 断后标距 |  |
| 14 | wq_jd | float | 弯曲角度 |  |
| 15 | gs | float | 弯心直径倍数 |  |
| 16 | qb1 | float | 抗拉强度 |  |
| 17 | qb_ip | float | 抗拉强度标准值1 |  |
| 18 | qb2 | float | 抗拉强度标准值2 |  |
| 19 | qsl1 | float | 屈服点 |  |
| 20 | qsl_ip | float | 屈服点标准值 |  |
| 21 | s1 | float | 伸长率 |  |
| 22 | s_ip | float | 伸长率标准值 |  |
| 23 | lw0 | varchar(8) | 弯曲结果 |  |
| 24 | wq_zb | varchar(40) | 弯曲标准值 |  |
| 25 | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准号 |  |

### 碳素结构钢复检（GB11_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cjsy_num | varchar(25) | 初检编号 |  |
| 2 | fjxm | varchar(1) | 复检项目 | 显值:拉伸试验；弯曲试验；全部试验 库值: l；w；f |
| 3 | jybz_2 | varchar(20) | 炉号 |  |
| 4 | dj | varchar(10) | 质量等级 |  |
| 5 | guige | varchar(20) | 样品名称 |  |
| 6 | phao | varchar(10) | 牌号 |  |
| 7 | bz | varchar(100) | 规格 |  |
| 8 | orig | varchar(4) | 试样方向 |  |
| 9 | gz_h | float | 厚度（直径） |  |
| 10 | gb_h | float | 实测厚度(直径) |  |
| 11 | gb_w | float | 实测宽度 |  |
| 12 | gb_h2 | float | 实测厚度(直径)2 |  |
| 13 | gb_w2 | float | 实测宽度2 |  |
| 14 | fb1 | float | 极限荷载1 |  |
| 15 | fb2 | float | 极限荷载2 |  |
| 16 | fsl1 | float | 屈服荷载1 |  |
| 17 | fsl2 | float | 屈服荷载2 |  |
| 18 | l0 | float | 原始标距 |  |
| 19 | l10 | float | 断后标距1 |  |
| 20 | l11 | float | 断后标距2 |  |
| 21 | wq_jd | float | 弯曲角度 |  |
| 22 | gs | float | 弯心直径倍数 |  |
| 23 | qb1 | float | 抗拉强度1 |  |
| 24 | qb2 | float | 抗拉强度2 |  |
| 25 | qb_ip | float | 抗拉强度标准值1 |  |
| 26 | qb_max | float | 抗拉强度标准值2 |  |
| 27 | qsl1 | float | 屈服点1 |  |
| 28 | qsl2 | float | 屈服点2 |  |
| 29 | qsl_ip | float | 屈服点标准值 |  |
| 30 | s1 | float | 伸长率1 |  |
| 31 | s2 | float | 伸长率2 |  |
| 32 | s_ip | float | 伸长率标准值 |  |
| 33 | lw0 | varchar(8) | 弯曲结果1 |  |
| 34 | lw1 | varchar(8) | 弯曲结果2 |  |
| 35 | wq_zb | varchar(40) | 弯曲标准值 |  |
| 36 | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准号 |  |

### 低合金高强度结构钢（GD1_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | jybz_2 | varchar(20) | 炉号 |  |
| 2 | dj | varchar(10) | 质量等级 |  |
| 3 | guige | varchar(20) | 样品名称 |  |
| 4 | phao | varchar(10) | 牌号 |  |
| 5 | bz | varchar(100) | 规格 |  |
| 6 | orig | varchar(4) | 试样方向 |  |
| 7 | gz_h | float | 厚度（直径） |  |
| 8 | gb_h | float | 实测厚度(直径) |  |
| 9 | gb_w | float | 实测宽度 |  |
| 10 | fb1 | float | 极限荷载 |  |
| 11 | fsl1 | float | 屈服荷载 |  |
| 12 | l0 | float | 原始标距 |  |
| 13 | l10 | float | 断后标距 |  |
| 14 | wq_jd | float | 弯曲角度 |  |
| 15 | gs | float | 弯心直径倍数 |  |
| 16 | qb1 | float | 抗拉强度 |  |
| 17 | qb_ip | float | 抗拉强度标准值1 |  |
| 18 | qb2 | float | 抗拉强度标准值2 |  |
| 19 | qsl1 | float | 屈服点 |  |
| 20 | qsl_ip | float | 屈服点标准值 |  |
| 21 | s1 | float | 伸长率 |  |
| 22 | s_ip | float | 伸长率标准值 |  |
| 23 | lw0 | varchar(8) | 弯曲结果 |  |
| 24 | wq_zb | varchar(40) | 弯曲标准值 |  |
| 25 | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准号 |  |

### 低合金高强度结构钢复检（GD11_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cjsy_num | varchar(25) | 初检编号 |  |
| 2 | fjxm | varchar(1) | 复检项目 | 显值:拉伸试验；弯曲试验；全部试验 库值: l；w；f |
| 3 | jybz_2 | varchar(20) | 炉号 |  |
| 4 | dj | varchar(10) | 质量等级 |  |
| 5 | guige | varchar(20) | 样品名称 |  |
| 6 | phao | varchar(10) | 牌号 |  |
| 7 | bz | varchar(100) | 规格 |  |
| 8 | orig | varchar(4) | 试样方向 |  |
| 9 | gz_h | float | 厚度（直径） |  |
| 10 | gb_h | float | 实测厚度(直径) |  |
| 11 | gb_w | float | 实测宽度 |  |
| 12 | gb_h2 | float | 实测厚度(直径)2 |  |
| 13 | gb_w2 | float | 实测宽度2 |  |
| 14 | fb1 | float | 极限荷载1 |  |
| 15 | fb2 | float | 极限荷载2 |  |
| 16 | fsl1 | float | 屈服荷载1 |  |
| 17 | fsl2 | float | 屈服荷载2 |  |
| 18 | l0 | float | 原始标距 |  |
| 19 | l10 | float | 断后标距1 |  |
| 20 | l11 | float | 断后标距2 |  |
| 21 | wq_jd | float | 弯曲角度 |  |
| 22 | gs | float | 弯心直径倍数 |  |
| 23 | qb1 | float | 抗拉强度1 |  |
| 24 | qb2 | float | 抗拉强度2 |  |
| 25 | qb_ip | float | 抗拉强度标准值1 |  |
| 26 | qb_max | float | 抗拉强度标准值2 |  |
| 27 | qsl1 | float | 屈服点1 |  |
| 28 | qsl2 | float | 屈服点2 |  |
| 29 | qsl_ip | float | 屈服点标准值 |  |
| 30 | s1 | float | 伸长率1 |  |
| 31 | s2 | float | 伸长率2 |  |
| 32 | s_ip | float | 伸长率标准值 |  |
| 33 | lw0 | varchar(8) | 弯曲结果1 |  |
| 34 | lw1 | varchar(8) | 弯曲结果2 |  |
| 35 | wq_zb | varchar(40) | 弯曲标准值 |  |
| 36 | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准号 |  |

### 钢绞线（GJX_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | jcdw_address | varchar(60) | 检测单位地址 |  |
| 2 | wtdw_tel | varchar(40) | 委托单位电话 |  |
| 3 | jcdd | varchar(60) | 检验地点 |  |
| 4 | yp_name | varchar(60) | 样品名称 |  |
| 5 | fac_date | datetime | 出厂日期 |  |
| 6 | fac_num | varchar(20) | 生产批号 |  |
| 7 | jiegou | varchar(10) | 钢绞线结构 |  |
| 8 | sc_jb | varchar(10) | 应力松弛级别 |  |
| 9 | qiangdu | float | 抗拉强度 |  |
| 10 | gj_d | float | 公称直径 |  |
| 11 | s0 | float | 公称面积 |  |
| 12 | sc_zj1 | float | 实测直径1 |  |
| 13 | sc_zj2 | float | 实测直径2 |  |
| 14 | sc_zj3 | float | 实测直径3 |  |
| 15 | fsl1 | float | 规定非比例延伸力1 |  |
| 16 | fsl2 | float | 规定非比例延伸力2 |  |
| 17 | fsl3 | float | 规定非比例延伸力3 |  |
| 18 | qf1 | float | 规定非比例延伸强度1 |  |
| 19 | qf2 | float | 规定非比例延伸强度2 |  |
| 20 | qf3 | float | 规定非比例延伸强度3 |  |
| 21 | fsl_ip | float | 规定非比例延伸力标准要求 |  |
| 22 | fb1 | float | 最大力1 |  |
| 23 | fb2 | float | 最大力2 |  |
| 24 | fb3 | float | 最大力3 |  |
| 25 | fb_ip | float | 最大力标准要求 |  |
| 26 | qb1 | float | 抗拉强度1 |  |
| 27 | qb2 | float | 抗拉强度2 |  |
| 28 | qb3 | float | 抗拉强度3 |  |
| 29 | qb_ip | float | 抗拉强度标准要求 |  |
| 30 | dkqk1 | varchar(10) | 断口情况1 |  |
| 31 | dkqk2 | varchar(10) | 断口情况2 |  |
| 32 | dkqk3 | varchar(10) | 断口情况3 |  |
| 33 | dkqk_ip | varchar(10) | 断口情况标准要求 |  |
| 34 | txml1 | float | 弹性摸量1 |  |
| 35 | txml2 | float | 弹性摸量2 |  |
| 36 | txml3 | float | 弹性摸量3 |  |
| 37 | l11 | float | 屈服时上夹头位置1 |  |
| 38 | l12 | float | 屈服时上夹头位置2 |  |
| 39 | l13 | float | 屈服时上夹头位置3 |  |
| 40 | l21 | float | 破断时上夹头位置1 |  |
| 41 | l22 | float | 破断时上夹头位置2 |  |
| 42 | l23 | float | 破断时上夹头位置3 |  |
| 43 | l1 | float | 上下夹头距离1 |  |
| 44 | l2 | float | 上下夹头距离2 |  |
| 45 | l3 | float | 上下夹头距离3 |  |
| 46 | s1 | float | 伸长率1 |  |
| 47 | s2 | float | 伸长率2 |  |
| 48 | s3 | float | 伸长率3 |  |
| 49 | s_ip | float | 伸长率标准要求 |  |
| 50 | gb_std | varchar(20) | 检验标准号 |  |

### 混凝土抗压强度（HUN_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | fac_num | varchar(10) | 配合比设计编号 |  |
| 2 | db_num | varchar(8) | 批量 |  |
| 3 | syman | varchar(30) | 试验员1 |  |
| 4 | syman1 | varchar(30) | 试验员2 |  |
| 5 | ch_date | datetime | 试验日期 |  |
| 6 | sb_code | varchar(40) | 试验设备编号 |  |
| 7 | sy_environment | varchar(60) | 试验环境 |  |
| 8 | jhman | varchar(20) | 校核员 |  |
| 9 | shman | varchar(20) | 审核员 |  |
| 10 | prdate | datetime | 报告日期 |  |
| 11 | dengji | varchar(3) | 强度等级 | 显值:C10；C20；C25；C30；C35；C40；C45；C50；C55；C60 库值: C10；C20；C25；C30；C35；C40；C45；C50；C55；C60 |
| 12 | pinzhong | varchar(5) | 水泥品种 | 显值:普通硅酸盐水泥；复合硅酸盐水泥；硅酸盐水泥；硅酸盐水泥；粉煤灰水泥；火山灰水泥；矿渣硅酸盐水泥；矿渣硅酸盐水泥；矿渣硅酸盐水泥；砌筑水泥；白色硅酸盐水泥 库值:P.O；P.C；P.I； P.II；P.F；P.P；P.S； P.S.A；P.S.B；P.M；P.W |
| 13 | biaohao | varchar(5) | 强度等级 |  |
| 14 | cx_date | datetime | 成型日期 |  |
| 15 | lingqi | float | 实际龄期 |  |
| 16 | kn1 | float | 极限荷载1 |  |
| 17 | kn2 | float | 极限荷载2 |  |
| 18 | kn3 | float | 极限荷载3 |  |
| 19 | size | varchar(13) | 试样尺寸 |  |
| 20 | chang1 | float | 长1 |  |
| 21 | kuan1 | float | 宽1 |  |
| 22 | gao1 | float | 高1 |  |
| 23 | chang2 | float | 长2 |  |
| 24 | kuan2 | float | 宽2 |  |
| 25 | gao2 | float | 高2 |  |
| 26 | chang3 | float | 长3 |  |
| 27 | kuan3 | float | 宽3 |  |
| 28 | gao3 | float | 高3 |  |
| 29 | Ky1 | float | 强度1 |  |
| 30 | Ky2 | float | 强度2 |  |
| 31 | Ky3 | float | 强度3 |  |
| 32 | endkp | float | 达到设计 |  |
| 33 | endp | varchar(8) | 强度结果 | 强度无效时库值:无效 |
| 34 | wt_num | varchar(25) | 委托编号 |  |
| 35 | jz_unit | varchar(60) | 见证单位 |  |
| 36 | yq_ch_date | datetime | 要求试验日期 |  |
| 37 | jd_unit | varchar(50) | 监督单位 |  |
| 38 | work_station | varchar(50) | 试验工作站 |  |
| 39 | yanghu | varchar(30) | 养护条件 | 显值:标准养护；结构实体同条件养护；自养 库值:标准养护；结构实体同条件养护；自养 |
| 40 | mater_n1 | varchar(30) | 砂种类 |  |
| 41 | mater_a1 | varchar(30) | 砂产地 |  |
| 42 | mater_n2 | varchar(30) | 石种类 |  |
| 43 | mater_a2 | varchar(30) | 石产地 |  |
| 44 | mater_n3 | varchar(30) | 外加剂品种 |  |
| 45 | mater_a3 | varchar(30) | 生产厂家 |  |
| 46 | mater_n4 | varchar(30) | 掺合料品种 |  |
| 47 | mater_a4 | varchar(30) | 掺合料产地 |  |
| 48 | hsxishu | float | 尺寸换算 |  |
| 49 | xingzhuang | varchar(20) | 试样形状 | 显值:立方体；圆柱体 库值:立方体；圆柱体 |
| 50 | factory_ni | varchar(60) | 水泥生产厂家 |  |
| 51 | hun_ly | varchar(100) | 混凝土来源 |  |
| 52 | beizhu | varchar(160) | 备注 |  |
| 53 | endky | float | 强度代表值 |  |
| 54 | HNT_SEQID | varchar(50) | 混凝土流水号 |  |
| 55 | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准号 |  |
| 56 | yq_lingqi | float | 结构实体同条件养护折算系数 |  |

### 钻芯法检测强度（KO_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | jhman | varchar(20) | 校核员 |  |
| 2 | shman | varchar(20) | 审核员 |  |
| 3 | prdate | datetime | 报告日期 |  |
| 4 | note | varchar(150) | 结论 |  |
| 5 | beizhu | varchar(250) | 备注 |  |
| 6 | wt_address | varchar(120) | 客户地址 |  |
| 7 | dj | varchar(20) | 设计等级 |  |
| 8 | sg_date | datetime | 施工日期 |  |
| 9 | jz_date | datetime | 钻芯日期 |  |
| 10 | lq | varchar(8) | 龄期 |  |
| 11 | stas | varchar(8) | 试验状态 |  |
| 12 | bh_1 | varchar(250) | 位置或编号1 |  |
| 13 | bh_2 | varchar(250) | 位置或编号2 |  |
| 14 | bh_3 | varchar(250) | 位置或编号3 |  |
| 15 | size1 | float | 芯样规格d1 |  |
| 16 | size2 | float | 芯样规格d2 |  |
| 17 | size3 | float | 芯样规格d3 |  |
| 18 | shigh1 | float | 芯样规格h1 |  |
| 19 | shigh2 | float | 芯样规格h2 |  |
| 20 | shigh3 | float | 芯样规格h3 |  |
| 21 | dh1 | float | 修正系数1 |  |
| 22 | dh2 | float | 修正系数2 |  |
| 23 | dh3 | float | 修正系数3 |  |
| 24 | hz1 | float | 破坏荷载1 |  |
| 25 | hz2 | float | 破坏荷载2 |  |
| 26 | hz3 | float | 破坏荷载3 |  |
| 27 | qd1 | float | 单个强度1 |  |
| 28 | qd2 | float | 单个强度2 |  |
| 29 | qd3 | float | 单个强度3 |  |
| 30 | qdm | float | 强度代表值 |  |
| 31 | HNT_SEQID | varchar(50) | 混凝土流水号 |  |
| 32 | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准号 |  |

### 基桩芯样抗压强度（KOJZ_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dj | varchar(20) | 设计等级 |  |
| 2 | sg_date | datetime | 施工日期 |  |
| 3 | jz_date | datetime | 钻芯日期 |  |
| 4 | lq | varchar(8) | 龄期 |  |
| 5 | stas | varchar(8) | 试验状态 |  |
| 6 | bh_1 | varchar(50) | 位置或编号1 |  |
| 7 | bh_2 | varchar(50) | 位置或编号2 |  |
| 8 | bh_3 | varchar(50) | 位置或编号3 |  |
| 9 | sdu1 | varchar(20) | 取样深度 |  |
| 10 | size1 | float | 芯样规格d1 |  |
| 11 | size2 | float | 芯样规格d2 |  |
| 12 | size3 | float | 芯样规格d3 |  |
| 13 | shigh1 | float | 芯样规格h1 |  |
| 14 | shigh2 | float | 芯样规格h2 |  |
| 15 | shigh3 | float | 芯样规格h3 |  |
| 16 | dh1 | float | 修正系数1 |  |
| 17 | dh2 | float | 修正系数2 |  |
| 18 | dh3 | float | 修正系数3 |  |
| 19 | hz1 | float | 破坏荷载1 |  |
| 20 | hz2 | float | 破坏荷载2 |  |
| 21 | hz3 | float | 破坏荷载3 |  |
| 22 | qd1 | float | 单个强度1 |  |
| 23 | qd2 | float | 单个强度2 |  |
| 24 | qd3 | float | 单个强度3 |  |
| 25 | qdm | float | 强度代表值 |  |
| 26 | HNT_SEQID | varchar(50) | 混凝土流水号 |  |
| 27 | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准号 |  |

### 水泥物理、化学性能（NIO_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pinzhong | varchar(5) | 水泥品种 | 显值:普通硅酸盐水泥；复合硅酸盐水泥；硅酸盐水泥；硅酸盐水泥；粉煤灰水泥；火山灰水泥；矿渣硅酸盐水泥；矿渣硅酸盐水泥；矿渣硅酸盐水泥；砌筑水泥；白色硅酸盐水泥 库值:P.O；P.C；P.I； P.II；P.F；P.P；P.S； P.S.A；P.S.B；P.M；P.W |
| 2 | biaohao | varchar(5) | 强度等级 |  |
| 3 | ccdate | datetime | 生产日期 |  |
| 4 | cchao | varchar(20) | 出厂编号 |  |
| 5 | sha_num | varchar(20) | 砂浆配比试样编号 |  |
| 6 | hp_num | varchar(20) | 砼配比试样编号 |  |
| 7 | bz | varchar(100) | 备注1 |  |
| 8 | zlbz | varchar(20) | 质量标准 |  |
| 9 | jybz_1 | varchar(20) | 比表面积检验标准 |  |
| 10 | jybz_2 | varchar(20) | 细度筛孔筛余标准 |  |
| 11 | jybz_3 | varchar(20) | 凝结时间、安定性标准 |  |
| 12 | jybz_4 | varchar(20) | 三氧化硫、氧化镁、碱含量标准 |  |
| 13 | jybz_5 | varchar(20) | 强度检验标准 |  |
| 14 | sysyl | float | 筛余试样量 |  |
| 15 | xiyu_size | varchar(20) | 筛种类 | 显值: 80μm筛筛余,45μm筛筛余 库值: 80μm筛筛余,45μm筛筛余 |
| 16 | syl | float | 筛余量1 |  |
| 17 | syl1 | float | 筛余量2 |  |
| 18 | fac_num | varchar(10) | 修正系数值1 |  |
| 19 | fac_num1 | varchar(10) | 修正系数值2 |  |
| 20 | xiyu | float | 80um筛孔筛余百分数1 |  |
| 21 | xiyu_1 | float | 80um筛孔筛余百分数2 |  |
| 22 | xiyu_avg | float | 筛余结果 |  |
| 23 | xiyu_ip | float | 筛余指标 |  |
| 24 | sss | float | 比表面积实测值 |  |
| 25 | sss_zb | float | 比表面积指标 |  |
| 26 | pman | varchar(14) | 安定性 |  |
| 27 | hour | float | 加水时刻(小时) |  |
| 28 | sco | float | 加水时刻(分钟) |  |
| 29 | cnhour | float | 初凝时刻(小时) |  |
| 30 | cnsco | float | 初凝时刻(分钟) |  |
| 31 | znhour | float | 终凝时刻(小时) |  |
| 32 | znsco | float | 终凝时刻(分钟) |  |
| 33 | zs | float | 终凝时间实测值 |  |
| 34 | cs | float | 初凝时间实测值 |  |
| 35 | zs_zb | float | 终凝时间指标 |  |
| 36 | cs_zb | float | 初凝时间指标 |  |
| 37 | hs_1 | float | 水重 |  |
| 38 | hs_2 | float | 试样重 |  |
| 39 | cdyl | float | 标准稠度用水量 |  |
| 40 | ydk1 | float | 快速法荷载值1 |  |
| 41 | ydk2 | float | 快速法荷载值2 |  |
| 42 | ydk3 | float | 快速法荷载值3 |  |
| 43 | ydk4 | float | 快速法荷载值4 |  |
| 44 | ydk5 | float | 快速法荷载值5 |  |
| 45 | ydk6 | float | 快速法荷载值6 |  |
| 46 | kydk | float | 快速法强度 |  |
| 47 | knz31 | float | 3d抗折荷载值1 |  |
| 48 | knz32 | float | 3d抗折荷载值2 |  |
| 49 | knz33 | float | 3d抗折荷载值3 |  |
| 50 | d31 | float | 3d抗折强度值1 |  |
| 51 | d32 | float | 3d抗折强度值2 |  |
| 52 | d33 | float | 3d抗折强度值3 |  |
| 53 | knz1 | float | 28d抗折荷载值1 |  |
| 54 | knz2 | float | 28d抗折荷载值2 |  |
| 55 | knz3 | float | 28d抗折荷载值3 |  |
| 56 | d281 | float | 28d抗折强度值1 |  |
| 57 | d282 | float | 28d抗折强度值2 |  |
| 58 | d283 | float | 28d抗折强度值3 |  |
| 59 | yd31 | float | 3d抗压强度荷载值1 |  |
| 60 | yd32 | float | 3d抗压强度荷载值2 |  |
| 61 | yd33 | float | 3d抗压强度荷载值3 |  |
| 62 | yd34 | float | 3d抗压强度荷载值4 |  |
| 63 | yd35 | float | 3d抗压强度荷载值5 |  |
| 64 | yd36 | float | 3d抗压强度荷载值6 |  |
| 65 | kyd31 | float | 3d抗压强度强度值1 |  |
| 66 | kyd32 | float | 3d抗压强度强度值2 |  |
| 67 | kyd33 | float | 3d抗压强度强度值3 |  |
| 68 | kyd34 | float | 3d抗压强度强度值4 |  |
| 69 | kyd35 | float | 3d抗压强度强度值5 |  |
| 70 | kyd36 | float | 3d抗压强度强度值6 |  |
| 71 | yd281 | float | 28d抗压强度荷载值1 |  |
| 72 | yd282 | float | 28d抗压强度荷载值2 |  |
| 73 | yd283 | float | 28d抗压强度荷载值3 |  |
| 74 | yd284 | float | 28d抗压强度荷载值4 |  |
| 75 | yd285 | float | 28d抗压强度荷载值5 |  |
| 76 | yd286 | float | 28d抗压强度荷载值6 |  |
| 77 | kyd281 | float | 28d抗压强度强度值1 |  |
| 78 | kyd282 | float | 28d抗压强度强度值2 |  |
| 79 | kyd283 | float | 28d抗压强度强度值3 |  |
| 80 | kyd284 | float | 28d抗压强度强度值4 |  |
| 1 | kyd285 | float | 28d抗压强度强度值5 |  |
| 82 | kyd286 | float | 28d抗压强度强度值6 |  |
| 83 | kx3 | float | 3d抗折强度平均值 |  |
| 84 | kx28 | float | 28d抗折强度平均值 |  |
| 85 | ky3 | float | 3d抗压强度平均值 |  |
| 86 | ky28 | float | 28d抗压强度平均值 |  |
| 87 | kx3_zb | float | 3d抗折强度指标 |  |
| 88 | kx28_zb | float | 28d抗折强度指标 |  |
| 89 | ky3_zb | float | 3d抗压强度指标 |  |
| 90 | ky28_zb | float | 28d抗压强度指标 |  |
| 91 | sbcd1 | varchar(50) | 抗折设备编号 |  |
| 92 | sbcd2 | varchar(50) | 抗压设备编号 |  |
| 93 | xso3 | float | 三氧化硫含量 |  |
| 94 | xk2o | float | 碱含量 |  |
| 95 | xmgo | float | 氧化镁含量 |  |
| 96 | xso3_zb | float | 三氧化硫含量指标 |  |
| 97 | xk2o_zb | float | 碱含量指标 |  |
| 98 | xmgo_zb | float | 氧化镁含量指标 |  |

### 混凝土试件抗折（HZ_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dengji | varchar(4) | 设计强度 |  |
| 2 | pinzhong | varchar(5) | 水泥品种 | 显值:普通硅酸盐水泥；复合硅酸盐水泥；硅酸盐水泥；硅酸盐水泥；粉煤灰水泥；火山灰水泥；矿渣硅酸盐水泥；矿渣硅酸盐水泥；矿渣硅酸盐水泥；砌筑水泥；白色硅酸盐水泥 库值:P.O；P.C；P.I； P.II；P.F；P.P；P.S； P.S.A；P.S.B；P.M；P.W |
| 3 | biaohao | varchar(5) | 强度等级 |  |
| 4 | cx_date | datetime | 成型日期 |  |
| 5 | lingqi | float | 龄期 |  |
| 6 | kn1 | float | 极限荷载1 |  |
| 7 | kn2 | float | 极限荷载2 |  |
| 8 | kn3 | float | 极限荷载3 |  |
| 9 | chang1 | float | 长1 |  |
| 10 | kuan1 | float | 宽1 |  |
| 11 | gao1 | float | 高1 |  |
| 12 | chang2 | float | 长2 |  |
| 13 | kuan2 | float | 宽2 |  |
| 14 | gao2 | float | 高2 |  |
| 15 | chang3 | float | 长3 |  |
| 16 | kuan3 | float | 宽3 |  |
| 17 | gao3 | float | 高3 |  |
| 18 | kz1 | float | 个别强度1 |  |
| 19 | kz2 | float | 个别强度2 |  |
| 20 | kz3 | float | 个别强度3 |  |
| 21 | endkz | float | 强度代表值 |  |
| 22 | endkp | float | 达到设计标号 |  |
| 23 | size | varchar(11) | 试件尺寸 |  |
| 24 | dlwz1 | varchar(30) | 断裂位置1 |  |
| 25 | dlwz2 | varchar(30) | 断裂位置2 |  |
| 26 | dlwz3 | varchar(30) | 断裂位置3 |  |
| 27 | gb_std | varchar(20) | 检验标准号 |  |

### 轻集料混凝土小型空心砌块（QIZ_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dengji | varchar(6) | 强度等级 |  |
| 2 | db_num | varchar(8) | 密度等级 |  |
| 3 | guige | varchar(12) | 试件尺寸 |  |
| 4 | beizu | varchar(24) | 材料 |  |
| 5 | lb | varchar(1) | 类别 | 显值:实心；单排孔；双排孔；三排孔；四排孔 库值:0；1；2；3；4 |
| 6 | cdeng | varchar(1) | 产品等级 | 显值:一等品；合格品 库值:B；C |
| 7 | pp0 | float | 极限荷载1 |  |
| 8 | pp1 | float | 极限荷载2 |  |
| 9 | pp2 | float | 极限荷载3 |  |
| 10 | pp3 | float | 极限荷载4 |  |
| 11 | pp4 | float | 极限荷载5 |  |
| 12 | ll0 | float | 块样长度1 |  |
| 13 | ll1 | float | 块样长度2 |  |
| 14 | ll2 | float | 块样长度3 |  |
| 15 | ll3 | float | 块样长度4 |  |
| 16 | ll4 | float | 块样长度5 |  |
| 17 | bb0 | float | 块样宽度1 |  |
| 18 | bb1 | float | 块样宽度2 |  |
| 19 | bb2 | float | 块样宽度3 |  |
| 20 | bb3 | float | 块样宽度4 |  |
| 21 | bb4 | float | 块样宽度5 |  |
| 22 | mp0 | float | 单块强度1 |  |
| 23 | mp1 | float | 单块强度2 |  |
| 24 | mp2 | float | 单块强度3 |  |
| 25 | mp3 | float | 单块强度4 |  |
| 26 | mp4 | float | 单块强度5 |  |
| 27 | ymin | float | 最小强度值 |  |
| 28 | yp | float | 平均值 |  |
| 29 | qdpj | float | 平均值指标 |  |
| 30 | qdzx | float | 最小强度指标 |  |
| 31 | m1 | float | 样品重量1 |  |
| 32 | m2 | float | 样品重量2 |  |
| 33 | m3 | float | 样品重量3 |  |
| 34 | c1 | float | 长1 |  |
| 35 | c2 | float | 长2 |  |
| 36 | c3 | float | 长3 |  |
| 37 | k1 | float | 宽1 |  |
| 38 | k2 | float | 宽2 |  |
| 39 | k3 | float | 宽3 |  |
| 40 | g1 | float | 高1 |  |
| 41 | g2 | float | 高2 |  |
| 42 | g3 | float | 高3 |  |
| 43 | mv1 | float | 表观密度1 |  |
| 44 | mv2 | float | 表观密度2 |  |
| 45 | mv3 | float | 表观密度3 |  |
| 46 | zp | float | 平均值 |  |
| 47 | gb_std | varchar(60) | 表观密度指标 |  |
| 48 | hs_wq1 | float | 样品取样时质量1 |  |
| 49 | hs_wq2 | float | 样品取样时质量2 |  |
| 50 | hs_wq3 | float | 样品取样时质量3 |  |
| 51 | hs_wh1 | float | 样品绝干质量1 |  |
| 52 | hs_wh2 | float | 样品绝干质量2 |  |
| 53 | hs_wh3 | float | 样品绝干质量3 |  |
| 54 | hs_p1 | float | 含水率1 |  |
| 55 | hs_p2 | float | 含水率2 |  |
| 56 | hs_p3 | float | 含水率3 |  |
| 57 | hs_p | float | 含水率 |  |
| 58 | xd_p | float | 相对含水率 |  |
| 59 | xs_wh1 | float | 样品面干潮湿状态质量1 |  |
| 60 | xs_wh2 | float | 样品面干潮湿状态质量2 |  |
| 61 | xs_wh3 | float | 样品面干潮湿状态质量3 |  |
| 62 | xs_p1 | float | 吸水率1 |  |
| 63 | xs_p2 | float | 吸水率2 |  |
| 64 | xs_p3 | float | 吸水率3 |  |
| 65 | xs_p | float | 吸水率平均值 |  |
| 66 | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准号 |  |

### 蒸压加气混凝土砌块（JAQ_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | guige | varchar(3) | 试件规格1 |  |
| 2 | guige1 | varchar(3) | 试件规格2 |  |
| 3 | guige2 | varchar(3) | 试件规格3 |  |
| 4 | color | varchar(2) | 砖的颜色 | 显值:彩色；本色 库值:CO；N |
| 5 | qdeng | varchar(6) | 体积密度级别 |  |
| 6 | mdeng | varchar(6) | 产品等级 | 显值: 优等品；合格品；一等品(97旧标准)；合格品(97旧标准) 库值:A；B1；B；C |
| 7 | dengji | varchar(5) | 强度级别 |  |
| 8 | is_kyqd | varchar(1) | 抗压强度试验选项 | 显值: (选中)；(未选中) 库值:y；n |
| 9 | is_grz | varchar(1) | 干容重试验选项 |  |
| 10 | kn11 | float | 极限荷载1 |  |
| 11 | kn12 | float | 极限荷载2 |  |
| 12 | kn13 | float | 极限荷载3 |  |
| 13 | kn14 | float | 极限荷载4 |  |
| 14 | kn15 | float | 极限荷载5 |  |
| 15 | kn16 | float | 极限荷载6 |  |
| 16 | kn17 | float | 极限荷载7 |  |
| 17 | kn18 | float | 极限荷载8 |  |
| 18 | kn19 | float | 极限荷载9 |  |
| 19 | l11 | float | 试样长度1 |  |
| 20 | l12 | float | 试样长度2 |  |
| 21 | l13 | float | 试样长度3 |  |
| 22 | l14 | float | 试样长度4 |  |
| 23 | l15 | float | 试样长度5 |  |
| 24 | l16 | float | 试样长度6 |  |
| 25 | l17 | float | 试样长度7 |  |
| 26 | l18 | float | 试样长度8 |  |
| 27 | l19 | float | 试样长度9 |  |
| 28 | b11 | float | 试样宽度1 |  |
| 29 | b12 | float | 试样宽度2 |  |
| 30 | b13 | float | 试样宽度3 |  |
| 31 | b14 | float | 试样宽度4 |  |
| 32 | b15 | float | 试样宽度5 |  |
| 33 | b16 | float | 试样宽度6 |  |
| 34 | b17 | float | 试样宽度7 |  |
| 35 | b18 | float | 试样宽度8 |  |
| 36 | b19 | float | 试样宽度9 |  |
| 37 | qpj1 | float | 单块强度1 |  |
| 38 | qpj2 | float | 单块强度2 |  |
| 39 | qpj3 | float | 单块强度3 |  |
| 40 | qdpj | float | 平均强度 |  |
| 41 | qdzx | float | 单组最小平均强度 |  |
| 42 | qdjb | varchar(5) | 强度级别实际为 |  |
| 43 | qdpj_zb | float | 平均强度指标 |  |
| 44 | qdzx_zb | float | 单组最小平均强度指标 |  |
| 45 | rz11 | float | 试样干重1 |  |
| 46 | rz12 | float | 试样干重2 |  |
| 47 | rz13 | float | 试样干重3 |  |
| 48 | rz14 | float | 试样干重4 |  |
| 49 | rz15 | float | 试样干重5 |  |
| 50 | rz16 | float | 试样干重6 |  |
| 51 | rz17 | float | 试样干重7 |  |
| 52 | rz18 | float | 试样干重8 |  |
| 53 | rz19 | float | 试样干重9 |  |
| 54 | c11 | float | 试样长度1 |  |
| 55 | c12 | float | 试样长度2 |  |
| 56 | c13 | float | 试样长度3 |  |
| 57 | c14 | float | 试样长度4 |  |
| 58 | c15 | float | 试样长度5 |  |
| 59 | c16 | float | 试样长度6 |  |
| 60 | c17 | float | 试样长度7 |  |
| 61 | c18 | float | 试样长度8 |  |
| 62 | c19 | float | 试样长度9 |  |
| 63 | k11 | float | 试样宽度1 |  |
| 64 | k12 | float | 试样宽度2 |  |
| 65 | k13 | float | 试样宽度3 |  |
| 66 | k14 | float | 试样宽度4 |  |
| 67 | k15 | float | 试样宽度5 |  |
| 68 | k16 | float | 试样宽度6 |  |
| 69 | k17 | float | 试样宽度7 |  |
| 70 | k18 | float | 试样宽度8 |  |
| 71 | k19 | float | 试样宽度9 |  |
| 72 | h11 | float | 试样高度1 |  |
| 73 | h12 | float | 试样高度2 |  |
| 74 | h13 | float | 试样高度3 |  |
| 75 | h14 | float | 试样高度4 |  |
| 76 | h15 | float | 试样高度5 |  |
| 77 | h16 | float | 试样高度6 |  |
| 78 | h17 | float | 试样高度7 |  |
| 79 | h18 | float | 试样高度8 |  |
| 80 | h19 | float | 试样高度9 |  |
| 81 | rz1 | float | 单块干容重1 |  |
| 82 | rz2 | float | 单块干容重2 |  |
| 83 | rz3 | float | 单块干容重3 |  |
| 84 | rz4 | float | 单块干容重4 |  |
| 85 | rz5 | float | 单块干容重5 |  |
| 86 | rz6 | float | 单块干容重6 |  |
| 87 | rz7 | float | 单块干容重7 |  |
| 88 | rz8 | float | 单块干容重8 |  |
| 89 | rz9 | float | 单块干容重9 |  |
| 90 | rpj1 | float | 单组平均值1 |  |
| 91 | rpj2 | float | 单组平均值2 |  |
| 92 | rpj3 | float | 单组平均值3 |  |
| 93 | rzpj | float | 平均值 |  |
| 94 | rzjb | varchar(3) | 体积密度级别实际为 |  |
| 95 | rzpj_zb | float | 平均值指标 |  |
| 96 | sjdj | varchar(6) | 产品等级实际为 |  |
| 97 | ssgs | float | 3组中不合格品数量 |  |
| 98 | ss_jielun | varchar(60) | 干燥收缩结论 |  |
| 99 | cpc | float | 长 |  |
| 100 | kpc | float | 宽 |  |
| 101 | gpc | float | 高 |  |
| 102 | cc_jielun | varchar(60) | 尺寸偏差结论 |  |
| 103 | wggs | float | 外观质量检测 |  |
| 104 | wg_jielun | varchar(60) | 外观质量结论 |  |
| 105 | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准号 |  |

### 蒸压灰砂砖（LSB_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | yp_name | varchar(60) | 样品规格 |  |
| 2 | dengji | varchar(2) | 强度等级 |  |
| 3 | chanden | varchar(6) | 产品等级 |  |
| 4 | color | varchar(2) | 产品颜色 | 显值:彩色；本色 库值: CO；N |
| 5 | p0 | float | 极限荷载1 |  |
| 6 | p1 | float | 极限荷载2 |  |
| 7 | p2 | float | 极限荷载3 |  |
| 8 | p3 | float | 极限荷载4 |  |
| 9 | p4 | float | 极限荷载5 |  |
| 10 | b0 | float | 砖样宽度1 |  |
| 11 | b1 | float | 砖样宽度2 |  |
| 12 | b2 | float | 砖样宽度3 |  |
| 13 | b3 | float | 砖样宽度4 |  |
| 14 | b4 | float | 砖样宽度5 |  |
| 15 | h0 | float | 砖样高度1 |  |
| 16 | h1 | float | 砖样高度2 |  |
| 17 | h2 | float | 砖样高度3 |  |
| 18 | h3 | float | 砖样高度4 |  |
| 19 | h4 | float | 砖样高度5 |  |
| 20 | zmin | float | 抗折最小值 |  |
| 21 | zp | float | 抗折平均值 |  |
| 22 | kzp | float | 抗折平均值指标 |  |
| 23 | kzmin | float | 抗折最小值指标 |  |
| 24 | pp0 | float | 极限荷载1 |  |
| 25 | pp1 | float | 极限荷载2 |  |
| 26 | pp2 | float | 极限荷载3 |  |
| 27 | pp3 | float | 极限荷载4 |  |
| 28 | pp4 | float | 极限荷载5 |  |
| 29 | ll0 | float | 砖样长度1 |  |
| 30 | ll1 | float | 砖样长度2 |  |
| 31 | ll2 | float | 砖样长度3 |  |
| 32 | ll3 | float | 砖样长度4 |  |
| 33 | ll4 | float | 砖样长度5 |  |
| 34 | bb0 | float | 砖样宽度1 |  |
| 35 | bb1 | float | 砖样宽度2 |  |
| 36 | bb2 | float | 砖样宽度3 |  |
| 37 | bb3 | float | 砖样宽度4 |  |
| 38 | bb4 | float | 砖样宽度5 |  |
| 39 | ymin | float | 抗压最小值 |  |
| 40 | yp | float | 抗压平均值 |  |
| 41 | kyp | float | 抗压平均值指标 |  |
| 42 | kymin | float | 抗压最小值指标 |  |
| 43 | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准号 |  |

### 砂浆试件抗压（JIA_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | yp_name | varchar(60) | 砂浆种类 |  |
| 2 | dengji | varchar(8) | 强度等级 |  |
| 3 | pinzhong | varchar(5) | 水泥品种 | 显值:普通硅酸盐水泥；复合硅酸盐水泥；硅酸盐水泥；硅酸盐水泥；粉煤灰水泥；火山灰水泥；矿渣硅酸盐水泥；矿渣硅酸盐水泥；矿渣硅酸盐水泥；砌筑水泥；白色硅酸盐水泥 库值:P.O；P.C；P.I；P.II；P.F；P.P；P.S；P.S.A；P.S.B；P.M；P.W |
| 4 | biaohao | varchar(5) | 水泥强度等级 |  |
| 5 | cx_date | datetime | 成型日期 |  |
| 6 | lingqi | float | 龄期(d) |  |
| 7 | kn1 | float | 极限荷载1 |  |
| 8 | kn2 | float | 极限荷载2 |  |
| 9 | kn3 | float | 极限荷载3 |  |
| 10 | kn4 | float | 极限荷载4 |  |
| 11 | kn5 | float | 极限荷载5 |  |
| 12 | kn6 | float | 极限荷载6 |  |
| 13 | ky1 | float | 个别强度1 |  |
| 14 | ky2 | float | 个别强度2 |  |
| 15 | ky3 | float | 个别强度3 |  |
| 16 | ky4 | float | 个别强度4 |  |
| 17 | ky5 | float | 个别强度5 |  |
| 18 | ky6 | float | 个别强度6 |  |
| 19 | endkp | float | 达到设计标号 |  |
| 20 | size | varchar(14) | 试件尺寸 |  |
| 21 | chang1 | float | 长1 |  |
| 22 | chang2 | float | 长2 |  |
| 23 | chang3 | float | 长3 |  |
| 24 | chang4 | float | 长4 |  |
| 25 | chang5 | float | 长5 |  |
| 26 | chang6 | float | 长6 |  |
| 27 | kuan1 | float | 宽1 |  |
| 28 | kuan2 | float | 宽2 |  |
| 29 | kuan3 | float | 宽3 |  |
| 30 | kuan4 | float | 宽4 |  |
| 31 | kuan5 | float | 宽5 |  |
| 32 | kuan6 | float | 宽6 |  |
| 33 | gao1 | float | 高1 |  |
| 34 | gao2 | float | 高2 |  |
| 35 | gao3 | float | 高3 |  |
| 36 | gao4 | float | 高4 |  |
| 37 | gao5 | float | 高5 |  |
| 38 | gao6 | float | 高6 |  |
| 39 | endky | float | 强度代表值 |  |
| 40 | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准号 |  |

### 饰面砖粘结强度检验（SMZ_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | guige | varchar(20) | 试样规格 |  |
| 2 | cailiao | varchar(40) | 粘贴材料 |  |
| 3 | apparatus | varchar(20) | 粘贴龄期 |  |
| 4 | zt_date | datetime | 粘贴日期 |  |
| 5 | leibie | varchar(20) | 饰面砖类别 |  |
| 6 | jt_lb | varchar(30) | 基体类型 |  |
| 7 | zt_lb | varchar(2) | 是否带保温 | 显值:不带保温；带保温 库值:B；D |
| 8 | kn1 | float | 极限荷载1 |  |
| 9 | kn2 | float | 极限荷载2 |  |
| 10 | kn3 | float | 极限荷载3 |  |
| 11 | ky1 | float | 单块强度1 |  |
| 12 | ky2 | float | 单块强度2 |  |
| 13 | ky3 | float | 单块强度3 |  |
| 14 | chang1 | float | 长1 |  |
| 15 | kuan1 | float | 宽1 |  |
| 16 | chang2 | float | 长2 |  |
| 17 | kuan2 | float | 宽2 |  |
| 18 | chang3 | float | 长3 |  |
| 19 | kuan3 | float | 宽3 |  |
| 20 | kypjz | float | 强度平均值 |  |
| 21 | kymin | float | 强度最小值 |  |
| 22 | zt1 | varchar(30) | 破坏状态1 |  |
| 23 | zt2 | varchar(30) | 破坏状态2 |  |
| 24 | zt3 | varchar(30) | 破坏状态3 |  |
| 25 | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准号 |  |

### 饰面砖粘结强度复检（SMZ1_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | guige | varchar(20) | 试样规格 |  |
| 2 | cailiao | varchar(40) | 粘贴材料 |  |
| 3 | apparatus | varchar(20) | 粘贴龄期 |  |
| 4 | zt_date | datetime | 粘贴日期 |  |
| 5 | leibie | varchar(20) | 饰面砖类别 |  |
| 6 | jt_lb | varchar(30) | 基体类型 |  |
| 7 | zt_lb | varchar(2) | 是否带保温 | 显值:不带保温；带保温 库值:B；D |
| 8 | kn1 | float | 极限荷载1 |  |
| 9 | kn2 | float | 极限荷载2 |  |
| 10 | kn3 | float | 极限荷载3 |  |
| 11 | kn4 | float | 极限荷载4 |  |
| 12 | kn5 | float | 极限荷载5 |  |
| 13 | kn6 | float | 极限荷载6 |  |
| 14 | ky1 | float | 单块强度1 |  |
| 15 | ky2 | float | 单块强度2 |  |
| 16 | ky3 | float | 单块强度3 |  |
| 17 | ky4 | float | 单块强度4 |  |
| 18 | ky5 | float | 单块强度5 |  |
| 19 | ky6 | float | 单块强度6 |  |
| 20 | chang1 | float | 长1 |  |
| 21 | kuan1 | float | 宽1 |  |
| 22 | chang2 | float | 长2 |  |
| 23 | kuan2 | float | 宽2 |  |
| 24 | chang3 | float | 长3 |  |
| 25 | kuan3 | float | 宽3 |  |
| 26 | chang4 | float | 长4 |  |
| 27 | kuan4 | float | 宽4 |  |
| 28 | chang5 | float | 长5 |  |
| 29 | kuan5 | float | 宽5 |  |
| 30 | chang6 | float | 长6 |  |
| 31 | kuan6 | float | 宽6 |  |
| 32 | kypjz | float | 强度平均值 |  |
| 33 | kymin | float | 强度最小值 |  |
| 34 | zt1 | varchar(30) | 破坏状态1 |  |
| 35 | zt2 | varchar(30) | 破坏状态2 |  |
| 36 | zt3 | varchar(30) | 破坏状态3 |  |
| 37 | zt4 | varchar(30) | 破坏状态4 |  |
| 38 | zt5 | varchar(30) | 破坏状态5 |  |
| 39 | zt6 | varchar(30) | 破坏状态6 |  |
| 40 | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准号 |  |

### 回弹法检测混凝土强度（HT_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | js_unti | varchar(60) | 建设单位 |  |
| 2 | sg_unti | varchar(60) | 砼生产单位 |  |
| 3 | sj_unti | varchar(60) | 设计单位 |  |
| 4 | jl_unti | varchar(60) | 监理单位 |  |
| 5 | sg_date | datetime | 浇注日期 |  |
| 6 | jc_cause | varchar(60) | 检测原因 |  |
| 7 | jc_context | varchar(60) | 检测环境 |  |
| 8 | k1_yn | varchar(1) | 是否泵送砼选择 | 显值:(选中)；(未选中) 库值:y；n |
| 9 | jc_yjju | varchar(60) | 输送方式 |  |
| 10 | hty_factory | varchar(20) | 回弹仪生产厂 |  |
| 11 | hty_ph | varchar(20) | 回弹仪编号 |  |
| 12 | hty_jdzh | varchar(60) | 回弹仪检定证号 |  |
| 13 | mfcu | float | 平均值 |  |
| 14 | sfcu | float | 标准差 |  |
| 15 | fcu | float | 抗压强度推定值 |  |
| 16 | fmin | float | 最小值 |  |
| 17 | count1 | float | 测区数量 |  |
| 18 | qiu_tdq | varchar(1) | 使用测强曲线 | 显值:统一；地区；专用 库值:t；d；z |
| 19 | k0_yn | varchar(1) | 修正系数 | 显值:砼；芯样；无库值:h；k；w |
| 20 | note | varchar(150) | 备注1 |  |
| 21 | note1 | varchar(100) | 备注2 |  |
| 22 | note2 | varchar(100) | 备注3 |  |
| 23 | dj | varchar(10) | 设计强度等级 |  |
| 24 | lingqi | float | 龄期（天） |  |
| 25 | num | varchar(10) | 系数值 |  |
| 26 | HNT_SEQID | varchar(50) | 混凝土流水号 |  |
| 27 | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准号 |  |
| 28 | pd_lx | varchar(20) | 评定类型 | 显值:单构件评定；按批量评定 库值:单构件评定；按批量评定 |

### 回弹法检测混凝土强度细表（HT_RECORD）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | record_num | int |  | 自动增长列 |
| 2 | sy_num | varchar(16) | 主键 | 和HT_GROU表的sy_num关联 |
| 3 | numidnew | int | 主键 | 构件序号 |
| 4 | gj_num | varchar(50) | 构件编号 |  |
| 5 | record_beizu | varchar(100) | 备 注 |  |
| 6 | h11 | float | 测区1回弹值1 |  |
| 7 | h12 | float | 测区1回弹值2 |  |
| 8 | h13 | float | 测区1回弹值3 |  |
| 9 | h14 | float | 测区1回弹值4 |  |
| 10 | h15 | float | 测区1回弹值5 |  |
| 11 | h16 | float | 测区1回弹值6 |  |
| 12 | h17 | float | 测区1回弹值7 |  |
| 13 | h18 | float | 测区1回弹值8 |  |
| 14 | h19 | float | 测区1回弹值9 |  |
| 15 | h110 | float | 测区1回弹值10 |  |
| 16 | h111 | float | 测区1回弹值11 |  |
| 17 | h112 | float | 测区1回弹值12 |  |
| 18 | h113 | float | 测区1回弹值13 |  |
| 19 | h114 | float | 测区1回弹值14 |  |
| 20 | h115 | float | 测区1回弹值15 |  |
| 21 | h116 | float | 测区1回弹值16 |  |
| 22 | h21 | float | 测区2回弹值1 |  |
| 23 | h22 | float | 测区2回弹值2 |  |
| 24 | h23 | float | 测区2回弹值3 |  |
| 25 | h24 | float | 测区2回弹值4 |  |
| 26 | h25 | float | 测区2回弹值5 |  |
| 27 | h26 | float | 测区2回弹值6 |  |
| 28 | h27 | float | 测区2回弹值7 |  |
| 29 | h28 | float | 测区2回弹值8 |  |
| 30 | h29 | float | 测区2回弹值9 |  |
| 31 | h210 | float | 测区2回弹值10 |  |
| 32 | h211 | float | 测区2回弹值11 |  |
| 33 | h212 | float | 测区2回弹值12 |  |
| 34 | h213 | float | 测区2回弹值13 |  |
| 35 | h214 | float | 测区2回弹值14 |  |
| 36 | h215 | float | 测区2回弹值15 |  |
| 37 | h216 | float | 测区2回弹值16 |  |
| 38 | h31 | float | 测区3回弹值1 |  |
| 39 | h32 | float | 测区3回弹值2 |  |
| 40 | h33 | float | 测区3回弹值3 |  |
| 41 | h34 | float | 测区3回弹值4 |  |
| 42 | h35 | float | 测区3回弹值5 |  |
| 43 | h36 | float | 测区3回弹值6 |  |
| 44 | h37 | float | 测区3回弹值7 |  |
| 45 | h38 | float | 测区3回弹值8 |  |
| 46 | h39 | float | 测区3回弹值9 |  |
| 47 | h310 | float | 测区3回弹值10 |  |
| 48 | h311 | float | 测区3回弹值11 |  |
| 49 | h312 | float | 测区3回弹值12 |  |
| 50 | h313 | float | 测区3回弹值13 |  |
| 51 | h314 | float | 测区3回弹值14 |  |
| 52 | h315 | float | 测区3回弹值15 |  |
| 53 | h316 | float | 测区3回弹值16 |  |
| 54 | h41 | float | 测区4回弹值1 |  |
| 55 | h42 | float | 测区4回弹值2 |  |
| 56 | h43 | float | 测区4回弹值3 |  |
| 57 | h44 | float | 测区4回弹值4 |  |
| 58 | h45 | float | 测区4回弹值5 |  |
| 59 | h46 | float | 测区4回弹值6 |  |
| 60 | h47 | float | 测区4回弹值7 |  |
| 61 | h48 | float | 测区4回弹值8 |  |
| 62 | h49 | float | 测区4回弹值9 |  |
| 63 | h410 | float | 测区4回弹值10 |  |
| 64 | h411 | float | 测区4回弹值11 |  |
| 65 | h412 | float | 测区4回弹值12 |  |
| 66 | h413 | float | 测区4回弹值13 |  |
| 67 | h414 | float | 测区4回弹值14 |  |
| 68 | h415 | float | 测区4回弹值15 |  |
| 69 | h416 | float | 测区4回弹值16 |  |
| 70 | h51 | float | 测区5回弹值1 |  |
| 71 | h52 | float | 测区5回弹值2 |  |
| 72 | h53 | float | 测区5回弹值3 |  |
| 73 | h54 | float | 测区5回弹值4 |  |
| 74 | h55 | float | 测区5回弹值5 |  |
| 75 | h56 | float | 测区5回弹值6 |  |
| 76 | h57 | float | 测区5回弹值7 |  |
| 77 | h58 | float | 测区5回弹值8 |  |
| 78 | h59 | float | 测区5回弹值9 |  |
| 79 | h510 | float | 测区5回弹值10 |  |
| 80 | h511 | float | 测区5回弹值11 |  |
| 81 | h512 | float | 测区5回弹值12 |  |
| 82 | h513 | float | 测区5回弹值13 |  |
| 83 | h514 | float | 测区5回弹值14 |  |
| 84 | h515 | float | 测区5回弹值15 |  |
| 85 | h516 | float | 测区5回弹值16 |  |
| 86 | h61 | float | 测区6回弹值1 |  |
| 87 | h62 | float | 测区6回弹值2 |  |
| 88 | h63 | float | 测区6回弹值3 |  |
| 89 | h64 | float | 测区6回弹值4 |  |
| 90 | h65 | float | 测区6回弹值5 |  |
| 91 | h66 | float | 测区6回弹值6 |  |
| 92 | h67 | float | 测区6回弹值7 |  |
| 93 | h68 | float | 测区6回弹值8 |  |
| 94 | h69 | float | 测区6回弹值9 |  |
| 95 | h610 | float | 测区6回弹值10 |  |
| 96 | h611 | float | 测区6回弹值11 |  |
| 97 | h612 | float | 测区6回弹值12 |  |
| 98 | h613 | float | 测区6回弹值13 |  |
| 99 | h614 | float | 测区6回弹值14 |  |
| 100 | h615 | float | 测区6回弹值15 |  |
| 101 | h616 | float | 测区6回弹值16 |  |
| 102 | h71 | float | 测区7回弹值1 |  |
| 102 | h72 | float | 测区7回弹值2 |  |
| 104 | h73 | float | 测区7回弹值3 |  |
| 105 | h74 | float | 测区7回弹值4 |  |
| 106 | h75 | float | 测区7回弹值5 |  |
| 107 | h76 | float | 测区7回弹值6 |  |
| 108 | h77 | float | 测区7回弹值7 |  |
| 109 | h78 | float | 测区7回弹值8 |  |
| 110 | h79 | float | 测区7回弹值9 |  |
| 111 | h710 | float | 测区7回弹值10 |  |
| 112 | h711 | float | 测区7回弹值11 |  |
| 113 | h712 | float | 测区7回弹值12 |  |
| 114 | h713 | float | 测区7回弹值13 |  |
| 115 | h714 | float | 测区7回弹值14 |  |
| 116 | h715 | float | 测区7回弹值15 |  |
| 117 | h716 | float | 测区7回弹值16 |  |
| 118 | h81 | float | 测区8回弹值1 |  |
| 119 | h82 | float | 测区8回弹值2 |  |
| 120 | h83 | float | 测区8回弹值3 |  |
| 121 | h84 | float | 测区8回弹值4 |  |
| 122 | h85 | float | 测区8回弹值5 |  |
| 123 | h86 | float | 测区8回弹值6 |  |
| 124 | h87 | float | 测区8回弹值7 |  |
| 125 | h88 | float | 测区8回弹值8 |  |
| 126 | h89 | float | 测区8回弹值9 |  |
| 127 | h810 | float | 测区8回弹值10 |  |
| 128 | h811 | float | 测区8回弹值11 |  |
| 129 | h812 | float | 测区8回弹值12 |  |
| 130 | h813 | float | 测区8回弹值13 |  |
| 131 | h814 | float | 测区8回弹值14 |  |
| 132 | h815 | float | 测区8回弹值15 |  |
| 133 | h816 | float | 测区8回弹值16 |  |
| 134 | h91 | float | 测区9回弹值1 |  |
| 135 | h92 | float | 测区9回弹值2 |  |
| 136 | h93 | float | 测区9回弹值3 |  |
| 137 | h94 | float | 测区9回弹值4 |  |
| 138 | h95 | float | 测区9回弹值5 |  |
| 139 | h96 | float | 测区9回弹值6 |  |
| 140 | h97 | float | 测区9回弹值7 |  |
| 141 | h98 | float | 测区9回弹值8 |  |
| 142 | h99 | float | 测区9回弹值9 |  |
| 143 | h910 | float | 测区9回弹值10 |  |
| 144 | h911 | float | 测区9回弹值11 |  |
| 145 | h912 | float | 测区9回弹值12 |  |
| 146 | h913 | float | 测区9回弹值13 |  |
| 147 | h914 | float | 测区9回弹值14 |  |
| 148 | h915 | float | 测区9回弹值15 |  |
| 149 | h916 | float | 测区9回弹值16 |  |
| 150 | h101 | float | 测区10回弹值1 |  |
| 151 | h102 | float | 测区10回弹值2 |  |
| 152 | h103 | float | 测区10回弹值3 |  |
| 153 | h104 | float | 测区10回弹值4 |  |
| 154 | h105 | float | 测区10回弹值5 |  |
| 155 | h106 | float | 测区10回弹值6 |  |
| 156 | h107 | float | 测区10回弹值7 |  |
| 157 | h108 | float | 测区10回弹值8 |  |
| 158 | h109 | float | 测区10回弹值9 |  |
| 159 | h1010 | float | 测区10回弹值10 |  |
| 160 | h1011 | float | 测区10回弹值11 |  |
| 161 | h1012 | float | 测区10回弹值12 |  |
| 162 | h1013 | float | 测区10回弹值13 |  |
| 163 | h1014 | float | 测区10回弹值14 |  |
| 164 | h1015 | float | 测区10回弹值15 |  |
| 165 | h1016 | float | 测区10回弹值16 |  |
| 166 | rm1 | float | 平均值1 |  |
| 167 | rm2 | float | 平均值2 |  |
| 168 | rm3 | float | 平均值3 |  |
| 169 | rm4 | float | 平均值4 |  |
| 170 | rm5 | float | 平均值5 |  |
| 171 | rm6 | float | 平均值6 |  |
| 172 | rm7 | float | 平均值7 |  |
| 173 | rm8 | float | 平均值8 |  |
| 174 | rm9 | float | 平均值9 |  |
| 175 | rm10 | float | 平均值10 |  |
| 176 | jd1 | varchar(3) | 测试角度1 |  |
| 177 | jd2 | varchar(3) | 测试角度2 |  |
| 178 | jd3 | varchar(3) | 测试角度3 |  |
| 179 | jd4 | varchar(3) | 测试角度4 |  |
| 180 | jd5 | varchar(3) | 测试角度5 |  |
| 181 | jd6 | varchar(3) | 测试角度6 |  |
| 182 | jd7 | varchar(3) | 测试角度7 |  |
| 183 | jd8 | varchar(3) | 测试角度8 |  |
| 184 | jd9 | varchar(3) | 测试角度9 |  |
| 185 | jd10 | varchar(3) | 测试角度10 |  |
| 186 | jdxz1 | float | 角度修正值1 |  |
| 187 | jdxz2 | float | 角度修正值2 |  |
| 188 | jdxz3 | float | 角度修正值3 |  |
| 189 | jdxz4 | float | 角度修正值4 |  |
| 190 | jdxz5 | float | 角度修正值5 |  |
| 191 | jdxz6 | float | 角度修正值6 |  |
| 192 | jdxz7 | float | 角度修正值7 |  |
| 193 | jdxz8 | float | 角度修正值8 |  |
| 194 | jdxz9 | float | 角度修正值9 |  |
| 195 | jdxz10 | float | 角度修正值10 |  |
| 196 | cm1 | varchar(4) | 测面状态1 |  |
| 197 | cm2 | varchar(4) | 测面状态2 |  |
| 198 | cm3 | varchar(4) | 测面状态3 |  |
| 199 | cm4 | varchar(4) | 测面状态4 |  |
| 200 | cm5 | varchar(4) | 测面状态5 |  |
| 201 | cm6 | varchar(4) | 测面状态6 |  |
| 202 | cm7 | varchar(4) | 测面状态7 |  |
| 203 | cm8 | varchar(4) | 测面状态8 |  |
| 204 | cm9 | varchar(4) | 测面状态9 |  |
| 205 | cm10 | varchar(4) | 测面状态10 |  |
| 206 | cmxz1 | float | 测面修正值1 |  |
| 207 | cmxz2 | float | 测面修正值2 |  |
| 208 | cmxz3 | float | 测面修正值3 |  |
| 209 | cmxz4 | float | 测面修正值4 |  |
| 210 | cmxz5 | float | 测面修正值5 |  |
| 211 | cmxz6 | float | 测面修正值6 |  |
| 212 | cmxz7 | float | 测面修正值7 |  |
| 213 | cmxz8 | float | 测面修正值8 |  |
| 214 | cmxz9 | float | 测面修正值9 |  |
| 215 | cmxz10 | float | 测面修正值10 |  |
| 216 | tp1 | float | 碳化值1 |  |
| 217 | tp2 | float | 碳化值2 |  |
| 218 | tp3 | float | 碳化值3 |  |
| 219 | tp4 | float | 碳化值4 |  |
| 220 | tp5 | float | 碳化值5 |  |
| 221 | tp6 | float | 碳化值6 |  |
| 222 | tp7 | float | 碳化值7 |  |
| 223 | tp8 | float | 碳化值8 |  |
| 224 | tp9 | float | 碳化值9 |  |
| 225 | tp10 | float | 碳化值10 |  |
| 226 | fcu1 | float | 测区强度1 |  |
| 227 | fcu2 | float | 测区强度2 |  |
| 228 | fcu3 | float | 测区强度3 |  |
| 229 | fcu4 | float | 测区强度4 |  |
| 230 | fcu5 | float | 测区强度5 |  |
| 231 | fcu6 | float | 测区强度6 |  |
| 232 | fcu7 | float | 测区强度7 |  |
| 233 | fcu8 | float | 测区强度8 |  |
| 234 | fcu9 | float | 测区强度9 |  |
| 235 | fcu10 | float | 测区强度10 |  |
| 236 | mfcu | float | 平均值 |  |
| 237 | sfcu | float | 标准差 |  |
| 238 | count1 | float | 测区数量 |  |
| 239 | fmin | float | 最小值 |  |
| 240 | fcu | float | 抗压强度推定值 |  |
| 241 | item | varchar(1) | < | (强度推定值<10时) |
| 242 | record_gjname | varchar(60) | 检测部位 |  |
| 243 | dj | varchar(10) | 设计强度等级 |  |
| 244 | sg_date | datetime | 浇注日期 |  |
| 245 | ch_date | datetime | 检测日期 |  |
| 246 | lingqi | float | 龄期 |  |
| 247 | fcor1 | float | 钻芯强度1 |  |
| 248 | fcor2 | float | 钻芯强度2 |  |
| 249 | fcor3 | float | 钻芯强度3 |  |
| 250 | fcor4 | float | 钻芯强度4 |  |
| 251 | fcor5 | float | 钻芯强度5 |  |
| 252 | fcor6 | float | 钻芯强度6 |  |
| 253 | fcor7 | float | 钻芯强度7 |  |
| 254 | fcor8 | float | 钻芯强度8 |  |
| 255 | fcor9 | float | 钻芯强度9 |  |
| 256 | fcor10 | float | 钻芯强度10 |  |
| 257 | ko_xishu1 | float | fcor,i/fcu,i1 |  |
| 258 | ko_xishu2 | float | fcor,i/fcu,i2 |  |
| 259 | ko_xishu3 | float | fcor,i/fcu,i3 |  |
| 260 | ko_xishu4 | float | fcor,i/fcu,i4 |  |
| 261 | ko_xishu5 | float | fcor,i/fcu,i5 |  |
| 262 | ko_xishu6 | float | fcor,i/fcu,i6 |  |
| 263 | ko_xishu7 | float | fcor,i/fcu,i7 |  |
| 264 | ko_xishu8 | float | fcor,i/fcu,i8 |  |
| 265 | ko_xishu9 | float | fcor,i/fcu,i9 |  |
| 266 | ko_xishu10 | float | fcor,i/fcu,i10 |  |

### 回弹法检测混凝土强度单构件结果表（HT_MIDDLE）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sy_num | varchar(16) | 主键 | 和HT_GROU表的sy_num关联 |
|  | numidnew | INT | 主键 | 构件序号 |
|  | gj_num | varchar(50) | 构件编号 |  |
|  | record_beizu | varchar(100) | 备 注 |  |
|  | mfcu | float | 平均值 |  |
|  | sfcu | float | 标准差 |  |
|  | count1 | float | 测区数量 |  |
|  | fmin | float | 最小值 |  |
|  | fcu | float | 抗压强度推定值 |  |
|  | item | varchar(1) | < | (强度推定值<10时) |
|  | record_gjname | varchar(50) | 检测部位 |  |
|  | dj | varchar(10) | 设计强度等级 |  |
|  | sg_date | datetime | 浇注日期 |  |
|  | ch_date | datetime | 检测日期 |  |
|  | lingqi | float | 龄期 |  |

### 防水涂料（FSTL_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sj_num | varchar(16) | 试件编号 |  |
|  | da_num | varchar(16) | 编号 |  |
|  | pinzhong | varchar(30) | 品种 |  |
|  | zhushu | varchar(10) | 组分 |  |
|  | chang1 | float | 宽度1 |  |
|  | chang2 | float | 宽度2 |  |
|  | chang3 | float | 宽度3 |  |
|  | chang4 | float | 宽度4 |  |
|  | chang5 | float | 宽度5 |  |
|  | chang6 | float | 宽度6 |  |
|  | kuan1 | float | 厚度1 |  |
|  | kuan2 | float | 厚度2 |  |
|  | kuan3 | float | 厚度3 |  |
|  | kuan4 | float | 厚度4 |  |
|  | kuan5 | float | 厚度5 |  |
|  | kuan6 | float | 厚度6 |  |
|  | kn1 | float | 最大荷载1 |  |
|  | kn2 | float | 最大荷载2 |  |
|  | kn3 | float | 最大荷载3 |  |
|  | kn4 | float | 最大荷载4 |  |
|  | kn5 | float | 最大荷载5 |  |
|  | kn6 | float | 最大荷载6 |  |
|  | qd1 | float | 拉伸强度1 |  |
|  | qd2 | float | 拉伸强度2 |  |
|  | qd3 | float | 拉伸强度3 |  |
|  | qd4 | float | 拉伸强度4 |  |
|  | qd5 | float | 拉伸强度5 |  |
|  | qd6 | float | 拉伸强度6 |  |
|  | qd_zb | float | 拉伸强度指标 |  |
|  | qdend | float | 拉伸强度结果 |  |
|  | e01 | float | 初始标距1 |  |
|  | e02 | float | 初始标距2 |  |
|  | e03 | float | 初始标距3 |  |
|  | e04 | float | 初始标距4 |  |
|  | e05 | float | 初始标距5 |  |
|  | e06 | float | 初始标距6 |  |
|  | e11 | float | 断后长度1 |  |
|  | e12 | float | 断后长度2 |  |
|  | e13 | float | 断后长度3 |  |
|  | e14 | float | 断后长度4 |  |
|  | e15 | float | 断后长度5 |  |
|  | e16 | float | 断后长度6 |  |
|  | ysl1 | float | 断裂伸长率1 |  |
|  | ysl2 | float | 断裂伸长率2 |  |
|  | ysl3 | float | 断裂伸长率3 |  |
|  | ysl4 | float | 断裂伸长率4 |  |
|  | ysl5 | float | 断裂伸长率5 |  |
|  | ysl6 | float | 断裂伸长率6 |  |
|  | ysl_zb | float | 断裂伸长率指标 |  |
|  | yslend | float | 断裂伸长率结果 |  |
|  | wql_lsqd_dxpd | varchar(30) | 拉伸强度单项判定 |  |
|  | wql_dlscl_dxpd | varchar(30) | 伸长率单项判定 |  |
|  | wql_yqbh | varchar(50) | 拉伸试验设备编号 |  |
|  | btsx_yl | float | 不透水性压力 |  |
|  | btsx_bcsj | float | 不透水性保持时间 |  |
|  | btsx_sszk1 | varchar(30) | 渗水状况1 |  |
|  | btsx_sszk2 | varchar(30) | 渗水状况2 |  |
|  | btsx_sszk3 | varchar(30) | 渗水状况3 |  |
|  | btsx_dxpd | varchar(30) | 不透水性单项判定 |  |
|  | btsx_yqbh | varchar(50) | 不透水性使用设备编号 |  |
|  | tsx_zb | varchar(30) | 不透水性品质指标 |  |
|  | tsxend | varchar(30) | 不透水性检验结果 |  |
|  | rrx_bcsj | float | 低温柔性保持时间 |  |
|  | rrx_jnjg1 | varchar(30) | 低温柔性结果1 |  |
|  | rrx_jnjg2 | varchar(30) | 低温柔性结果2 |  |
|  | rrx_jnjg3 | varchar(30) | 低温柔性结果3 |  |
|  | rrx_dxpd | varchar(30) | 低温柔性单项判定 |  |
|  | rrx_yqbh | varchar(50) | 低温柔性设备编号 |  |
|  | wrd_wd | varchar(30) | 低温柔性温度 |  |
|  | wrd_zb | varchar(30) | 低温柔性指标 |  |
|  | wrdend | varchar(30) | 低温柔性总结果 |  |
|  | nrd_bcsj | float | 耐热度保持时间 |  |
|  | nrd_jnjg1 | varchar(30) | 耐热度结果1 |  |
|  | nrd_jnjg2 | varchar(30) | 耐热度结果2 |  |
|  | nrd_jnjg3 | varchar(30) | 耐热度结果3 |  |
|  | nrd_dxpd | varchar(30) | 耐热度单项判定 |  |
|  | nrd_yqbh | varchar(30) | 耐热度设备编号 |  |
|  | nrx_wd | varchar(30) | 耐热度温度 |  |
|  | nrx_zb | varchar(30) | 耐热度品质指标 |  |
|  | nrxend | varchar(30) | 耐热度总结果 |  |
|  | gthl_wd | float | 固体含量试验温度 |  |
|  | gthl_bcsj | float | 固体含量试验保持时间 |  |
|  | gthl_syzl1 | float | 试样重量1 |  |
|  | gthl_syzl2 | float | 试样重量2 |  |
|  | pymzl1 | float | 容器重量1 |  |
|  | pymzl2 | float | 容器重量2 |  |
|  | gzqzl1 | float | 干燥前1 |  |
|  | gzqzl2 | float | 干燥前2 |  |
|  | gzhzl1 | float | 干燥后1 |  |
|  | gzhzl2 | float | 干燥后2 |  |
|  | gthl1 | float | 固体含量1 |  |
|  | gthl2 | float | 固体含量2 |  |
|  | gt_zb | float | 固体含量指标 |  |
|  | gtend | float | 固体含量平均值 |  |
|  | gthl_dxpd | varchar(30) | 固体含量单项判定 |  |
|  | gthl_yqbh | varchar(30) | 固体含量试验编号 |  |
|  | tm_zmsj | datetime | 制膜时间 |  |
|  | tm_bzssj | datetime | 不粘手时间 |  |
|  | tm_bgsj | varchar(30) | 表干时间检验结果 |  |
|  | tm_bzzsj | datetime | 无粘着时间 |  |
|  | tm_sgsj | varchar(30) | 实干时间检验结果 |  |
|  | tm_dxpd | varchar(30) | 表干时间单项判定 |  |
|  | cdeng | varchar(30) | 产品等级 |  |
|  | xinghao | varchar(30) | 型号 |  |
|  | jcjl_num | varchar(20) | 实干时间单项判定 |  |
|  | tm_pzzb | float | 表干时间指标 |  |
|  | tm_sgzb | float | 实干时间指标 |  |
|  | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准 |  |
|  | fstl_pb | varchar(50) | 配比 |  |

### 防水卷材（FSJC_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | da_num | varchar(16) | 编号 |  |
|  | pinzhong | varchar(30) | 样品类型 |  |
|  | dengji | varchar(30) | 等级 |  |
|  | paihao | varchar(30) | 牌号 |  |
|  | klsy_num | varchar(10) | 纵向伸长率单项评定 |  |
|  | qdsy_num | varchar(10) | 横向伸长率单项评定 |  |
|  | ll_ll | varchar(30) | 无处理拉伸试验 | 显值:(选中)；(未选中) 库值:无；有 |
|  | yssy_num | varchar(10) | 有处理拉伸试验 | 显值:(选中)；(未选中) 库值:有；无 |
|  | kna1 | float | 纵向拉力1 |  |
|  | kna2 | float | 纵向拉力2 |  |
|  | kna3 | float | 纵向拉力3 |  |
|  | kna4 | float | 纵向拉力4 |  |
|  | kna5 | float | 纵向拉力5 |  |
|  | knb1 | float | 横向拉力1 |  |
|  | knb2 | float | 横向拉力2 |  |
|  | knb3 | float | 横向拉力3 |  |
|  | knb4 | float | 横向拉力4 |  |
|  | knb5 | float | 横向拉力5 |  |
|  | knakuan1 | float | 宽度1 |  |
|  | knakuan2 | float | 宽度2 |  |
|  | knakuan3 | float | 宽度3 |  |
|  | knakuan4 | float | 宽度4 |  |
|  | knakuan5 | float | 宽度5 |  |
|  | knbkuan1 | float | 横向宽度1 |  |
|  | knbkuan2 | float | 横向宽度2 |  |
|  | knbkuan3 | float | 横向宽度3 |  |
|  | knbkuan4 | float | 横向宽度4 |  |
|  | knbkuan5 | float | 横向宽度5 |  |
|  | kna5n1 | float | 厚度1 |  |
|  | kna5n2 | float | 厚度2 |  |
|  | kna5n3 | float | 厚度3 |  |
|  | kna5n4 | float | 厚度4 |  |
|  | kna5n5 | float | 厚度5 |  |
|  | knb5n1 | float | 横向厚度1 |  |
|  | knb5n2 | float | 横向厚度2 |  |
|  | knb5n3 | float | 横向厚度3 |  |
|  | knb5n4 | float | 横向厚度4 |  |
|  | knb5n5 | float | 横向厚度5 |  |
|  | l0a1 | float | 纵向拉伸强度1 |  |
|  | l0a2 | float | 纵向拉伸强度2 |  |
|  | l0a3 | float | 纵向拉伸强度3 |  |
|  | l0a4 | float | 纵向拉伸强度4 |  |
|  | l0a5 | float | 纵向拉伸强度5 |  |
|  | l0a6 | float | 初始标距 |  |
|  | l1a1 | float | 纵向断后标距1 |  |
|  | l1a2 | float | 纵向断后标距2 |  |
|  | l1a3 | float | 纵向断后标距3 |  |
|  | l1a4 | float | 纵向断后标距4 |  |
|  | l1a5 | float | 纵向断后标距5 |  |
|  | ysla1 | float | 纵向断裂伸长率1 |  |
|  | ysla2 | float | 纵向断裂伸长率2 |  |
|  | ysla3 | float | 纵向断裂伸长率3 |  |
|  | ysla4 | float | 纵向断裂伸长率4 |  |
|  | ysla5 | float | 纵向断裂伸长率5 |  |
|  | l0b1 | float | 横向拉伸强度1 |  |
|  | l0b2 | float | 横向拉伸强度2 |  |
|  | l0b3 | float | 横向拉伸强度3 |  |
|  | l0b4 | float | 横向拉伸强度4 |  |
|  | l0b5 | float | 横向拉伸强度5 |  |
|  | l1b1 | float | 横向断后标距1 |  |
|  | l1b2 | float | 横向断后标距2 |  |
|  | l1b3 | float | 横向断后标距3 |  |
|  | l1b4 | float | 横向断后标距4 |  |
|  | l1b5 | float | 横向断后标距5 |  |
|  | yslb1 | float | 横向断裂伸长率1 |  |
|  | yslb2 | float | 横向断裂伸长率2 |  |
|  | yslb3 | float | 横向断裂伸长率3 |  |
|  | yslb4 | float | 横向断裂伸长率4 |  |
|  | yslb5 | float | 横向断裂伸长率5 |  |
|  | kna_zb | float | 纵向拉伸强度(拉力)指标 |  |
|  | knaend | float | 纵向拉伸强度(拉力)试验结果 |  |
|  | knb_zb | float | 横向拉伸强度(拉力)试验指标 |  |
|  | knbend | float | 横向拉伸强度(拉力)试验结果 |  |
|  | ysla_zb | float | 纵向断裂伸长率试验指标 |  |
|  | yslaend | float | 纵向断裂伸长率试验结果 |  |
|  | yslb_zb | float | 横向断裂伸长率试验指标 |  |
|  | yslbend | float | 横向断裂伸长率试验结果 |  |
|  | nrd_zb | varchar(30) | 耐热度指标 |  |
|  | wrd_zb | varchar(30) | 低温柔度指标 |  |
|  | qda_zb | float | 厚度规格 |  |
|  | rql_wd | float | 热处理尺寸变化率温度 |  |
|  | rql_bcsj | float | 热处理尺寸变化率保持时间 |  |
|  | rql_zxas0 | float | 纵向s01 |  |
|  | rql_zxas1 | float | 纵向s11 |  |
|  | rql_hxas0 | float | 横向s01 |  |
|  | rql_hxas1 | float | 横向s11 |  |
|  | rql_zxbs0 | float | 纵向s02 |  |
|  | rql_zxbs1 | float | 纵向s12 |  |
|  | rql_hxbs0 | float | 横向s02 |  |
|  | rql_hxbs1 | float | 横向s12 |  |
|  | rql_zxcs0 | float | 纵向s03 |  |
|  | rql_zxcs1 | float | 纵向s13 |  |
|  | rql_hxcs0 | float | 横向s03 |  |
|  | rql_hxcs1 | float | 横向s13 |  |
|  | rql_zxjg1 | float | 纵向热处理变化1 |  |
|  | rql_hxjg1 | float | 横向热处理变化1 |  |
|  | rql_zxjg2 | float | 纵向热处理变化2 |  |
|  | rql_hxjg2 | float | 横向热处理变化2 |  |
|  | rql_zxjg3 | float | 纵向热处理变化3 |  |
|  | rql_hxjg3 | float | 横向热处理变化3 |  |
|  | rql_zxjgpj | float | 纵向热处理平均值 |  |
|  | rql_hxjgpj | float | 横向热处理平均值 |  |
|  | rql_zxz_pzzb | varchar(30) | 纵向热处理指标 |  |
|  | rql_pj_pzzb | varchar(30) | 横向热处理指标 |  |
|  | rql_yqbh | varchar(30) | 热处理尺寸变化率使用设备编号 |  |
|  | rql_zxz_dxpd | varchar(30) | 纵向单项判定 |  |
|  | rql_pj_dxpd | varchar(30) | 横向单项判定 |  |
|  | hd_hd1 | float | 厚度1 |  |
|  | hd_hd2 | float | 厚度2 |  |
|  | hd_hd3 | float | 厚度3 |  |
|  | hd_hd4 | float | 厚度4 |  |
|  | hd_hd5 | float | 厚度5 |  |
|  | hd_hdzxz | float | 厚度单块最小值 |  |
|  | hd_hdpj | float | 厚度平均值 |  |
|  | hd_yqbh | varchar(30) | 厚度使用设备编号 |  |
|  | hd_pj_dxpd | varchar(30) | 厚度单项判定 |  |
|  | slqd_zxll1 | float | 纵向最大拉力1 |  |
|  | slqd_zxll2 | float | 纵向最大拉力2 |  |
|  | slqd_zxll3 | float | 纵向最大拉力3 |  |
|  | slqd_zxll4 | float | 纵向最大拉力4 |  |
|  | slqd_zxll5 | float | 纵向最大拉力5 |  |
|  | slqd_zxllpj | float | 纵向试验结果 |  |
|  | slqd_hxll1 | float | 横向最大拉力1 |  |
|  | slqd_hxll2 | float | 横向最大拉力2 |  |
|  | slqd_hxll3 | float | 横向最大拉力3 |  |
|  | slqd_hxll4 | float | 横向最大拉力4 |  |
|  | slqd_hxll5 | float | 横向最大拉力5 |  |
|  | slqd_hxllpj | float | 横向试验结果 |  |
|  | slqd_lssd | float | 撕裂强度拉伸速度 |  |
|  | slqd_yqbh | varchar(30) | 撕裂强度使用设备编号 |  |
|  | slqd_zx_dxpd | varchar(30) | 纵向撕裂强度单项评定 |  |
|  | slqd_hx_dxpd | varchar(30) | 横向撕裂强度单项评定 |  |
|  | ll_yqbh | varchar(30) | 处理拉伸使用设备编号 |  |
|  | ll_zx_dxpd | varchar(30) | 纵向拉伸强度(拉力)单项评定 |  |
|  | ll_hx_dxpd | varchar(30) | 横向拉伸强度(拉力)单项评定 |  |
|  | tsx_yqbh | varchar(30) | 不透水性设备编号 |  |
|  | tsx_yl | float | 不透水性试验压力 |  |
|  | tsx_bcsj | float | 保持时间 |  |
|  | tsx_jcjg1 | varchar(30) | 试件有无发生渗水1 | 显值:无；有 库值:无；有 |
|  | tsx_jcjg2 | varchar(30) | 试件有无发生渗水2 | 显值:无；有 库值:无；有 |
|  | tsx_jcjg3 | varchar(30) | 试件有无发生渗水3 | 显值:无；有 库值:无；有 |
|  | tsx_jcjg | varchar(30) | 不透水性试验结果 |  |
|  | tsx_zb | varchar(30) | 不透水性指标 |  |
|  | tsx_dxpd | varchar(30) | 不透水性单项评定 |  |
|  | wrd_yqbh | varchar(30) | 低温柔性使用设备编号 |  |
|  | wrd_wwd | float | 低温柔性温度 |  |
|  | wrd_bcsj | float | 保持时间 |  |
|  | wrd_jcjg1 | varchar(30) | 有无裂纹或断裂1 | 显值:无；有 库值:无；有 |
|  | wrd_jcjg2 | varchar(30) | 有无裂纹或断裂2 |  |
|  | wrd_jcjg3 | varchar(30) | 有无裂纹或断裂3 |  |
|  | wrd_jcjg4 | varchar(30) | 有无裂纹或断裂4 |  |
|  | wrd_jcjg5 | varchar(30) | 有无裂纹或断裂5 |  |
|  | wrd_jcjg6 | varchar(30) | 有无裂纹或断裂6 |  |
|  | wrd_jcjg | varchar(30) | 低温柔性试验结果 |  |
|  | wrd_dxpd | varchar(30) | 低温柔性单项判定 |  |
|  | nrd_wwd | float | 耐热度温度 |  |
|  | nrd_bcsj | float | 耐热度保持时间 |  |
|  | nrd_jcjg1 | varchar(30) | 表面有无发生起泡、流淌1 | 显值:无；有 库值:无；有 |
|  | nrd_jcjg2 | varchar(30) | 表面有无发生起泡、流淌2 |  |
|  | nrd_jcjg3 | varchar(30) | 表面有无发生起泡、流淌3 |  |
|  | nrd_yqbh | varchar(30) | 耐热度使用设备编号 |  |
|  | nrd_jcjg | varchar(30) | 耐热度试验结果 |  |
|  | nrd_dxpd | varchar(30) | 耐热度单项评定 |  |
|  | sj_num | varchar(16) | 试件编号 |  |
|  | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准 |  |
|  | hd_pj_pzzb | varchar(30) | 厚度平均值指标 |  |
|  | hd_zxz_pzzb | varchar(30) | 厚度最小值指标 |  |
|  | slqd_zx_pzzb | varchar(30) | 纵向撕裂强度指标 |  |
|  | slqd_hx_pzzb | varchar(30) | 横向撕裂强度指标 |  |

### 电线电缆（DXDL_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | db_code | varchar(8) | 护套颜色 |  |
|  | pinzhong | varchar(20) | 绝缘材料型号 |  |
|  | xinhao | varchar(20) | 型号 |  |
|  | guige | varchar(20) | 规格 |  |
|  | xinsum | float | 芯数 |  |
|  | gensum | float | 导线根数 |  |
|  | yanshe | varchar(20) | 线芯颜色 |  |
|  | jg1 | float | 绝缘厚度平均厚度技术要求 |  |
|  | jg2 | float | 绝缘厚度最小厚度技术要求 |  |
|  | jg3 | float | 护套厚度平均厚度技术要求 |  |
|  | jg4 | float | 护套厚度最小厚度技术要求 |  |
|  | jg5 | varchar(30) | 成品外径技术要求 |  |
|  | jyjg1 | float | 绝缘厚度平均厚度检验结果 |  |
|  | jyjg2 | float | 绝缘厚度最小厚度检验结果 |  |
|  | jyjg3 | float | 护套厚度平均厚度检验结果 |  |
|  | jyjg4 | float | 护套厚度最小厚度检验结果 |  |
|  | jyjg5 | float | 成品外径平均值 |  |
|  | pd1 | varchar(20) | 绝缘厚度平均厚度分项评定 |  |
|  | pd2 | varchar(20) | 绝缘厚度最小厚度分项评定 |  |
|  | pd3 | varchar(20) | 护套厚度平均厚度分项评定 |  |
|  | pd4 | varchar(20) | 护套厚度最小厚度分项评定 |  |
|  | pd5 | varchar(20) | 成品外径分项评定 |  |
|  | dtdzpd | varchar(10) | 20℃时导体电阻分项评定 |  |
|  | jydzpd | varchar(10) | 70℃绝缘电阻分项评定 |  |
|  | dy | varchar(20) | 电压试验技术要求 |  |
|  | dyjg | varchar(20) | 检验结果 |  |
|  | dypd | varchar(10) | 电压试验分项评定 |  |
|  | rsjg | varchar(10) | 不延燃试验 |  |
|  | rspd | varchar(10) | 不延燃试验分项评定 |  |
|  | wgyq | varchar(60) | 成品电缆表面标志技术要求 |  |
|  | wgjg | varchar(60) | 成品电缆表面标志结果 |  |
|  | wgpd | varchar(10) | 成品电缆表面标志分项评定 |  |
|  | dtdz | float | 20℃时导体电阻技术要求 |  |
|  | dtdzjg | float | 20℃时导体电阻R20 |  |
|  | jydz | float | 70℃绝缘电阻技术要求 |  |
|  | jydzjg | float | 70℃绝缘电阻结果 |  |
|  | hege_bh | varchar(20) | 合格证编号 |  |
|  | size | varchar(20) | 导体单丝根数技术要求 |  |
|  | size1 | varchar(20) | 导体单丝根数检验结果 |  |
|  | size_note | varchar(10) | 导体单丝根数分项评定 |  |
|  | ellisp | float | 椭圆度技术要求 |  |
|  | ellisp1 | float | 椭圆度 |  |
|  | ellisp_note | varchar(10) | 椭圆度分项评定 |  |
|  | bz_len | varchar(60) | 标志连续性(标志间距离)技术要求 |  |
|  | bz_len1 | varchar(60) | 标志连续性(标志间距离)检验结果 |  |
|  | jyl1 | float | 绝缘厚度第1段检验结果1 |  |
|  | jyl2 | float | 绝缘厚度第1段检验结果2 |  |
|  | jyl3 | float | 绝缘厚度第1段检验结果3 |  |
|  | jyl4 | float | 绝缘厚度第1段检验结果4 |  |
|  | jyl5 | float | 绝缘厚度第1段检验结果5 |  |
|  | jyl6 | float | 绝缘厚度第1段检验结果6 |  |
|  | jyl7 | float | 绝缘厚度第2段检验结果1 |  |
|  | jyl8 | float | 绝缘厚度第2段检验结果2 |  |
|  | jyl9 | float | 绝缘厚度第2段检验结果3 |  |
|  | jyl10 | float | 绝缘厚度第2段检验结果4 |  |
|  | jyl11 | float | 绝缘厚度第2段检验结果5 |  |
|  | jyl12 | float | 绝缘厚度第2段检验结果6 |  |
|  | jyl13 | float | 绝缘厚度第3段检验结果1 |  |
|  | jyl14 | float | 绝缘厚度第3段检验结果2 |  |
|  | jyl15 | float | 绝缘厚度第3段检验结果3 |  |
|  | jyl16 | float | 绝缘厚度第3段检验结果4 |  |
|  | jyl17 | float | 绝缘厚度第3段检验结果5 |  |
|  | jyl18 | float | 绝缘厚度第3段检验结果6 |  |
|  | htl1 | float | 护套厚度第1段检验结果1 |  |
|  | htl2 | float | 护套厚度第1段检验结果2 |  |
|  | htl3 | float | 护套厚度第1段检验结果3 |  |
|  | htl4 | float | 护套厚度第1段检验结果4 |  |
|  | htl5 | float | 护套厚度第1段检验结果5 |  |
|  | htl6 | float | 护套厚度第1段检验结果6 |  |
|  | htl7 | float | 护套厚度第2段检验结果1 |  |
|  | htl8 | float | 护套厚度第2段检验结果2 |  |
|  | htl9 | float | 护套厚度第2段检验结果3 |  |
|  | htl10 | float | 护套厚度第2段检验结果4 |  |
|  | htl11 | float | 护套厚度第2段检验结果5 |  |
|  | htl12 | float | 护套厚度第2段检验结果6 |  |
|  | htl13 | float | 护套厚度第3段检验结果1 |  |
|  | htl14 | float | 护套厚度第3段检验结果2 |  |
|  | htl15 | float | 护套厚度第3段检验结果3 |  |
|  | htl16 | float | 护套厚度第3段检验结果4 |  |
|  | htl17 | float | 护套厚度第3段检验结果5 |  |
|  | htl18 | float | 护套厚度第3段检验结果6 |  |
|  | bz_nc | varchar(30) | 耐擦性技术要求 |  |
|  | bz_nc1 | varchar(30) | 耐擦性检验结果 |  |
|  | bz_nc_note | varchar(10) | 耐擦性分项评定 |  |
|  | jyky | float | 绝缘老化前抗张强度技术要求 |  |
|  | jykn | float | 绝缘老化前断裂伸长率技术要求 |  |
|  | jyky1 | float | 绝缘老化前抗张强度检验结果 |  |
|  | jykn1 | float | 绝缘老化前断裂伸长率检验结果 |  |
|  | yjky_note | varchar(10) | 绝缘老化前抗张强度分项评定 |  |
|  | jykn_note | varchar(10) | 绝缘老化前断裂伸长率分项评定 |  |
|  | htky | float | 护套老化前抗张强度技术要求 |  |
|  | htkn | float | 护套老化前断裂伸长率技术要求 |  |
|  | htky1 | float | 护套老化前抗张强度检验结果 |  |
|  | htkn1 | float | 护套老化前断裂伸长率检验结果 |  |
|  | htky_note | varchar(10) | 护套老化前抗张强度分项评定 |  |
|  | htkn_note | varchar(10) | 护套老化前断裂伸长率分项评定 |  |
|  | bz_len_note | varchar(10) | 标志连续性(标志间距离)分项评定 |  |
|  | dy_v | float | 电压试验电压 |  |
|  | dz_c | float | 20℃时导体电阻试验温度 |  |
|  | rt | float | 20℃时导体电阻试验Rt |  |
|  | m70 | float | 70℃绝缘电阻初检 |  |
|  | d1 | float | 成品外径D1 |  |
|  | d2 | float | 成品外径D2 |  |
|  | beifen1 | varchar(30) | 成品电缆表面标志厂名 |  |
|  | beifen2 | varchar(30) | 成品电缆表面标志产品型号 |  |
|  | beifen3 | varchar(30) | 成品电缆表面标志额定电压 |  |
|  | beifen4 | float | 成品电压 |  |
|  | beifen6 | varchar(30) | 检验结果 |  |
|  | beifen7 | varchar(30) | 成品电压分项评定 |  |
|  | zhonglei | varchar(10) | 导体种类 |  |
|  | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准 |  |

### 给水管材（SLGSGC_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | yp_guige | varchar(40) | 样品规格 |  |
|  | db_code | varchar(8) | 样品种类 |  |
|  | cc_wj1 | float | 尺寸测量平均外径1 |  |
|  | cc_wj2 | float | 尺寸测量平均外径2 |  |
|  | cc_wj3 | float | 尺寸测量平均外径3 |  |
|  | cc_wj4 | float | 尺寸测量平均外径4 |  |
|  | cc_wj5 | float | 尺寸测量平均外径5 |  |
|  | cc_wj6 | float | 尺寸测量平均外径6 |  |
|  | cc_wjpcmin | float | 尺寸测量平均外径最小值 |  |
|  | cc_wjpcmax | float | 尺寸测量平均外径最大值 |  |
|  | cc_bh1 | float | 尺寸测量壁厚1 |  |
|  | cc_bh2 | float | 尺寸测量壁厚2 |  |
|  | cc_bh3 | float | 尺寸测量壁厚3 |  |
|  | cc_bh4 | float | 尺寸测量壁厚4 |  |
|  | cc_bh5 | float | 尺寸测量壁厚5 |  |
|  | cc_bh6 | float | 尺寸测量壁厚6 |  |
|  | cc_bhpcmin | float | 尺寸测量壁厚最小值 |  |
|  | cc_bhpcmax | float | 尺寸测量壁厚最大值 |  |
|  | cc_wj_pzzb | varchar(30) | 尺寸测量外径品质指标 |  |
|  | cc_bh_pzzb | varchar(30) | 尺寸测量壁厚品质指标 |  |
|  | cc_dxpd | varchar(30) | 尺寸测量单项判定 |  |
|  | cc_yqbh | varchar(50) | 尺寸测量(使用仪器编号) |  |
|  | wk_wd1 | float | 维卡软化温度1 |  |
|  | wk_wd2 | float | 维卡软化温度2 |  |
|  | wk_wdpj | float | 维卡软化温度平均值 |  |
|  | wk_qswd | float | 维卡温度试验起始温度 |  |
|  | wk_ws | varchar(30) | 维卡温度试验温速 |  |
|  | wk_pzzb | varchar(30) | 维卡温度品质指标 |  |
|  | wk_dxpd | varchar(30) | 维卡温度单项判定 |  |
|  | wk_yqbh | varchar(50) | 维卡温度使用仪器编号 |  |
|  | ya_wd | float | 液压试验温度 |  |
|  | ya_zxbh | float | 液压试验最小壁厚 |  |
|  | ya_hyl | float | 液压试验环应力 |  |
|  | ya_snyl | float | 液压试验压力 |  |
|  | ya_nysj | float | 液压试验耐压时间 |  |
|  | ya_phgs | float | 液压试验分层或破裂个数 |  |
|  | ya_snjg | varchar(30) | 液压试验均无破裂、渗漏 | 显值:(选中)；(未选中) 库值:1；0 |
|  | ya_jcjg | varchar(30) | 液压检验结果 |  |
|  | ya_pzzb | varchar(30) | 液压试验品质指标 |  |
|  | ya_dxpd | varchar(30) | 液压试验单项判定 |  |
|  | ya_yqbh | varchar(50) | 液压试验使用仪器编号 |  |
|  | lccj_wd | float | 落锤冲击试验温度 |  |
|  | lccj_lczl | float | 落锤冲击试验锤重 |  |
|  | lccj_lxgd | float | 落锤冲击试验高度 |  |
|  | lccj_jcjg | varchar(30) | 落锤冲击检验结果 |  |
|  | lccj_pzzb | varchar(30) | 落锤冲击试验品质指标 |  |
|  | lccj_dxpd | varchar(30) | 落锤冲击试验单项判定 |  |
|  | lccj_yqbh | varchar(50) | 落锤冲击试验使用仪器编号 |  |
|  | hsl_snqbj | float | 纵向回缩率试样标距 |  |
|  | hsl_bh | float | 纵向回缩率壁厚 |  |
|  | hsl_hdwd | varchar(30) | 纵向回缩率恒定温度 |  |
|  | hsl_bcsj | varchar(30) | 纵向回缩率保持时间 |  |
|  | hsl_jl1 | float | 纵向回缩率试验后标距1 |  |
|  | hsl_jl2 | float | 纵向回缩率试验后标距2 |  |
|  | hsl_jl3 | float | 纵向回缩率试验后标距3 |  |
|  | hsl_zxhsl1 | float | 纵向回缩率1 |  |
|  | hsl_zxhsl2 | float | 纵向回缩率2 |  |
|  | hsl_zxhsl3 | float | 纵向回缩率3 |  |
|  | hsl_zxhslpj | float | 纵向回缩率平均值 |  |
|  | hsl_pzzb | varchar(30) | 纵向回缩率品质指标 |  |
|  | hsl_dxpd | varchar(30) | 纵向回缩率单项判定 |  |
|  | hsl_yqbh | varchar(50) | 纵向回缩率使用仪器编号 |  |
|  | yl_f1 | float | 公称压力 |  |
|  | yl_f2 | float | 公称外径 |  |
|  | yl_f3 | float | 公称壁厚 |  |
|  | yl_d1 | datetime | 液压试验预处理时间 |  |
|  | wg_jyjg | varchar(20) | 外观检验结果 |  |
|  | wg_dxpd | varchar(20) | 外观单项判定 |  |
|  | lccj_cjs | varchar(20) | 落锤冲击次数 |  |
|  | lccj_pls | varchar(20) | 落锤冲击破裂次数 |  |
|  | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准 |  |

### 给水管件（SLGSGJ_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | yp_guige | varchar(40) | 样品规格 |  |
|  | db_num | varchar(8) | 样品种类 | 显值: 胶粘式承口管件；弹性密封圈式承口管件；螺纹接头管件；法兰接头管件 库值:A；B；C；D |
|  | cc_wj1 | float | 插口平均外径或承口中部平均内径1 |  |
|  | cc_wj2 | float | 插口平均外径或承口中部平均内径2 |  |
|  | cc_wj3 | float | 插口平均外径或承口中部平均内径3 |  |
|  | cc_wj4 | float | 插口平均外径或承口中部平均内径4 |  |
|  | cc_wj5 | float | 插口平均外径或承口中部平均内径5 |  |
|  | cc_wj6 | float | 插口平均外径或承口中部平均内径6 |  |
|  | cc_sd1 | float | 插口长度或承口(配合)深度1 |  |
|  | cc_sd2 | float | 插口长度或承口(配合)深度2 |  |
|  | cc_sd3 | float | 插口长度或承口(配合)深度3 |  |
|  | cc_sd4 | float | 插口长度或承口(配合)深度4 |  |
|  | cc_sd5 | float | 插口长度或承口(配合)深度5 |  |
|  | cc_sd6 | float | 插口长度或承口(配合)深度6 |  |
|  | cc_bh1 | float | 主体壁厚或承口壁厚1 |  |
|  | cc_bh2 | float | 主体壁厚或承口壁厚2 |  |
|  | cc_bh3 | float | 主体壁厚或承口壁厚3 |  |
|  | cc_bh4 | float | 主体壁厚或承口壁厚4 |  |
|  | cc_bh5 | float | 主体壁厚或承口壁厚5 |  |
|  | cc_bh6 | float | 主体壁厚或承口壁厚6 |  |
|  | cc_wjmin | float | 插口平均外径或承口中部平均内径检验结果 |  |
|  | cc_sdmin | float | 插口长度或承口(配合)深度检验结果 |  |
|  | cc_bhmin | float | 主体壁厚或承口壁厚检验结果 |  |
|  | cc_wj_pzzb | varchar(30) | 插口平均外径或承口中部平均内径品质指标 |  |
|  | cc_sd_pzzb | varchar(30) | 插口长度或承口(配合)深度品质指标 |  |
|  | cc_bh_pzzb | varchar(30) | 主体壁厚或承口壁厚品质指标 |  |
|  | cc_wj_dxpd | varchar(30) | 插口平均外径或承口中部平均内径单项判定 |  |
|  | cc_sd_dxpd | varchar(30) | 插口长度或承口(配合)深度单项判定 |  |
|  | cc_bh_dxpd | varchar(30) | 主体壁厚或承口壁厚单项判定 |  |
|  | cc_yqbh | varchar(50) | 尺寸测量使用仪器编号 |  |
|  | wk_wd1 | float | 维卡软化温度1 |  |
|  | wk_wd2 | float | 维卡软化温度2 |  |
|  | wk_wdpj | float | 维卡软化温度平均值 |  |
|  | wk_qswd | float | 维卡起始温度 |  |
|  | wk_ws | varchar(30) | 维卡温速 |  |
|  | wk_pzzb | varchar(30) | 维卡温度品质指标 |  |
|  | wk_dxpd | varchar(30) | 维卡温度单项判定 |  |
|  | wk_yqbh | varchar(50) | 维卡温度使用仪器编号 |  |
|  | lccj_wd | varchar(30) | 坠落试验温度 |  |
|  | lccj_lczl | float | 离开恒温到坠落时间 |  |
|  | lccj_lxgd | float | 坠落高度m |  |
|  | lccj_bcsj | float | 坠落保持时间 |  |
|  | lccj_snjg | varchar(30) | 坠落均无破裂 | 显值:(选中)；(未选中) 库值:1；0 |
|  | lccj_jcjg | varchar(30) | 坠落检验结果 |  |
|  | lccj_pzzb | varchar(30) | 坠落实验品质指标 |  |
|  | lccj_dxpd | varchar(30) | 坠落实验单项判定 |  |
|  | lccj_yqbh | varchar(50) | 坠落实验使用仪器编号 |  |
|  | hx_hdwd | varchar(30) | 烘箱恒定温度 |  |
|  | hx_bh | float | 烘箱壁厚 |  |
|  | hx_bcsj | float | 烘箱保持时间 |  |
|  | hx_snjg | varchar(30) | 均符合技术要求 | 显值:(选中)；(未选中) 库值:1；0 |
|  | hx_jcjg | varchar(30) | 烘箱检验结果 |  |
|  | hx_pzzb | varchar(100) | 烘箱试验品质指标 |  |
|  | hx_dxpd | varchar(30) | 烘箱试验单项判定 |  |
|  | hx_yqbh | varchar(50) | 烘箱试验使用仪器编号 |  |
|  | yl_f1 | float | 烘箱试验不符合技术要求个数 |  |
|  | yl_f2 | float | 公称外径 |  |
|  | yl_f3 | float | 形状(°) |  |
|  | xinzhuang | varchar(30) | 形状 |  |
|  | yl_f4 | float | 坠落试验分层或破裂个数 |  |
|  | yl_f5 | float | 公称压力 |  |
|  | ckck_jing | varchar(1) | 尺寸试验项选择1 | 显值:插口平均外径；承口中部平均内径 库值:A；B |
|  | ckck_changdu | varchar(1) | 尺寸试验项选择2 | 显值: 插口长度；承口(配合)深度 库值:A；B |
|  | db_code | varchar(8) | 尺寸试验项选择3 | 显值: 主体壁厚；承口壁厚 库值: 主体壁厚；承口壁厚 |
|  | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准 |  |

### 排水管材（SLPSGC_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | yp_guige | varchar(40) | 样品规格 |  |
|  | cc_wj1 | float | 尺寸测量平均外径1 |  |
|  | cc_wj2 | float | 尺寸测量平均外径2 |  |
|  | cc_wj3 | float | 尺寸测量平均外径3 |  |
|  | cc_wj4 | float | 尺寸测量平均外径4 |  |
|  | cc_wj5 | float | 尺寸测量平均外径5 |  |
|  | cc_wj6 | float | 尺寸测量平均外径6 |  |
|  | cc_wjpcmin | float | 尺寸测量平均外径最小值 |  |
|  | cc_wjpcmax | float | 尺寸测量平均外径最大值 |  |
|  | cc_bh1 | float | 尺寸测量壁厚1 |  |
|  | cc_bh2 | float | 尺寸测量壁厚2 |  |
|  | cc_bh3 | float | 尺寸测量壁厚3 |  |
|  | cc_bh4 | float | 尺寸测量壁厚4 |  |
|  | cc_bh5 | float | 尺寸测量壁厚5 |  |
|  | cc_bh6 | float | 尺寸测量壁厚6 |  |
|  | cc_bhpcmin | float | 尺寸测量壁厚最小值 |  |
|  | cc_bhpcmax | float | 尺寸测量壁厚最大值 |  |
|  | cc_wj_pzzb | varchar(30) | 尺寸测量外径品质指标 |  |
|  | cc_bh_pzzb | varchar(30) | 尺寸测量壁厚品质指标 |  |
|  | cc_dxpd | varchar(30) | 尺寸测量单项判定 |  |
|  | cc_yqbh | varchar(50) | 尺寸测量(使用仪器编号) |  |
|  | ls_kuan1 | float | 拉伸性能宽度1 |  |
|  | ls_kuan2 | float | 拉伸性能宽度2 |  |
|  | ls_kuan3 | float | 拉伸性能宽度3 |  |
|  | ls_kuan4 | float | 拉伸性能宽度4 |  |
|  | ls_kuan5 | float | 拉伸性能宽度5 |  |
|  | ls_hou1 | float | 拉伸性能厚度1 |  |
|  | ls_hou2 | float | 拉伸性能厚度2 |  |
|  | ls_hou3 | float | 拉伸性能厚度3 |  |
|  | ls_hou4 | float | 拉伸性能厚度4 |  |
|  | ls_hou5 | float | 拉伸性能厚度5 |  |
|  | ls_zdhz1 | float | 拉伸性能最大荷载1 |  |
|  | ls_zdhz2 | float | 拉伸性能最大荷载2 |  |
|  | ls_zdhz3 | float | 拉伸性能最大荷载3 |  |
|  | ls_zdhz4 | float | 拉伸性能最大荷载4 |  |
|  | ls_zdhz5 | float | 拉伸性能最大荷载5 |  |
|  | ls_lsxn1 | float | 拉伸强度1 |  |
|  | ls_lsxn2 | float | 拉伸强度2 |  |
|  | ls_lsxn3 | float | 拉伸强度3 |  |
|  | ls_lsxn4 | float | 拉伸强度4 |  |
|  | ls_lsxn5 | float | 拉伸强度5 |  |
|  | ls_lsxnpj | float | 拉伸强度平均值 |  |
|  | ls_pzzb | char(30) | 拉伸性能品质指标 |  |
|  | ls_dxpd | char(30) | 拉伸性能单项判定 |  |
|  | ls_yqbh | char(50) | 拉伸性能(使用仪器编号) |  |
|  | wk_wd1 | float | 维卡软化温度1 |  |
|  | wk_wd2 | float | 维卡软化温度2 |  |
|  | wk_wdpj | float | 维卡软化温度平均值 |  |
|  | wk_qswd | float | 维卡温度试验起始温度 |  |
|  | wk_ws | varchar(30) | 维卡温度试验温速 |  |
|  | wk_pzzb | varchar(30) | 维卡温度品质指标 |  |
|  | wk_dxpd | varchar(30) | 维卡温度单项判定 |  |
|  | wk_yqbh | varchar(50) | 维卡温度使用仪器编号 |  |
|  | lccj_wd | float | 落锤冲击试验温度 |  |
|  | lccj_lczl | float | 落锤冲击试验锤重 |  |
|  | lccj_lxgd | float | 落锤冲击试验高度 |  |
|  | lccj_jcjg | varchar(30) | 落锤冲击检验结果 |  |
|  | lccj_pzzb | varchar(30) | 落锤冲击试验品质指标 |  |
|  | lccj_dxpd | varchar(30) | 落锤冲击试验单项判定 |  |
|  | lccj_yqbh | varchar(50) | 落锤冲击试验使用仪器编号 |  |
|  | hsl_snqbj | float | 纵向回缩率试样标距 |  |
|  | hsl_bh | float | 纵向回缩率壁厚 |  |
|  | hsl_hdwd | varchar(30) | 纵向回缩率恒定温度 |  |
|  | hsl_bcsj | varchar(30) | 纵向回缩率保持时间 |  |
|  | hsl_jl1 | float | 纵向回缩率试验后标距1 |  |
|  | hsl_jl2 | float | 纵向回缩率试验后标距2 |  |
|  | hsl_jl3 | float | 纵向回缩率试验后标距3 |  |
|  | hsl_zxhsl1 | float | 纵向回缩率1 |  |
|  | hsl_zxhsl2 | float | 纵向回缩率2 |  |
|  | hsl_zxhsl3 | float | 纵向回缩率3 |  |
|  | hsl_zxhslpj | float | 纵向回缩率平均值 |  |
|  | hsl_pzzb | varchar(30) | 纵向回缩率品质指标 |  |
|  | hsl_dxpd | varchar(30) | 纵向回缩率单项判定 |  |
|  | hsl_yqbh | varchar(50) | 纵向回缩率使用仪器编号 |  |
|  | yl_f2 | float | 公称外径 |  |
|  | yl_f3 | float | 公称壁厚 |  |
|  | wg_jyjg | varchar(20) | 外观检验结果 |  |
|  | wg_dxpd | varchar(20) | 外观单项判定 |  |
|  | lccj_cjs | varchar(20) | 落锤冲击次数 |  |
|  | lccj_pls | varchar(20) | 落锤冲击破裂次数 |  |
|  | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准 |  |

### 排水管件（SLPSGJ_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | yp_guige | varchar(40) | 样品规格 |  |
|  | db_num | varchar(8) | 样品种类 | 显值:胶粘剂连接型；弹性密封圈连接型 库值:A；B |
|  | cc_wj1 | float | 插口平均外径或承口(中/端)部平均内径1 |  |
|  | cc_wj2 | float | 插口平均外径或承口(中/端)部平均内径2 |  |
|  | cc_wj3 | float | 插口平均外径或承口(中/端)部平均内径3 |  |
|  | cc_wj4 | float | 插口平均外径或承口(中/端)部平均内径4 |  |
|  | cc_wj5 | float | 插口平均外径或承口(中/端)部平均内径5 |  |
|  | cc_wj6 | float | 插口平均外径或承口(中/端)部平均内径6 |  |
|  | cc_sd1 | float | 插口长度或承口(配合)深度1 |  |
|  | cc_sd2 | float | 插口长度或承口(配合)深度2 |  |
|  | cc_sd3 | float | 插口长度或承口(配合)深度3 |  |
|  | cc_sd4 | float | 插口长度或承口(配合)深度4 |  |
|  | cc_sd5 | float | 插口长度或承口(配合)深度5 |  |
|  | cc_sd6 | float | 插口长度或承口(配合)深度6 |  |
|  | cc_bh1 | float | 主体壁厚或承口壁厚1 |  |
|  | cc_bh2 | float | 主体壁厚或承口壁厚2 |  |
|  | cc_bh3 | float | 主体壁厚或承口壁厚3 |  |
|  | cc_bh4 | float | 主体壁厚或承口壁厚4 |  |
|  | cc_bh5 | float | 主体壁厚或承口壁厚5 |  |
|  | cc_bh6 | float | 主体壁厚或承口壁厚6 |  |
|  | cc_wjmin | float | 插口平均外径或承口(中/端)部平均内径检验结果 |  |
|  | cc_sdmin | float | 插口长度或承口(配合)深度检验结果 |  |
|  | cc_bhmin | float | 主体壁厚或承口壁厚检验结果 |  |
|  | cc_wj_pzzb | varchar(30) | 插口平均外径或承口(中/端)部平均内径品质指标 |  |
|  | cc_sd_pzzb | varchar(30) | 插口长度或承口(配合)深度品质指标 |  |
|  | cc_bh_pzzb | varchar(30) | 主体壁厚或承口壁厚品质指标 |  |
|  | cc_wj_dxpd | varchar(30) | 插口平均外径或承口(中/端)部平均内径单项判定 |  |
|  | cc_sd_dxpd | varchar(30) | 插口长度或承口(配合)深度单项判定 |  |
|  | cc_bh_dxpd | varchar(30) | 主体壁厚或承口壁厚单项判定 |  |
|  | cc_yqbh | varchar(50) | 尺寸测量使用仪器编号 |  |
|  | wk_wd1 | float | 维卡软化温度1 |  |
|  | wk_wd2 | float | 维卡软化温度2 |  |
|  | wk_wdpj | float | 维卡软化温度平均值 |  |
|  | wk_qswd | float | 维卡起始温度 |  |
|  | wk_ws | varchar(30) | 维卡温速 |  |
|  | wk_pzzb | varchar(30) | 维卡温度品质指标 |  |
|  | wk_dxpd | varchar(30) | 维卡温度单项判定 |  |
|  | wk_yqbh | varchar(50) | 维卡温度使用仪器编号 |  |
|  | lccj_wd | varchar(30) | 坠落试验温度 |  |
|  | lccj_lczl | float | 离开恒温到坠落时间 |  |
|  | lccj_lxgd | float | 坠落高度m |  |
|  | lccj_bcsj | float | 坠落保持时间 |  |
|  | lccj_snjg | varchar(30) | 坠落均无破裂 | 显值:(选中)；(未选中) 库值:1；0 |
|  | lccj_jcjg | varchar(30) | 坠落检验结果 |  |
|  | lccj_pzzb | varchar(30) | 坠落实验品质指标 |  |
|  | lccj_dxpd | varchar(30) | 坠落实验单项判定 |  |
|  | lccj_yqbh | varchar(50) | 坠落实验使用仪器编号 |  |
|  | hx_hdwd | varchar(30) | 烘箱恒定温度 |  |
|  | hx_bh | float | 烘箱壁厚 |  |
|  | hx_bcsj | float | 烘箱保持时间 |  |
|  | hx_snjg | varchar(30) | 均符合技术要求 | 显值:(选中)；(未选中) 库值:1；0 |
|  | hx_jcjg | varchar(30) | 烘箱检验结果 |  |
|  | hx_pzzb | varchar(100) | 烘箱试验品质指标 |  |
|  | hx_dxpd | varchar(30) | 烘箱试验单项判定 |  |
|  | hx_yqbh | varchar(50) | 烘箱试验使用仪器编号 |  |
|  | yl_f1 | float | 烘箱试验不符合技术要求个数 |  |
|  | yl_f2 | float | 公称外径1 |  |
|  | yl_f22 | float | 公称外径2 |  |
|  | yl_f3 | float | 形状(°) |  |
|  | xinzhuang | varchar(30) | 形状 |  |
|  | yl_f4 | float | 坠落试验分层或破裂个数 |  |
|  | ckck_jing | varchar(1) | 尺寸试验项选择1 | 显值:插口平均外径；承口(中/端)部 库值:A；B |
|  | ckck_changdu | varchar(1) | 尺寸试验项选择2 | 显值: 插口长度；承口(配合)深度 库值:A；B |
|  | db_code | varchar(8) | 尺寸试验项选择3 | 显值: 主体壁厚；承口壁厚 库值: 主体壁厚；承口壁厚 |
|  | jybz_1 | varchar(20) | 检验标准 |  |

### 断路器（DGDL_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | db_num | varchar(8) | 极数 |  |
|  | xinghao | varchar(40) | 型号规格 |  |
|  | wg_scz | varchar(20) | 外观标志检查检验结果 |  |
|  | pdjl_scz1 | float | 爬电距离(断开时分开的带电部件之间)检验结果 |  |
|  | pdjl_scz2 | float | 爬电距离(不同极的带电部件之间Un≤250V)检验结果 |  |
|  | pdjl_scz3 | float | 爬电距离(不同极的带电部件之间Un＞250V)检验结果 |  |
|  | pdjl_scz4 | float | 爬电距离(带电部件和其他部件之间)检验结果 |  |
|  | dqjx_scz1 | float | 电气间隙(断开时分开的带电部件之间)检验结果 |  |
|  | dqjx_scz2 | float | 电气间隙(不同极的带电部件之间)检验结果 |  |
|  | dqjx_scz3 | float | 电气间隙(带电部件和其他部件之间)检验结果 |  |
|  | dqjx_scz4 | float | 电气间隙机构的金属部件与其他部件之间检验结果 |  |
|  | ws_scz1 | float | 温升(连接外部导线的接线端子)检验结果 |  |
|  | ws_scz2 | float | 温升(绝缘操作手柄)检验结果 |  |
|  | ws_scz3 | float | 温升(操作件的金属部件)检验结果 |  |
|  | ws_scz4 | float | 温升(与安装面直接接触的表面)检验结果 |  |
|  | jdqd_scz1 | varchar(20) | 介电强度(各极之间)检验结果 |  |
|  | jdqd_scz2 | varchar(20) | 介电强度(各极与柜架之间)检验结果 |  |
|  | jdqd_scz3 | varchar(20) | 介电强度(每极的进出线之间)检验结果 |  |
|  | dltx_scz1 | varchar(20) | 时间-电流特性(1.13In电流)检验结果 |  |
|  | dltx_scz2 | varchar(20) | 时间-电流特性(1.45In电流)检验结果 |  |
|  | dltx_scz3 | varchar(20) | 时间-电流特性(2.55In电流)检验结果 |  |
|  | tk_scz1 | varchar(50) | 瞬时脱扣特性检验结果1 |  |
|  | tk_scz2 | varchar(50) | 瞬时脱扣特性检验结果2 |  |
|  | dztx_scz1 | float | 动作特性(剩余电流稳定增加时,脱扣电流值)检验结果 |  |
|  | dztx_scz2 | float | 动作特性(闭合剩余电流IΔn时分断时间)检验结果 |  |
|  | dztx_scz3 | float | 动作特性(突然出现剩余电流IΔn时分断时间)检验结果 |  |
|  | wg_note | varchar(20) | 外观标志检查单项评定 |  |
|  | pdjl_note | varchar(20) | 爬电距离单项评定 |  |
|  | dqjx_note | varchar(20) | 电气间隙单项评定 |  |
|  | ws_note | varchar(20) | 温升单项评定 |  |
|  | jdqd_note | varchar(20) | 介电强度单项评定 |  |
|  | dltx_note1 | varchar(20) | 时间-电流特性单项评定 |  |
|  | tk_note1 | varchar(20) | 瞬时脱扣特性单项评定1 |  |
|  | tk_note2 | varchar(20) | 瞬时脱扣特性单项评定 |  |
|  | dztx_note1 | varchar(20) | 动作特性(剩余电流稳定增加时,脱扣电流值)单项评定 |  |
|  | dztx_note2 | varchar(20) | 动作特性(闭合剩余电流IΔn时分断时间)单项评定 |  |
|  | dztx_note3 | varchar(20) | 动作特性(突然出现剩余电流IΔn时分断时间)单项评定 |  |
|  | dgdl_tk | float | 瞬时脱扣形式 | 显值:B；C；D 库值:1；2；3 |
|  | wd | varchar(10) | 温度℃ |  |
|  | sd | varchar(10) | 湿度% |  |
|  | sbbh | varchar(100) | 设备编号 |  |
|  | yp_cs | varchar(20) | 样品参数 |  |
|  | dgdl_u | varchar(30) | Un（V） |  |
|  | dgdl_i | float | In（A） |  |
|  | dgdl_i1 | float | IΔn（mA） |  |
|  | gb_std | varchar(60) | 检验标准 |  |

### 插座（CZJY_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fac_num | varchar(10) | 湿度% |  |
|  | db_num | varchar(8) | 极数 |  |
|  | db_code | varchar(8) | 温度℃ |  |
|  | xinghao | varchar(40) | 型号规格 |  |
|  | wg_scz | varchar(20) | 外观标志检查检验结果 |  |
|  | fcd_scz | varchar(20) | 防触电保护检验结果 |  |
|  | pdjl_scz1 | float | 爬电距离(不同极性的带电部件之间)检验结果 |  |
|  | pdjl_scz2 | float | 爬电距离(接地电路部件之间)检验结果 |  |
|  | pdjl_scz3 | float | 爬电距离(带电部件与未接地金属部件之间)检验结果 |  |
|  | dqjx_scz1 | float | 电气间隙(不同极性的带电部件之间)检验结果 |  |
|  | dqjx_scz2 | float | 电气间隙(接地电路部件之间)检验结果 |  |
|  | dqjx_scz3 | float | 电气间隙(带电部件与专门接地金属盒之间)检验结果 |  |
|  | dqjx_scz32 | float | 电气间隙(带电部件与无绝缘衬垫不接地金属之间)检验结果 |  |
|  | dqjx_scz4 | float | 电气间隙(带电部件与明装式插座的底座的安装表面之间)检验结果 |  |
|  | ws_scz | float | 温升检验结果 |  |
|  | jdqd_scz | varchar(20) | 电气强度(所有连接在一起的极与本体之间)检验结果 |  |
|  | bcl_scz1 | varchar(20) | 插头拔出力(最大)检验结果1 |  |
|  | bcl_scz2 | varchar(20) | 插头拔出力(最小)检验结果 |  |
|  | fdrl_scz | varchar(20) | 分断容量检验结果 |  |
|  | rssy_scz | varchar(40) | 灼热丝(支承载流部件和接地部件的绝缘件在850℃试验)检验结果 |  |
|  | wg_note | varchar(20) | 外观标志检查单项评定 |  |
|  | fcd_note | varchar(20) | 防触电保护单项评定 |  |
|  | pdjl_note | varchar(20) | 爬电距离单项评定 |  |
|  | dqjx_note | varchar(20) | 电气间隙单项评定 |  |
|  | ws_note | varchar(20) | 温升单项评定 |  |
|  | jdqd_note | varchar(20) | 电气强度单项评定 |  |
|  | bcl_note | varchar(20) | 插头拔出力单项评定 |  |
|  | fdrl_note | varchar(20) | 分断容量单项评定 |  |
|  | rssy_note | varchar(20) | 灼热丝试验单项评定 |  |
|  | jdqd_scz1 | varchar(30) | 电气强度(依次在每一极与所有其他极之间)检验结果 |  |
|  | nr_scz | varchar(30) | 耐热(标志)检验结果 |  |
|  | nr_scz1 | float | 耐热(压痕)检验结果 |  |
|  | nr_note | varchar(20) | 耐热单项评定 |  |
|  | pdjl_scz21 | float | 爬电距离(外部装配螺钉之间)检验结果 |  |
|  | dqjx_scz21 | float | 电气间隙(外部装配螺钉之间)检验结果 |  |
|  | rssy_scz1 | varchar(30) | 灼热丝(与载流部件和接地部件接触的绝缘件在650℃试验)检验结果 |  |
|  | cz_u | float | Un（V） |  |
|  | cz_i | float | In（A） |  |
|  | cz_a | float | 温升电流 |  |
|  | cz_n1 | varchar(30) | 最大拨出力 |  |
|  | cz_n2 | float | 最小拨出力 |  |
|  | gb_std | varchar(60) | 检验标准 |  |

### 混凝土后锚固件轴向抗拔(ZXHMGJ_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sy_num | varchar(16) | 主键 |  |
| 2 | yp_name | varchar(60) | 后锚固件类型 |  |
| 3 | maogsd | varchar(20) | 锚固深度 |  |
| 4 | dengji | varchar(20) | 基体强度等级 |  |
| 5 | zzlsjz | float | 承载力设计值 |  |
| 6 | zdhz | float | 最大试验荷载 |  |
| 7 | zankhs | varchar(30) | 钻孔方式 |  |
| 8 | qinkhs | varchar(30) | 清孔方式 |  |
| 9 | zankzj | varchar(20) | 钻孔直径 |  |
| 10 | zanksd | varchar(20) | 钻孔深度 |  |
| 11 | AQDJ | varchar(20) | 安全等级 |  |
| 12 | mgj_lx | varchar(30) | 粘结剂类型 |  |
| 13 | mgj_ghsj | datetime | 粘结剂固化时间 |  |
| 14 | mgj_scdw | varchar(60) | 粘结剂厂家 |  |
| 15 | jczs | float | 后锚固件总数 |  |
| 16 | jcsl | float | 检测数量 |  |
| 17 | jcff | varchar(30) | 试验方法 |  |

### 钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测(ZXGLSLX_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | guike | varchar(50) | 规格 |  |
| 2 | dj | varchar(20) | 性能等级 |  |
| 3 | QD1 | float | 抗拉强度1 |  |
| 4 | QD2 | float | 抗拉强度2 |  |
| 5 | QD3 | float | 抗拉强度3 |  |
| 6 | QDZB | float | 抗拉强度指标 |  |
| 7 | HZ1 | FLOAT | 拉力荷载1 |  |
| 8 | HZ2 | FLOAT | 拉力荷载2 |  |
| 9 | HZ3 | FLOAT | 拉力荷载3 |  |
| 10 | HZZB | FLOAT | 拉力荷载指标 |  |
| 11 | PH1 | varchar(50) | 试件破坏情况1 |  |
| 13 | PH2 | varchar(50) | 试件破坏情况2 |  |
| 14 | PH3 | varchar(50) | 试件破坏情况3 |  |
| 15 | PHZB | varchar(50) | 试件破坏情况 指标 |  |

### 室内环境5项(ZXSNHJ_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GCLB | varchar(50) | 工程类别 |  |
| 2 | JGXS | varchar(20) | 结构形式 |  |
| 3 | ZXLX | varchar(50) | 装修类型 |  |
| 4 | CS | float | 层数 |  |
| 5 | JZMJ | float | 建筑面积 |  |
| 6 | KGRQ | Datetime | 开工日期 |  |
| 7 | JGRQ | datetime | 装修竣工日期 |  |
| 8 | D | FLOAT | 氡 |  |
| 9 | DZB | FLOAT | 氡指标 |  |
| 10 | DPD | varchar(60) | 氡判定 |  |
| 11 | JQ | FLOAT | 游离甲醛 |  |
| 12 | JQZB | FLOAT | 甲醛指标 |  |
| 13 | JQPD | varchar(60) | 甲醛判定 |  |
| 14 | B | FLOAT | 苯 |  |
| 15 | BZB | FLOAT | 苯指标 |  |
| 16 | BPD | varchar(60) | 苯判定 |  |
| 17 | A | FLOAT | 氨 |  |
| 18 | AZB | FLOAT | 氨指标 |  |
| 19 | APD | varchar(60) | 氨判定 |  |
| 20 | T | FLOAT | TVOC |  |
| 21 | TZB | FLOAT | TVOC指标 |  |
| 22 | TPD | varchar(60) | TVOC判定 |  |

### 土壤氡浓度(ZXTDRD_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sy_num | varchar(16) | 主键 |  |
| 2 | gcgk | varchar(500) | 工程该概况 |  |
| 3 | jcds | float | 检测点数 |  |
| 4 | DND_PJ | float | 平均氡浓度 |  |
| 17 | jcff | varchar(30) | 试验方法 |  |

### 土壤氡浓度细表(ZXTDRD_GROUMX)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | record_num | int | 表主键 | 自动增长列 |
| 2 | sy_num | varchar(16) | 主表主键 |  |
| 3 | sj_bh | varchar(30) | 测点编号 |  |
| 4 | DND | float | 氡浓度 |  |

### 人造板材中甲醛的含量(ZXBCJQ_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUIGE | varchar(50) | 型号规格 |  |
| 2 | SB | varchar(60) | 商 标 |  |
| 4 | JQ | float | 甲醛释放量 |  |
| 5 | JQZB | float | 甲醛释放量指标 |  |
| 6 | JQPD | varchar(60) | 甲醛释放量判定 |  |

### 混凝土外加剂中氨的含量(ZXWJJA_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUIGE | varchar(50) | 型号规格 |  |
| 2 | SB | varchar(60) | 商 标 |  |
| 4 | AN | float | 氨限量 |  |
| 5 | ANZB | float | 氨限量指标 |  |
| 6 | ANPD | varchar(60) | 氨限量判定 |  |

### 涂料、粘结剂、处理剂中甲醛、苯、TVOC、TDI的含量(ZXTLYHW_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUIGE | varchar(50) | 型号规格 |  |
| 2 | SB | varchar(60) | 商 标 |  |
| 3 | JQ | FLOAT | 甲醛 |  |
| 4 | JQZB | FLOAT | 甲醛指标 |  |
| 5 | JQPD | varchar(60) | 甲醛判定 |  |
| 6 | B | FLOAT | 苯 |  |
| 7 | BZB | FLOAT | 苯指标 |  |
| 8 | BPD | varchar(60) | 苯判定 |  |
| 9 | TDI | FLOAT | TDI |  |
| 10 | TDIZB | FLOAT | TDI指标 |  |
| 11 | TDIPD | varchar(60) | TDI判定 |  |
| 12 | T | FLOAT | TVOC |  |
| 13 | TZB | FLOAT | TVOC指标 |  |
| 14 | TPD | varchar(60) | TVOC判定 |  |

### 聚氯乙烯卷材、壁纸、地毡等中甲醛、TVOC含量(ZXJCYHW_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUIGE | varchar(50) | 型号规格 |  |
| 2 | SB | varchar(60) | 商 标 |  |
| 3 | JQ | FLOAT | 游离甲醛 |  |
| 4 | JQZB | FLOAT | 甲醛指标 |  |
| 5 | JQPD | varchar(60) | 甲醛判定 |  |
| 6 | T | FLOAT | TVOC |  |
| 7 | TZB | FLOAT | TVOC指标 |  |
| 8 | TPD | varchar(60) | TVOC判定 |  |

### 建筑材料、装修材料放射性(ZXCLFSX_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LEIBIE | varchar(20) | 类别 | 装修材料、建筑材料 |
| 2 | GUIGE | varchar(50) | 型号规格 |  |
| 3 | SB | varchar(60) | 商 标 |  |
| 4 | NZ | FLOAT | 内照指数 |  |
| 5 | NZZB | FLOAT | 内照指数指标 |  |
| 6 | NZPD | varchar(60) | 内照指数判定 |  |
| 7 | WZ | FLOAT | 外照指数 |  |
| 8 | WZZB | FLOAT | 外照指数指标 |  |
| 9 | WZPD | varchar(60) | 外照指数判定 |  |

### 混凝土掺加剂(HNTCJJ_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pinzhong | varchar(100) | 样品名称 |  |
| 2 | db_num | varchar(10) | 型号 |  |
| 3 | dengji | varchar(20) | 产品等级 |  |
| 4 | xd_pj | FLOAT | 细度 |  |
| 5 | xd_pj_ZB | FLOAT | 细度指标 |  |
| 6 | md_pj | FLOAT | 密度 |  |
| 7 | md_pj_ZB | FLOAT | 密度指标 |  |
| 8 | gthl_pj | FLOAT | 含固量 |  |
| 9 | gthl_pj_ZB | FLOAT | 含固量指标 |  |
| 10 | HSL | FLOAT | 含水率 |  |
| 11 | HSL_ZB | FLOAT | 含水率指标 |  |
| 12 | jjld_pj | FLOAT | 水泥净浆流动度 |  |
| 13 | jjld_pj_ZB | FLOAT | 流动度指标 |  |
| 14 | ph_pj | FLOAT | pH值 |  |
| 15 | ph_pj_ZB | FLOAT | pH值指标 |  |
| 16 | bmzl_pj | FLOAT | 表面张力 |  |
| 17 | bmzl_pj_ZB | FLOAT | 表面张力指标 |  |
| 18 | BBMJ | FLOAT | 比表面积 |  |
| 19 | BBMJ_ZB | FLOAT | 比表面积指标 |  |
| 20 | sjjs_pj | FLOAT | 减水率 |  |
| 21 | sjjs_pj_ZB | FLOAT | 减水率指标 |  |
| 22 | TLD | FLOAT | 坍落度 |  |
| 23 | TLD_ZB | FLOAT | 坍落度指标 |  |
| 24 | start_time | float | 初凝结时间之差 |  |
| 25 | start_time_ZB | FLOAT | 初凝指标 |  |
| 26 | end_time | float | 终凝结时间之差 |  |
| 27 | end_time_ZB | FLOAT | 终凝指标 |  |
| 28 | XSLB | float | 吸水量比 |  |
| 29 | XSLB_ZB | FLOAT | 吸水量比指标 |  |
| 30 | hanqi | float | 含气量 |  |
| 31 | Hanqi_ZB | FLOAT | 含气量指标 |  |
| 32 | b_mishui | float | 泌水率比 |  |
| 33 | b_mishui_ZB | FLOAT | 泌水率比指标 |  |
| 34 | ADX | varchar(10) | 安定性 |  |
| 35 | ADX_ZB | varchar(10) | 安定性指标 |  |
| 36 | ky1 | float | 1天抗压强度比 |  |
| 37 | KY1_ZB | float | 1天抗压强度比指标 |  |
| 38 | Ky3 | float | 3天抗压强度比 |  |
| 39 | KY3_ZB | float | 3天抗压强度比指标 |  |
| 40 | Ky7 | float | 7天抗压强度比 |  |
| 41 | KY7_ZB | float | 7天抗压强度比指标 |  |
| 42 | Ky28 | float | 28天抗压强度比 |  |
| 43 | KY28_ZB | float | 28天抗压强度比指标 |  |
| 44 | PZL | float | 限制膨胀率 |  |
| 45 | PZL_ZB | float | 限制膨胀率指标 |  |
| 46 | ssl | float | 收缩率比 |  |
| 47 | Ssl_ZB | float | 收缩率比指标 |  |
| 48 | XDNJX | float | 相对耐久性 |  |
| 49 | XDNJX_ZB | float | 相对耐久性指标 |  |
| 50 | cl_pj | float | 氯离子含量 |  |
| 51 | cl_pj_ZB | float | 氯离子含量指标 |  |
| 52 | hyt_pj | float | 还原糖 |  |
| 53 | hyt_pj_ZB | float | 还原糖指标 |  |
| 54 | jhl_pj | float | 总碱量（Na2O+0.658K2O） |  |
| 55 | jhl_pj_ZB | float | 总碱量指标 |  |
| 56 | naso_pj | float | 硫酸钠 |  |
| 57 | naso_pj_ZB | float | 硫酸钠指标 |  |
| 58 | qpl | FLOAT | 泡沫性能 |  |
| 59 | Qpl_ZB | float | 泡沫性能指标 |  |
| 60 | Xufu | varchar(50) | 钢筋锈蚀 |  |
| 61 | Xufu_ZB | varchar(50) | 钢筋锈蚀指标 |  |

### 锚具、夹具、连接器(MJLJQ_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YP_NAME | varchar(100) | 样品名称 |  |
| 2 | XH | varchar(50) | 型号 |  |
| 3 | GUIGE | varchar(50) | 预应力钢筋规格、级别 |  |
| 4 | GJF | FLOAT | 预应力钢筋极限拉力 |  |
| 5 | GJNUM | FLOAT | 预应力钢筋根数 |  |
|  | GJ_FAC | varchar(50) | 预应力钢筋产家 |  |
| 6 | F1 | FLOAT | 组装件极限拉力1 |  |
| 7 | XLXS1 | FLOAT | 锚具效率系数1 |  |
| 8 | ZYB1 | FLOAT | 组装件总应变1 |  |
| 9 | PHXS1 | varchar(50) | 组装件破坏部位及形式1 |  |
| 10 | F2 | FLOAT | 组装件极限拉力2 |  |
| 12 | XLXS2 | FLOAT | 锚具效率系数2 |  |
| 13 | ZYB2 | FLOAT | 组装件总应变2 |  |
| 14 | PHXS2 | varchar(50) | 组装件破坏部位及形式2 |  |
| 15 | F3 | float | 组装件极限拉力3 |  |
|  | XLXS3 | float | 锚具效率系数3 |  |
| 16 | ZYB3 | float | 组装件总应变3 |  |
| 17 | PHXS3 | varchar(50) | 组装件破坏部位及形式3 |  |
| 18 | FZB | float | 组装件实测极限拉力指标 |  |
| 19 | XLXSZB | float | 锚具效率系数指标 |  |
| 20 | ZYBZB | float | 组装件总应变指标 |  |
| 21 | PHXSZB | varchar(50) | 组装件破坏部位及形式指标 |  |

### 土工试验(JYTG_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADDR | varchar(100) | 取样地点 |  |
| 2 | depth | varchar(20) | 取样深度 |  |
| 3 | TRHSL | varchar(20) | 含水率 | 天然状态土物理指标 |  |
| 4 | TRMD | float | 密度 |  |  |
| 5 | TRKXB | float | 孔隙比 |  |  |
| 6 | TRBHD | float | 饱和度 |  |  |
| 7 | TRGMD | float | 干密度 |  |  |
| 8 | TRSSL | float | 烧失量 |  |  |
| 9 | KLMD | float | 颗粒密度 |  |
| 10 | JXYX | float | 液限 | 界限含水率 |  |
| 11 | JXSX | float | 塑限 |  |  |
| 12 | JXYXZS | float | 液限指数 |  |  |
| 13 | JXSXZS | float | 塑限指数 |  |  |
| 14 | JXNAME | varchar(20) | 土的定名 |  |  |
| 15 | GJYL | float | 压力 | 固结试验 |  |
| 16 | GJYSXS | float | 压缩系数 |  |  |
| 17 | GJYSML | float | 压缩模量 |  |  |
| 18 | SXHZ | float | 浸水荷重 | 湿陷性 |  |
| 19 | SXXS | float | 湿陷系数 |  |  |
| 20 | SXZZXS | float | 自重湿陷系数 |  |  |
| 21 | SXYL | float | 湿陷起始压力 |  |  |
| 22 | ZJZT | varchar(20) | 剪切状态 | 直剪试验 |  |
| 23 | ZJNJL | float | 黏聚力 |  |  |
| 24 | ZJNMCJ | float | 内摩擦角 |  |  |
| 25 | ZRPZL | float | 自由膨胀率 |  |
| 26 | MTSHL | float | 蒙脱石含量 |  |
| 27 | CEC | float | 阳离子交换量CEC |  |
| 28 | PZL | float | 膨胀力 |  |
| 29 | YHPZL | float | 无荷膨胀率 | 膨胀率 |  |
| 30 | WHPZL | float | 有荷膨胀率 |  |  |
| 31 | SHBJL | float | 崩解量 | 湿化试验 |  |
| 32 | JSGMD | float | 最大干密度 | 击实试验 |  |
| 33 | JSHSL | float | 最优含水率 |  |  |
| 34 | XSS | float | 线收缩 | 收缩试验 |  |
| 35 | TSS | float | 体收缩 |  |  |
| 36 | SX | float | 缩限 |  |  |
| 37 | SSXS | float | 收缩系数 |  |  |
| 38 | STXS | float | 渗透系数 |  |
| 39 | WCXQD | float | 无侧限抗压强度 |  |
| 40 | LMD | float | 灵敏度 |  |
| 41 | SZJQ | varchar(20) | 剪切状态 | 三轴压缩 |  |
| 42 | SZNJL | float | 黏聚力 |  |  |
| 43 | SZNMCJ | float | 内摩擦角 |  |  |
| 44 | MXGGD | float | 毛细管上升高度 |  |
| 45 | sk1 | float | <60mm | 小于某粒径试样质量占总质量百分数 |  |
| 46 | Sk2 | float | <40mm |  |  |
| 47 | Sk3 | float | <20mm |  |  |
| 48 | Sk4 | float | <10mm |  |  |
| 49 | Sk5 | float | <5mm |  |  |
| 50 | Sk6 | float | <2mm |  |  |
| 51 | Sk7 | float | <1mm |  |  |
| 52 | Sk8 | float | <0.5mm |  |  |
| 53 | Sk9 | float | <0.25mm |  |  |
| 54 | Sk10 | float | <0.075mm |  |  |
| 55 | sk11 | float | <0.05mm |  |  |
| 56 | sk12 | float | <0.01mm |  |  |
| 57 | sk13 | float | <0.005mm |  |  |
| 58 | sk14 | float | <0.002mm |  |  |
| 59 | SkNAME | float | 土的定名 |  |  |
| 60 | SKXS | float | 不均匀系数 |  |  |
| 61 | SKQLXS | float | 曲率系数 |  |  |

### 沥青原材料检验(LQYCL_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pz | varchar(50) | 沥青品种 |  |
| 2 | pi1 | FLOAT | 针入度 |  |
| 3 | yd40 | FLOAT | 延度 |  |
| 4 | rh | FLOAT | 软化点 |  |
| 5 | burnt_t | FLOAT | 闪点 |  |
| 6 | md | FLOAT | 密度 |  |
| 7 | niandu | FLOAT | 黏度 |  |
| 8 | p_lhl | FLOAT | 含蜡量 |  |
| 9 | rjd | FLOAT | 溶解度 |  |
| 10 | lqhl | FLOAT | 沥青含量 |  |
| 11 | lbm_zlss | FLOAT | 质量损失 | 沥青薄膜加热 |  |
| 12 | kbm_pi | FLOAT | 针入度比 |  |  |
| 13 | yd1 | FLOAT | 延度 |  |  |

### 沥青混合料(LQHHL_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pz | varchar(100) | 品种 |  |
| 2 | lhct_wdd_syff | varchar(20) | 试验方法 | 稳定度 |  |
| 3 | lhct_wdd | float | 稳 定 度 |  |  |
| 4 | lhct_liuz | float | 流 值 |  |  |
| 5 | lhct_bhd | varchar(10) | 饱 和 度 |  |  |
| 6 | lhct_mdsyff | varchar(20) | 试 验 方 法 | 密度 |  |
| 7 | lhct_mtmd | float | 毛体积相对密度 |  |  |
| 8 | lhct_llmd | float | 理论最大相对密度 |  |  |
| 9 | lhct_kxl | float | 空 隙 率 |  |  |
| 10 | ysb_bz | varchar(20) | 试 验 方 法 | 沥青含量 |  |
| 11 | ysb | float | 油 石 比 |  |  |
| 12 | hyl | float | 含 油 量 |  |  |
| 13 | hyl_zb | float | 含油量标准值 |  |  |
| 14 | lhct_dwddsyff | varchar(20) | 试 验 方 法 | 动稳定度 |  |
| 15 | lhct_dwdd | float | 动 稳 定 度 |  |  |
| 16 | pl1 | float | 累计筛余1 |  |
| 17 | Pl2 | float | 累计筛余2 |  |
| 18 | Pl3 | float | 累计筛余3 |  |
| 19 | Pl4 | float | 累计筛余4 |  |
| 20 | Pl5 | float | 累计筛余5 |  |
| 21 | Pl6 | float | 累计筛余6 |  |
| 22 | Pl7 | float | 累计筛余7 |  |
| 23 | Pl8 | float | 累计筛余8 |  |
| 24 | Pl9 | float | 累计筛余9 |  |
| 25 | Pl10 | float | 累计筛余10 |  |
| 26 | Pl11 | float | 累计筛余11 |  |
| 27 | Pl12 | float | 累计筛余12 |  |
| 28 | Pl13 | float | 累计筛余13 |  |
| 29 | Pl14 | float | 累计筛余14 |  |
| 30 | Pl15 | float | 累计筛余15 |  |
| 31 | sk1 | float | 通过百分比1 |  |
| 32 | Sk2 | float | 通过百分比2 |  |
| 33 | Sk3 | float | 通过百分比3 |  |
| 34 | Sk4 | float | 通过百分比4 |  |
| 35 | Sk5 | float | 通过百分比5 |  |
| 36 | Sk6 | float | 通过百分比6 |  |
| 37 | Sk7 | float | 通过百分比7 |  |
| 38 | Sk8 | float | 通过百分比8 |  |
| 39 | Sk9 | float | 通过百分比9 |  |
| 40 | Sk10 | float | 通过百分比10 |  |
| 41 | sk11 | float | 通过百分比11 |  |
| 42 | sk12 | float | 通过百分比12 |  |
| 43 | sk13 | float | 通过百分比13 |  |
| 44 | sk14 | float | 通过百分比14 |  |
| 45 | Sk15 | float | 通过百分比15 |  |
| 46 | sk1_zb | float | 通过百分比指标1 |  |
| 47 | Sk2_zb | float | 通过百分比指标2 |  |
| 48 | Sk3_zb | float | 通过百分比指标3 |  |
| 49 | Sk4_zb | float | 通过百分比指标4 |  |
| 50 | Sk5_zb | float | 通过百分比指标5 |  |
| 51 | Sk6_zb | float | 通过百分比指标6 |  |
| 52 | Sk7_zb | float | 通过百分比指标7 |  |
| 53 | Sk8_zb | float | 通过百分比指标8 |  |
| 54 | Sk9_zb | float | 通过百分比指标9 |  |
| 55 | Sk10_zb | float | 通过百分比指标10 |  |
| 56 | sk11_zb | float | 通过百分比指标11 |  |
| 57 | sk12_zb | float | 通过百分比指标12 |  |
| 58 | sk13_zb | float | 通过百分比指标13 |  |
| 59 | sk14_zb | float | 通过百分比指标14 |  |
| 60 | Sk15_zb | float | 通过百分比指标15 |  |
| 61 | PC1 | float | 偏差1 |  |
| 62 | PC2 | float | 偏差2 |  |
| 63 | PC3 | float | 偏差3 |  |
| 64 | PC4 | float | 偏差4 |  |
| 65 | PC5 | float | 偏差5 |  |
| 66 | PC6 | float | 偏差6 |  |
| 67 | PC7 | float | 偏差7 |  |
| 68 | PC8 | float | 偏差8 |  |
| 69 | PC9 | float | 偏差9 |  |
| 70 | PC10 | float | 偏差10 |  |
| 71 | PC11 | float | 偏差11 |  |
| 72 | PC12 | float | 偏差12 |  |
| 73 | PC13 | float | 偏差13 |  |
| 74 | PC14 | float | 偏差14 |  |
| 75 | PC15 | float | 偏差15 |  |
| 76 | PCL1 | float | 允许偏差1 |  |
| 77 | PCL2 | float | 允许偏差2 |  |
| 78 | PCL3 | float | 允许偏差3 |  |
| 79 | PCL4 | float | 允许偏差4 |  |
| 80 | PCL5 | float | 允许偏差5 |  |
| 81 | PCL6 | float | 允许偏差6 |  |
| 82 | PCL7 | float | 允许偏差7 |  |
| 83 | PCL8 | float | 允许偏差8 |  |
| 84 | PCL9 | float | 允许偏差9 |  |
| 85 | PCL10 | float | 允许偏差10 |  |
| 86 | PCL11 | float | 允许偏差11 |  |
| 87 | PCL12 | float | 允许偏差12 |  |
| 88 | PCL13 | float | 允许偏差13 |  |
| 89 | PCL14 | float | 允许偏差14 |  |
| 90 | PCL15 | float | 允许偏差15 |  |

### 电线槽(GXGC_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUIGE | varchar(100) | 规格 |  |
| 2 | wg_jg | varchar(100) | 外观结果 |  |
| 3 | wg_pd | varchar(20) | 外观判定 |  |
| 4 | ccpc_kuanpc | FLOAT | 宽度尺寸偏差 |  |
| 5 | ccpc_gaopc | FLOAT | 高度尺寸偏差 |  |
| 6 | ccpc_pd | varchar(20) | 尺寸偏差判定 |  |
| 7 | fzbx_da | FLOAT | 负载变形性能DA |  |
| 8 | fzbx_db | FLOAT | 负载变形性能DB |  |
| 9 | fzbx_pd | varchar(20) | 负载变形判定 |  |
| 10 | CJXN_jg | varchar(50) | 冲击性能结果 |  |
| 11 | CJXN_pd | varchar(20) | 冲击性能判定 |  |
| 12 | NDY_jg | varchar(50) | 耐电压结果 |  |
| 13 | NDY_pd | varchar(20) | 耐电压判定 |  |
| 14 | JYDZ_jg | varchar(50) | 绝缘电阻结果 |  |
| 15 | JYDZ_pd | varchar(20) | 绝缘电阻判定 |  |

### 塑料管用胶粘剂(SLGJZJ_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YP_NAME | varchar(100) | 样品名称 |  |
| 2 | leixing | varchar(50) | 类型 |  |
| 3 | wgzl_jg | varchar(80) | 外观质量 |  |
| 4 | wgzl_ZB | varchar(60) | 外观质量指标 |  |
| 5 | wgzl_PD | varchar(20) | 外观质量判定 |  |
| 6 | nd_jg | FLOAT | 粘度 |  |
| 7 | jqqd_jg | FLOAT | 剪切强度 |  |
| 8 | jqqd_ZB | FLOAT | 剪切强度指标 |  |
| 9 | jqqd_pd | varchar(20) | 剪切强度判定 |  |
| 10 | jyy_jg | varchar(50) | 常温耐静液压 |  |
| 11 | jyy_zb | varchar(50) | 常温耐静液压 指标 |  |
| 12 | jyy_pd | varchar(20) | 常温耐静液压 判定 |  |

### 通用墙体材料(TYQTCL_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | yp_name | varchar(60) | 规格尺寸 |  |
| 2 | dengji | varchar(10) | 强度等级 |  |
| 3 | Mdengji | varchar(10) | 密度等级 |  |
| 4 | chanden | varchar(10) | 质量等级 |  |
| 5 | CPC | float | 长度平均偏差 |  |
| 6 | KPC | float | 宽度平均偏差 |  |
| 7 | GPC | float | 高度平均偏差 |  |
| 8 | Kn1 | float | 荷载1 | 抗压 |  |
| 9 | Kn2 | float | 荷载2 |  |  |
| 10 | Kn3 | float | 荷载3 |  |  |
| 11 | Kn4 | float | 荷载4 |  |  |
| 12 | Kn5 | float | 荷载5 |  |  |
| 13 | Kn6 | float | 荷载6 |  |  |
| 14 | Kn7 | float | 荷载7 |  |  |
| 15 | Kn8 | float | 荷载8 |  |  |
| 16 | Kn9 | float | 荷载9 |  |  |
| 17 | Kn10 | float | 荷载10 |  |  |
| 18 | L1 | float | 长度1 |  |  |
| 19 | L2 | float | 长度2 |  |  |
| 20 | L3 | float | 长度3 |  |  |
| 21 | L4 | float | 长度4 |  |  |
| 22 | L5 | float | 长度5 |  |  |
| 23 | L6 | float | 长度6 |  |  |
| 24 | L7 | float | 长度7 |  |  |
| 25 | L8 | float | 长度8 |  |  |
| 26 | L9 | float | 长度9 |  |  |
| 27 | L10 | float | 长度10 |  |  |
| 28 | B1 | float | 宽度1 |  |  |
| 29 | B2 | float | 宽度2 |  |  |
| 30 | B3 | float | 宽度3 |  |  |
| 31 | B4 | float | 宽度4 |  |  |
| 32 | B5 | float | 宽度5 |  |  |
| 33 | B6 | float | 宽度6 |  |  |
| 34 | B7 | float | 宽度7 |  |  |
| 35 | B8 | float | 宽度8 |  |  |
| 36 | B9 | float | 宽度9 |  |  |
| 37 | B10 | float | 宽度10 |  |  |
| 38 | P1 | float | 强度1 |  |  |
| 39 | P2 | float | 强度2 |  |  |
| 40 | P3 | float | 强度3 |  |  |
| 41 | P4 | float | 强度4 |  |  |
| 42 | P5 | float | 强度5 |  |  |
| 43 | P6 | float | 强度6 |  |  |
| 44 | P7 | float | 强度7 |  |  |
| 45 | P8 | float | 强度8 |  |  |
| 46 | P9 | float | 强度9 |  |  |
| 47 | P10 | float | 强度10 |  |  |
| 48 | kpj | float | 平均强度 |  |  |
| 49 | Pmin | float | 最小强度 |  |  |
| 50 | Kb | float | 强度标准值 |  |  |
| 51 | Ps | float | 标准差 |  |  |
| 52 | xisu | float | 变异系数 |  |  |
| 53 | KJ | float | 跨距 | 抗折 |  |
| 54 | KZKn1 | float | 荷载1 |  |  |
| 55 | KZKn2 | float | 荷载2 |  |  |
| 56 | KZKn3 | float | 荷载3 |  |  |
| 57 | KZKn4 | float | 荷载4 |  |  |
| 58 | KZKn5 | float | 荷载5 |  |  |
| 59 | KZH1 | float | 厚度1 |  |  |
| 60 | KZH2 | float | 厚度2 |  |  |
| 61 | KZH3 | float | 厚度3 |  |  |
| 62 | KZH4 | float | 厚度4 |  |  |
| 63 | KZH5 | float | 厚度5 |  |  |
| 64 | KZB1 | float | 宽度1 |  |  |
| 65 | KZB2 | float | 宽度2 |  |  |
| 66 | KZB3 | float | 宽度3 |  |  |
| 67 | KZB4 | float | 宽度4 |  |  |
| 68 | KZB5 | float | 宽度5 |  |  |
| 69 | KZP1 | float | 强度1 |  |  |
| 70 | KZP2 | float | 强度2 |  |  |
| 71 | KZP3 | float | 强度3 |  |  |
| 72 | KZP4 | float | 强度4 |  |  |
| 73 | KZP5 | float | 强度5 |  |  |
| 74 | KZPJ | float | 平均强度 |  |  |
| 75 | KZPmin | float | 最小强度 |  |  |
| 76 | MDL1 | float | 长1 | 密度 |  |
| 77 | MDL2 | float | 长2 |  |  |
| 78 | MDL3 | float | 长3 |  |  |
| 79 | MDB1 | float | 宽1 |  |  |
| 80 | MDB2 | float | 宽2 |  |  |
| 81 | MDB3 | float | 宽3 |  |  |
| 82 | MDH1 | float | 高1 |  |  |
| 83 | MDH2 | float | 高2 |  |  |
| 84 | MDH3 | float | 高3 |  |  |
| 85 | M1 | float | 绝干质量1 |  |  |
| 86 | M2 | float | 绝干质量2 |  |  |
| 87 | M3 | float | 绝干质量3 |  |  |
| 88 | R1 | float | 体积密度1 |  |  |
| 89 | R2 | float | 体积密度2 |  |  |
| 90 | R3 | float | 体积密度3 |  |  |
| 91 | PJR | float | 平均体积密度 |  |  |
| 92 | Rmin | float | 最小体积密度 |  |  |
| 93 | XSL | float | 吸水率 |  |
| 94 | HSL | float | 含水率 |  |
| 95 | XDHSL | float | 相对含水率 |  |
| 96 | ZLSS | float | 质量损失 |  |
| 97 | QDSS | float | 强度损失 |  |
| 98 | GSL | float | 收缩率 |  |

### 石常规检验(SHIJC_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | guike | varchar(20) | 规格 |  |
| 2 | factory | varchar(60) | 产地 |  |
| 3 | s_ur1 | varchar(60) | 凝土强度等级 |  |
| 4 | s_ur2 | varchar(60) | 含泥成分 |  |
| 5 | p_ping | float | 表观密度 |  |
| 6 | Dpp1 | float | 堆积密度 |  |
| 7 | Dpp2 | FLOAT | 紧密密度 |  |
| 8 | wnp | FLOAT | 含泥量 |  |
| 9 | wkp | FLOAT | 泥块含量 |  |
| 10 | wpp | FLOAT | 针片状颗粒含量 |  |
| 11 | so3p | FLOAT | 硫化物及硫酸含量 |  |
| 12 | hunb | varchar(20) | 有机物含量 |  |
| 13 | juop | float | 岩石立方体 |  |
| 14 | sap | float | 压碎指标值 |  |
| 15 | jiap | float | 坚固性 |  |
| 16 | jhx | varchar(50) | 碱活性 |  |
| 17 | shup | float | 吸水率 |  |
| 18 | hsp | float | 含水率 |  |
| 19 | SK1 | float | 筛孔尺寸1 |  |
| 20 | SK2 | float | 筛孔尺寸2 |  |
| 21 | SK3 | float | 筛孔尺寸3 |  |
| 22 | SK4 | float | 筛孔尺寸4 |  |
| 23 | SK5 | float | 筛孔尺寸5 |  |
| 24 | SK6 | float | 筛孔尺寸6 |  |
| 25 | SK7 | float | 筛孔尺寸7 |  |
| 26 | SK8 | float | 筛孔尺寸8 |  |
| 27 | SK9 | float | 筛孔尺寸9 |  |
| 28 | SK10 | float | 筛孔尺寸10 |  |
| 29 | SK11 | float | 筛孔尺寸11 |  |
| 30 | SK12 | float | 筛孔尺寸12 |  |
| 31 | Spl1 | float | 累计筛余1 |  |
| 32 | Spl2 | float | 累计筛余2 |  |
| 33 | Spl3 | float | 累计筛余3 |  |
| 34 | Spl4 | float | 累计筛余4 |  |
| 35 | Spl5 | float | 累计筛余5 |  |
| 36 | Spl6 | float | 累计筛余6 |  |
| 37 | Spl7 | float | 累计筛余7 |  |
| 38 | Spl8 | float | 累计筛余8 |  |
| 39 | Spl9 | float | 累计筛余9 |  |
| 40 | Spl10 | float | 累计筛余10 |  |
| 41 | Spl11 | float | 累计筛余11 |  |
| 42 | Spl12 | float | 累计筛余12 |  |

### 砂常规检验(SHAJC_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | s1_libie | varchar(10) | 类别 |  |
| 2 | factory | varchar(60) | 产地 |  |
| 3 | p_ping | float | 表观密度 |  |
| 4 | dpp1 | float | 堆积密度 |  |
| 5 | Dpp2 | float | 紧密密度 |  |
| 6 | shup | float | 含水率 |  |
| 7 | xslavg | FLOAT | 吸水率 |  |
| 8 | wnp | FLOAT | 含泥量 |  |
| 9 | wkp | FLOAT | 泥块含量 |  |
| 10 | qinp | FLOAT | 轻物质含量 |  |
| 11 | yunp | FLOAT | 云母含量 |  |
| 12 | cl3p | FLOAT | 氯离子含量 |  |
| 13 | hunb | varchar(20) | 有机物含量 |  |
| 14 | so3p | FLOAT | 硫化物及硫酸含量 |  |
| 15 | yjl_3 | float | MB值 |  |
| 16 | sf_4 | float | 石粉含量 |  |
| 17 | yszb_all | float | 压碎值指标 |  |
| 18 | jiap | float | 坚固性 |  |
| 19 | juop | float | 碱活性 |  |
| 20 | bk_4 | float | 贝壳含量 |  |
| 21 | SK1 | float | 筛孔尺寸1 |  |
| 22 | SK2 | float | 筛孔尺寸2 |  |
| 23 | SK3 | float | 筛孔尺寸3 |  |
| 24 | SK4 | float | 筛孔尺寸4 |  |
| 25 | SK5 | float | 筛孔尺寸5 |  |
| 26 | SK6 | float | 筛孔尺寸6 |  |
| 27 | SK7 | float | 筛孔尺寸7 |  |
| 28 | spl1 | float | 累计筛余1 |  |
| 29 | Spl2 | float | 累计筛余2 |  |
| 30 | Spl3 | float | 累计筛余3 |  |
| 31 | Spl4 | float | 累计筛余4 |  |
| 32 | Spl5 | float | 累计筛余5 |  |
| 33 | Spl6 | float | 累计筛余6 |  |
| 34 | Spl7 | float | 累计筛余7 |  |
| 35 | xidu | float | 细度模数 |  |

### 混凝土配合比(HNTPB_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | s_peileixi | varchar(10) | 配合比类型 |  |
| 2 | JZFF | varchar(60) | 浇筑方法 |  |
| 3 | s_dengji | varchar(10) | 抗压强度等级 |  |
| 4 | db_num | varchar(30) | 抗折强度等级 |  |
| 5 | s_hsdengji | varchar(10) | 抗渗强度等级 |  |
| 6 | s_fangfa | varchar(40) | 搅拌方式 |  |
| 7 | d_biaocha | FLOAT | 标准差 |  |
| 8 | d_peiqia | FLOAT | 配制强度 |  |
| 9 | s_npinzhong | varchar(20) | 水泥品种 |  |
| 10 | s_nbiaohao | varchar(20) | 水泥强度等级 |  |
| 11 | s_nfactory | varchar(100) | 水泥厂家 |  |
| 12 | d_nky28 | FLOAT | 水泥28天抗压强度 |  |
| 13 | s_sfactory | varchar(100) | 砂产地 |  |
| 14 | s_sjipeiqu | varchar(10) | 砂级配区 |  |
| 15 | d_sxidu | float | 砂细度模数 |  |
| 16 | d_sbgmidu | float | 砂表观密度 |  |
| 17 | d_sdjmidu | float | 砂堆积密度 |  |
| 18 | d_shunnil | float | 砂含泥量 |  |
| 19 | s_gfactroy1 | varchar(100) | 石产地1 |  |
| 20 | s_gpinzhong1 | varchar(40) | 石品种1 |  |
| 21 | s_gguige1 | varchar(40) | 石规格1 |  |
| 22 | d_gzhengl1 | float | 石针片状颗粒含量1 |  |
| 23 | d_gbgmidu1 | float | 石表观密度1 |  |
| 24 | d_gdjmidu1 | float | 石堆积密度1 |  |
| 25 | d_ghunnil1 | float | 石含泥量1 |  |
| 26 | s_gfactroy2 | float | 石产地2 |  |
| 27 | s_gpinzhong2 | float | 石品种2 |  |
| 28 | s_gguige2 | float | 石规格2 |  |
| 29 | d_gzhengl2 | float | 石针片状颗粒含量2 |  |
| 30 | d_gbgmidu2 | float | 石表观密度2 |  |
| 31 | d_gdjmidu2 | float | 石堆积密度2 |  |
| 32 | d_ghunnil2 | float | 石含泥量2 |  |
| 33 | s_hunpin1 | varchar(40) | 混合材品种1 |  |
| 34 | s_hunfac1 | varchar(100) | 混合材产地1 |  |
| 35 | s_hundenj1 | varchar(10) | 混合材等级1 |  |
| 36 | s_hunfa1 | FLOAT | 混合材掺量1 |  |
| 37 | s_hunpin2 | varchar(40) | 混合材品种2 |  |
| 38 | s_hunfac2 | varchar(100) | 混合材产地2 |  |
| 39 | s_hundenj2 | varchar(10) | 混合材等级2 |  |
| 40 | s_hunfa2 | FLOAT | 混合材掺量2 |  |
| 41 | s_waipin1 | varchar(20) | 外加剂品种1 |  |
| 42 | s_fac1 | varchar(100) | 外加剂产地1 |  |
| 43 | s_dj1 | varchar(10) | 外加剂等级1 |  |
| 44 | d_waicl1 | FLOAT | 外加剂掺量1 |  |
| 45 | s_waipin2 | varchar(20) | 外加剂品种2 |  |
| 46 | s_fac2 | varchar(100) | 外加剂产地2 |  |
| 47 | s_dj2 | varchar(10) | 外加剂等级2 |  |
| 48 | d_waicl2 | FLOAT | 外加剂掺量2 |  |
| 49 | d_shuipt | FLOAT | 水灰比 |  |
| 50 | d_slut | FLOAT | 砂率 |  |
| 51 | d_nmt | FLOAT | 水泥用量 |  |
| 52 | d_hunm1t | FLOAT | 混合材用量1 |  |
| 53 | d_hunm2t | FLOAT | 混合材用量2 |  |
| 54 | d_shuimt | float | 水用量 |  |
| 55 | d_smt | FLOAT | 砂用量 |  |
| 56 |  |  |  |  |
| 57 | d_gm1t | FLOAT | 石用量1 |  |
| 58 | d_gm2t | FLOAT | 石用量2 |  |
| 59 | d_waim1t | FLOAT | 外加剂用量1 |  |
| 60 | d_waim2t | FLOAT | 外加剂用量2 |  |
| 61 | CLBL | varchar(50) | 材料比例 |  |
| 62 | d_ky28t | FLOAT | 实测抗压强度 |  |
| 63 | d_kz28t | FLOAT | 实测抗折强度 |  |
| 64 | s_hsdengjit | varchar(10) | 实测抗渗等级 |  |

### 砂浆配合比(SJPB_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | s_npinzhong | varchar(20) | 水泥品种 |  |
| 2 | s_nbiaohao | varchar(20) | 水泥强度等级 |  |
| 3 | s_nfactory | varchar(100) | 水泥厂家 |  |
| 4 | d_nky28 | FLOAT | 水泥28天抗压强度 |  |
| 5 | s_sfactory | varchar(100) | 砂产地 |  |
| 6 | s_sjipeiqu | varchar(10) | 砂级配区 |  |
| 7 | d_sxidu | float | 砂细度模数 |  |
| 8 | d_sbgmidu | float | 砂表观密度 |  |
| 9 | d_sdjmidu | float | 砂堆积密度 |  |
| 10 | d_shunnil | float | 砂含泥量 |  |
| 11 | s_hunpin1 | varchar(40) | 混合材品种1 |  |
| 12 | s_hunfac1 | varchar(100) | 混合材产地1 |  |
| 13 | s_hundenj1 | varchar(10) | 混合材等级1 |  |
| 14 | s_hunfa1 | FLOAT | 混合材掺量1 |  |
| 15 | s_hunpin2 | varchar(40) | 混合材品种2 |  |
| 16 | s_hunfac2 | varchar(100) | 混合材产地2 |  |
| 17 | s_hundenj2 | varchar(10) | 混合材等级2 |  |
| 18 | s_hunfa2 | FLOAT | 混合材掺量2 |  |
| 19 | s_waipin1 | varchar(20) | 外加剂品种1 |  |
| 20 | s_fac1 | varchar(100) | 外加剂产地1 |  |
| 21 | s_dj1 | varchar(10) | 外加剂等级1 |  |
| 22 | d_waicl1 | FLOAT | 外加剂掺量1 |  |
| 23 | s_waipin2 | varchar(20) | 外加剂品种2 |  |
| 24 | s_fac2 | varchar(100) | 外加剂产地2 |  |
| 25 | s_dj2 | varchar(10) | 外加剂等级2 |  |
| 26 | d_waicl2 | FLOAT | 外加剂掺量2 |  |
| 27 | denji | varchar(10) | 设计强度等级 |  |
| 28 | ji_c | varchar(10) | 实测稠度 |  |
| 29 | ji_fc | varchar(10) | 实测分层度 |  |
| 30 | sha_z | varchar(20) | 砂浆种类 |  |
| 31 | d_nmt | FLOAT | 水泥用量 |  |
| 32 | d_hunm1t | FLOAT | 混合材用量1 |  |
| 33 | d_hunm2t | FLOAT | 混合材用量2 |  |
| 34 | d_shuimt | float | 水用量 |  |
| 35 | d_smt | FLOAT | 砂用量 |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 | d_waim1t | FLOAT | 外加剂用量1 |  |
| 38 | d_waim2t | FLOAT | 外加剂用量2 |  |
| 39 | CLBL | varchar(50) | 材料比例 |  |
| 40 | ky7 | FLOAT | 7天实测抗压强度 |  |
| 41 | Ky28 | FLOAT | 28天实测抗压强度 |  |

### 混凝土抗渗(HNTKS_GROU)

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dengji | varchar(4) | 设计等级 |  |
| 2 | pinzhong | varchar(5) | 水泥品种 | 显值:普通硅酸盐水泥；复合硅酸盐水泥；硅酸盐水泥；硅酸盐水泥；粉煤灰水泥；火山灰水泥；矿渣硅酸盐水泥；矿渣硅酸盐水泥；矿渣硅酸盐水泥；砌筑水泥；白色硅酸盐水泥 库值:P.O；P.C；P.I； P.II；P.F；P.P；P.S； P.S.A；P.S.B；P.M；P.W |
| 3 | biaohao | varchar(5) | 强度等级 |  |
| 4 | cx_date | datetime | 成型日期 |  |
| 5 | lingqi | float | 龄期 |  |
| 6 | WC1 | float | 试件1最大水压 |  |
| 7 | WC2 | float | 试件2最大水压 |  |
| 8 | WC3 | float | 试件3最大水压 |  |
| 9 | WC4 | float | 试件4最大水压 |  |
| 10 | WC5 | float | 试件5最大水压 |  |
| 11 | WC6 | float | 试件6最大水压 |  |
| 12 | ST1 | varchar(10) | 试件1渗透情况 |  |
| 13 | ST2 | varchar(10) | 试件2渗透情况 |  |
| 14 | ST3 | varchar(10) | 试件3渗透情况 |  |
| 15 | ST4 | varchar(10) | 试件4渗透情况 |  |
| 16 | ST5 | varchar(10) | 试件5渗透情况 |  |
| 17 | ST6 | varchar(10) | 试件6渗透情况 |  |
| 18 | C1 | float | 最终水压 |  |
| 27 | gb_std | varchar(20) | 检验标准号 |  |

### 铝合金型材（ALUM_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | yp_name | varchar(60) | 样品名称 | 显值：阳极氧化、着色型材;电泳涂漆型材;粉末喷涂型材;氟碳漆喷涂型材 库值：阳极氧化、着色型材;电泳涂漆型材;粉末喷涂型材;氟碳漆喷涂型材 |
|  | ytu | varchar(1) | 形状 | 显值：开口;闭口 库值：1;0 |
|  | zhonglei | varchar(10) | 复合膜类别 | 显值：阳极氧化膜;漆膜;复合膜 库值：阳极氧化膜;漆膜;复合膜 |
|  | zhuantai | varchar(4) | 供应状态 | 显值：T4;T5;T6 库值：T4;T5;T6 |
|  | jibie | varchar(4) | 膜厚度级别 | 显值：AA10;AA15;AA20;AA25;A级;B级;S级 库值：AA10;AA15;AA20;AA25;A级;B级;S级 |
|  | jybz_1 | varchar(60) | 检验依据 |  |
|  | marktype | varchar(20) | 型材代号 |  |
|  | tczl | varchar(30) | 涂层种类 | 显值：二涂;三涂;四涂;热固性饱和聚酯粉末涂层 库值：二涂;三涂;四涂;热固性饱和聚酯粉末涂层 |
|  | trademark | varchar(20) | 合金牌号 | 显值：6061;6063;6063A;6005;6060;6463;6463A 库值：6061;6063;6063A;6005;6060;6463;6463A |
|  | xzhuang | varchar(1) | 用途 | 显值：门窗;外门;外窗;幕墙(≤1.2m横梁);幕墙(＞1.2m横梁);幕墙立柱（开口）;幕墙立柱（闭口） 库值：1;2;3;4;5;6;7 |
|  | bh11 | float | 试件1壁厚1 |  |
|  | bh12 | float | 试件1壁厚2 |  |
|  | bh13 | float | 试件1壁厚3 |  |
|  | bh21 | float | 试件2壁厚1 |  |
|  | bh22 | float | 试件2壁厚2 |  |
|  | bh23 | float | 试件2壁厚3 |  |
|  | bh31 | float | 试件3壁厚1 |  |
|  | bh32 | float | 试件3壁厚2 |  |
|  | bh33 | float | 试件3壁厚3 |  |
|  | bh41 | float | 试件4壁厚1 |  |
|  | bh42 | float | 试件4壁厚2 |  |
|  | bh43 | float | 试件4壁厚3 |  |
|  | bh51 | float | 试件5壁厚1 |  |
|  | bh52 | float | 试件5壁厚2 |  |
|  | bh53 | float | 试件5壁厚3 |  |
|  | bh61 | float | 试件6壁厚1 |  |
|  | bh62 | float | 试件6壁厚2 |  |
|  | bh63 | float | 试件6壁厚3 |  |
|  | bh71 | float | 试件7壁厚1 |  |
|  | bh72 | float | 试件7壁厚2 |  |
|  | bh73 | float | 试件7壁厚3 |  |
|  | bh81 | float | 试件8壁厚1 |  |
|  | bh82 | float | 试件8壁厚2 |  |
|  | bh83 | float | 试件8壁厚3 |  |
|  | bh91 | float | 试件9壁厚1 |  |
|  | bh92 | float | 试件9壁厚2 |  |
|  | bh93 | float | 试件9壁厚3 |  |
|  | bh101 | float | 试件10壁厚1 |  |
|  | bh102 | float | 试件10壁厚2 |  |
|  | bh103 | float | 试件10壁厚3 |  |
|  | ply1 | float | 试件1最小局部膜厚 |  |
|  | ply2 | float | 试件2最小局部膜厚 |  |
|  | ply3 | float | 试件3最小局部膜厚 |  |
|  | ply4 | float | 试件4最小局部膜厚 |  |
|  | ply5 | float | 试件5最小局部膜厚 |  |
|  | ply6 | float | 试件6最小局部膜厚 |  |
|  | ply7 | float | 试件7最小局部膜厚 |  |
|  | ply8 | float | 试件8最小局部膜厚 |  |
|  | ply9 | float | 试件9最小局部膜厚 |  |
|  | ply10 | float | 试件10最小局部膜厚 |  |
|  | ri1 | float | 试件1硬度平均值 |  |
|  | ri2 | float | 试件2硬度平均值 |  |
|  | rs1 | varchar(20) | 韦氏硬度单项评定 |  |
|  | rs2 | varchar(20) | 氧化膜厚度单项评定 |  |
|  | rs3 | varchar(20) | 壁厚单项评定 |  |
|  | st1 | float | 韦氏硬度指标 |  |
|  | st1_1 | float | 最小局部膜厚指标 |  |
|  | st2 | float | 平均膜厚指标 |  |
|  | st3 | float | 壁厚指标 |  |
|  | wall1 | float | 试件1最小壁厚 |  |
|  | wall2 | float | 试件2最小壁厚 |  |
|  | wall3 | float | 试件3最小壁厚 |  |
|  | wall4 | float | 试件4最小壁厚 |  |
|  | wall5 | float | 试件5最小壁厚 |  |
|  | wall6 | float | 试件6最小壁厚 |  |
|  | wall7 | float | 试件7最小壁厚 |  |
|  | wall8 | float | 试件8最小壁厚 |  |
|  | wall9 | float | 试件9最小壁厚 |  |
|  | wall10 | float | 试件10最小壁厚 |  |
|  | yd11 | float | 试件1硬度1 |  |
|  | yd12 | float | 试件2硬度1 |  |
|  | yd21 | float | 试件1硬度2 |  |
|  | yd22 | float | 试件2硬度2 |  |
|  | yd31 | float | 试件1硬度3 |  |
|  | yd32 | float | 试件2硬度3 |  |
|  | yhm_pj1 | float | 试件1局部膜厚平均值 |  |
|  | yhm_pj2 | float | 试件2局部膜厚平均值 |  |
|  | yhm_pj3 | float | 试件3局部膜厚平均值 |  |
|  | yhm_pj4 | float | 试件4局部膜厚平均值 |  |
|  | yhm_pj5 | float | 试件5局部膜厚平均值 |  |
|  | yhm_pj6 | float | 试件6局部膜厚平均值 |  |
|  | yhm_pj7 | float | 试件7局部膜厚平均值 |  |
|  | yhm_pj8 | float | 试件8局部膜厚平均值 |  |
|  | yhm_pj9 | float | 试件9局部膜厚平均值 |  |
|  | yhm_pj10 | float | 试件10局部膜厚平均值 |  |
|  | yhm11 | float | 试件1局部膜厚1 |  |
|  | yhm12 | float | 试件1局部膜厚2 |  |
|  | yhm13 | float | 试件1局部膜厚3 |  |
|  | yhm14 | float | 试件1局部膜厚4 |  |
|  | yhm15 | float | 试件1局部膜厚5 |  |
|  | yhm21 | float | 试件2局部膜厚1 |  |
|  | yhm22 | float | 试件2局部膜厚2 |  |
|  | yhm23 | float | 试件2局部膜厚3 |  |
|  | yhm24 | float | 试件2局部膜厚4 |  |
|  | yhm25 | float | 试件2局部膜厚5 |  |
|  | yhm31 | float | 试件3局部膜厚1 |  |
|  | yhm32 | float | 试件3局部膜厚2 |  |
|  | yhm33 | float | 试件3局部膜厚3 |  |
|  | yhm34 | float | 试件3局部膜厚4 |  |
|  | yhm35 | float | 试件3局部膜厚5 |  |
|  | yhm41 | float | 试件4局部膜厚1 |  |
|  | yhm42 | float | 试件4局部膜厚2 |  |
|  | yhm43 | float | 试件4局部膜厚3 |  |
|  | yhm44 | float | 试件4局部膜厚4 |  |
|  | yhm45 | float | 试件4局部膜厚5 |  |
|  | yhm51 | float | 试件5局部膜厚1 |  |
|  | yhm52 | float | 试件5局部膜厚2 |  |
|  | yhm53 | float | 试件5局部膜厚3 |  |
|  | yhm54 | float | 试件5局部膜厚4 |  |
|  | yhm55 | float | 试件5局部膜厚5 |  |
|  | yhm61 | float | 试件6局部膜厚1 |  |
|  | yhm62 | float | 试件6局部膜厚2 |  |
|  | yhm63 | float | 试件6局部膜厚3 |  |
|  | yhm64 | float | 试件6局部膜厚4 |  |
|  | yhm65 | float | 试件6局部膜厚5 |  |
|  | yhm71 | float | 试件7局部膜厚1 |  |
|  | yhm72 | float | 试件7局部膜厚2 |  |
|  | yhm73 | float | 试件7局部膜厚3 |  |
|  | yhm74 | float | 试件7局部膜厚4 |  |
|  | yhm75 | float | 试件7局部膜厚5 |  |
|  | yhm81 | float | 试件8局部膜厚1 |  |
|  | yhm82 | float | 试件8局部膜厚2 |  |
|  | yhm83 | float | 试件8局部膜厚3 |  |
|  | yhm84 | float | 试件8局部膜厚4 |  |
|  | yhm85 | float | 试件8局部膜厚5 |  |
|  | yhm91 | float | 试件9局部膜厚1 |  |
|  | yhm92 | float | 试件9局部膜厚2 |  |
|  | yhm93 | float | 试件9局部膜厚3 |  |
|  | yhm94 | float | 试件9局部膜厚4 |  |
|  | yhm95 | float | 试件9局部膜厚5 |  |
|  | yhm101 | float | 试件10局部膜厚1 |  |
|  | yhm102 | float | 试件10局部膜厚2 |  |
|  | yhm103 | float | 试件10局部膜厚3 |  |
|  | yhm104 | float | 试件10局部膜厚4 |  |
|  | yhm105 | float | 试件10局部膜厚5 |  |

### 管道安装（GDAZ_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gd_name | varchar(80) | 管道名称 |  |
|  | louchen | varchar(10) | 楼层 |  |
|  | guiger | varchar(50) | 型号规格 |  |
|  | yongtu | varchar(30) | 用途及介质 |  |
|  | yali | varchar(30) | 操作压力 |  |
|  | wundu | varchar(10) | 操作温度 |  |
|  | gj_name2 | varchar(80) | 强度试验部位 |  |
|  | jiezhi2 | varchar(50) | 强度试验介质 |  |
|  | yali2 | varchar(30) | 强度试验压力 |  |
|  | end_time2 | varchar(10) | 强度试验停压时间 |  |
|  | jyjg2 | varchar(80) | 强度试验结果 |  |
|  | gj_name3 | varchar(80) | 严密试验部位 |  |
|  | jiezhi3 | varchar(50) | 严密试验介质 |  |
|  | yali3 | varchar(30) | 严密试验压力 |  |
|  | end_time3 | varchar(10) | 严密试验停压时间 |  |
|  | jyjg3 | varchar(80) | 严密试验结果 |  |
|  | gb_std | varchar(20) | 检验依据 |  |

### 阀门（TYFM_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | yp_name | varchar(60) | 要求密封等级 | 显值：D;A 库值：D;A |
|  | jybz_1 | varchar(20) | 检验依据 |  |
|  | fmlb | varchar(40) | 阀门类别 | 显值：闸阀;截止阀;球阀;止回阀 库值：闸阀;截止阀;球阀;止回阀 |
|  | gctj | varchar(20) | 公称通径 |  |
|  | yl | varchar(20) | 压力 |  |
|  | wg_jyjg | varchar(20) | 外观试验检验结果 |  |
|  | kt_jyjg | varchar(20) | 壳体试验检验结果 |  |
|  | mf_jyjg | varchar(20) | 密封试验检验结果 |  |
|  | smf_jyjg | varchar(20) | 上密封试验检验结果 |  |
|  | syjz | varchar(20) | 上密封试验介质 | 显值：液体;气体 库值：液体;气体 |
|  | wg_zb | varchar(300) | 外观试验指标 |  |
|  | kt_zb | varchar(300) | 壳体试验指标 |  |
|  | mf_zb | varchar(300) | 密封试验指标 |  |
|  | smf_zb | varchar(300) | 上密封试验指标 |  |
|  | wg_note | varchar(20) | 外观试验单项评定 |  |
|  | kt_note | varchar(20) | 壳体试验单项评定 |  |
|  | mf_note | varchar(20) | 密封试验单项评定 |  |
|  | smf_note | varchar(20) | 上密封试验单项评定 |  |
|  | mf_syjz | varchar(20) | 密封试验介质 | 显值：液体;气体 库值：液体;气体 |
|  | mf_time | float | 密封试验持续时间 |  |
|  | kt_time | float | 壳体试验持续时间 |  |
|  | smf_time | float | 上密封试验持续时间 |  |
|  | yp_guige | varchar(100) | 样品规格 |  |
|  | wg_is_quexian | varchar(1) | 外观试验均无缺陷 | 显值：(选中);(未选中) 库值：1;0 |
|  | wg_quexian_num | float | 外观试验缺陷个数 |  |
|  | wg_is_paowan | varchar(1) | 外观试验已作抛丸处理 | 显值：(选中);(未选中) 库值：1;0 |
|  | qt_is_shenlou | varchar(1) | 壳体试验均无渗漏或损伤 | 显值：(选中);(未选中) 库值：1;0 |
|  | qt_shenlou_num | float | 壳体试验渗漏或损伤个数 |  |
|  | mf_is_shenlou | varchar(1) | 密封试验均无可见渗漏 | 显值：(选中);(未选中) 库值：1;0 |
|  | mf_shenlou_num | float | 密封试验渗漏个数 |  |
|  | kt_yqbh | varchar(50) | 壳体试验仪器编号 |  |
|  | mf_yqbh | varchar(50) | 密封试验仪器编号 |  |

### 建筑外窗（JZWC_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cp_name | varchar(40) | 产品名称 |  |
|  | sj_unit | varchar(60) | 设计单位 |  |
|  | sg_unit | varchar(60) | 施工单位 |  |
|  | wt_date | datetime | 委托日期 |  |
|  | ch_num | varchar(10) | 试件数量 |  |
|  | sj_kf | float | 设计抗风压性能等级 |  |
|  | sj_qm | float | 设计气密性能等级 |  |
|  | sj_sm | float | 设计水密性能等级 |  |
|  | pinzhong | varchar(40) | 试件品种 |  |
|  | kuan | float | 规格尺寸(宽) |  |
|  | gao | float | 规格尺寸(高) |  |
|  | factory_xc | varchar(60) | 型材生产厂 |  |
|  | factory_bl | varchar(60) | 玻璃生产厂 |  |
|  | type_xc | varchar(20) | 型材种类 |  |
|  | type_bl | varchar(20) | 玻璃种类 |  |
|  | hou_xc | float | 型材壁厚 |  |
|  | hou_bl | float | 玻璃壁厚 |  |
|  | bolijiao | varchar(80) | 玻璃胶 |  |
|  | chuangs | varchar(80) | 窗锁 |  |
|  | hualun | varchar(80) | 滑轮 |  |
|  | maotiao | varchar(80) | 毛条 |  |
|  | wendu | float | 检测温度 |  |
|  | qiya | float | 检测气压 |  |
|  | fengc | float | 缝长 |  |
|  | stl_10fc_z_pj | float | 正压单位缝长空气渗透量结果 |  |
|  | stl_10fc_f_pj | float | 负压单位缝长空气渗透量结果 |  |
|  | stl_10mj_z_pj | float | 正压单位面积空气渗透量结果 |  |
|  | stl_10mj_f_pj | float | 负压单位面积空气渗透量结果 |  |
|  | qm_z_bz | varchar(150) | 气密性能(正压)说明 |  |
|  | qm_f_bz | varchar(150) | 气密性能(负压)说明 |  |
|  | sl_pj | float | 无渗漏现象的最大压力差 |  |
|  | sm_bz | varchar(150) | 水密性能试验说明 |  |
|  | p1 | float | 变形检测结果 |  |
|  | p1_bz | varchar(150) | 变形检测说明 |  |
|  | p2 | float | 反复加压检测结果 |  |
|  | p2_bz | varchar(150) | 反复加压检测说明 |  |
|  | p3 | float | 定级检测结果 |  |
|  | p3_bz | varchar(150) | 定级检测说明 |  |
|  | jybz_1 | varchar(20) | 检验依据 |  |
|  | qmz_note | varchar(30) | 气密性能(正压)单项评定 |  |
|  | qmf_note | varchar(30) | 气密性能(负压)单项评定 |  |
|  | sm_note | varchar(30) | 水密性能试验单项评定 |  |
|  | kfy_note | varchar(30) | 抗风压性能试验单项评定 |  |

### 烧结(多孔)砖（PZ_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | qdeng | char(5) | 强度等级 |  |
| 2 | pinzhong | char(12) | 材料类别 |  |
| 3 | cdeng | char(8) | 质量等级 |  |
| 4 | ypc1 | number | 尺寸偏差检验长度1 |  |
| 5 | ypc2 | number | 尺寸偏差检验长度2 |  |
| 6 | ypc3 | number | 尺寸偏差检验长度3 |  |
| 7 | ypc4 | number | 尺寸偏差检验长度4 |  |
| 8 | ypc5 | number | 尺寸偏差检验长度5 |  |
| 9 | ypc6 | number | 尺寸偏差检验长度6 |  |
| 10 | ypc7 | number | 尺寸偏差检验长度7 |  |
| 11 | ypc8 | number | 尺寸偏差检验长度8 |  |
| 12 | ypc9 | number | 尺寸偏差检验长度9 |  |
| 13 | ypc10 | number | 尺寸偏差检验长度10 |  |
| 14 | ypc11 | number | 尺寸偏差检验长度11 |  |
| 15 | ypc12 | number | 尺寸偏差检验长度12 |  |
| 16 | ypc13 | number | 尺寸偏差检验长度13 |  |
| 17 | ypc14 | number | 尺寸偏差检验长度14 |  |
| 18 | ypc15 | number | 尺寸偏差检验长度15 |  |
| 19 | ypc16 | number | 尺寸偏差检验长度16 |  |
| 20 | ypc17 | number | 尺寸偏差检验长度17 |  |
| 21 | ypc18 | number | 尺寸偏差检验长度18 |  |
| 22 | ypc19 | number | 尺寸偏差检验长度19 |  |
| 23 | ypc20 | number | 尺寸偏差检验长度20 |  |
| 24 | ypk1 | number | 尺寸偏差检验宽度1 |  |
| 25 | ypk2 | number | 尺寸偏差检验宽度2 |  |
| 26 | ypk3 | number | 尺寸偏差检验宽度3 |  |
| 27 | ypk4 | number | 尺寸偏差检验宽度4 |  |
| 28 | ypk5 | number | 尺寸偏差检验宽度5 |  |
| 29 | ypk6 | number | 尺寸偏差检验宽度6 |  |
| 30 | ypk7 | number | 尺寸偏差检验宽度7 |  |
| 31 | ypk8 | number | 尺寸偏差检验宽度8 |  |
| 32 | ypk9 | number | 尺寸偏差检验宽度9 |  |
| 33 | ypk10 | number | 尺寸偏差检验宽度10 |  |
| 34 | ypk11 | number | 尺寸偏差检验宽度11 |  |
| 35 | ypk12 | number | 尺寸偏差检验宽度12 |  |
| 36 | ypk13 | number | 尺寸偏差检验宽度13 |  |
| 37 | ypk14 | number | 尺寸偏差检验宽度14 |  |
| 38 | ypk15 | number | 尺寸偏差检验宽度15 |  |
| 39 | ypk16 | number | 尺寸偏差检验宽度16 |  |
| 40 | ypk17 | number | 尺寸偏差检验宽度17 |  |
| 41 | ypk18 | number | 尺寸偏差检验宽度18 |  |
| 42 | ypk19 | number | 尺寸偏差检验宽度19 |  |
| 43 | ypk20 | number | 尺寸偏差检验宽度20 |  |
| 44 | ypg1 | number | 尺寸偏差检验高度1 |  |
| 45 | ypg2 | number | 尺寸偏差检验高度2 |  |
| 46 | ypg3 | number | 尺寸偏差检验高度3 |  |
| 47 | ypg5 | number | 尺寸偏差检验高度5 |  |
| 48 | ypg6 | number | 尺寸偏差检验高度6 |  |
| 49 | ypg7 | number | 尺寸偏差检验高度7 |  |
| 50 | ypg8 | number | 尺寸偏差检验高度8 |  |
| 51 | ypg9 | number | 尺寸偏差检验高度9 |  |
| 52 | ypg10 | number | 尺寸偏差检验高度10 |  |
| 53 | ypg11 | number | 尺寸偏差检验高度11 |  |
| 54 | ypg12 | number | 尺寸偏差检验高度12 |  |
| 55 | ypg13 | number | 尺寸偏差检验高度13 |  |
| 56 | ypg14 | number | 尺寸偏差检验高度14 |  |
| 57 | ypg15 | number | 尺寸偏差检验高度15 |  |
| 58 | ypg16 | number | 尺寸偏差检验高度16 |  |
| 59 | ypg17 | number | 尺寸偏差检验高度17 |  |
| 60 | ypg18 | number | 尺寸偏差检验高度18 |  |
| 61 | ypg19 | number | 尺寸偏差检验高度19 |  |
| 62 | ypg20 | number | 尺寸偏差检验高度20 |  |
| 63 | cpp | number | 尺寸偏差检验平均偏差长度 |  |
| 64 | kpp | number | 尺寸偏差检验平均偏差宽度 |  |
| 65 | gpp | number | 尺寸偏差检验平均偏差高度 |  |
| 66 | cjc | number | 尺寸偏差检验极差长度 |  |
| 67 | kjc | number | 尺寸偏差检验极差宽度 |  |
| 68 | gjc | number | 尺寸偏差检验极差高度 |  |
| 69 | kn1 | number | 强度检验极限荷载1 |  |
| 70 | kn2 | number | 强度检验极限荷载2 |  |
| 71 | kn3 | number | 强度检验极限荷载3 |  |
| 72 | kn4 | number | 强度检验极限荷载4 |  |
| 73 | kn5 | number | 强度检验极限荷载5 |  |
| 74 | kn6 | number | 强度检验极限荷载6 |  |
| 75 | kn7 | number | 强度检验极限荷载7 |  |
| 76 | kn8 | number | 强度检验极限荷载8 |  |
| 77 | kn9 | number | 强度检验极限荷载9 |  |
| 78 | kn10 | number | 强度检验极限荷载10 |  |
| 79 | l1 | number | 强度检验长度1 |  |
| 80 | l2 | number | 强度检验长度2 |  |
| 81 | l3 | number | 强度检验长度3 |  |
| 82 | l4 | number | 强度检验长度4 |  |
| 83 | l5 | number | 强度检验长度5 |  |
| 84 | l6 | number | 强度检验长度6 |  |
| 85 | l7 | number | 强度检验长度7 |  |
| 86 | l8 | number | 强度检验长度8 |  |
| 87 | l9 | number | 强度检验长度9 |  |
| 88 | l10 | number | 强度检验长度10 |  |
| 89 | b1 | number | 强度检验宽度1 |  |
| 90 | b2 | number | 强度检验宽度2 |  |
| 91 | b3 | number | 强度检验宽度3 |  |
| 92 | b4 | number | 强度检验宽度4 |  |
| 93 | b5 | number | 强度检验宽度5 |  |
| 94 | b6 | number | 强度检验宽度6 |  |
| 95 | b7 | number | 强度检验宽度7 |  |
| 96 | b8 | number | 强度检验宽度8 |  |
| 97 | b9 | number | 强度检验宽度9 |  |
| 98 | b10 | number | 强度检验宽度10 |  |
| 99 | kpj | number | 强度检验平均值 |  |
| 100 | kb | number | 强度检验标准值 |  |
| 101 | gz1 | number | 抗风化性能检验试样干重1 |  |
| 102 | gz2 | number | 抗风化性能检验试样干重2 |  |
| 103 | gz3 | number | 抗风化性能检验试样干重3 |  |
| 104 | gz4 | number | 抗风化性能检验试样干重4 |  |
| 105 | gz5 | number | 抗风化性能检验试样干重5 |  |
| 106 | sz1 | number | 抗风化性能检验沸煮试样湿重1 |  |
| 107 | sz2 | number | 抗风化性能检验沸煮试样湿重2 |  |
| 108 | sz3 | number | 抗风化性能检验沸煮试样湿重3 |  |
| 109 | sz4 | number | 抗风化性能检验沸煮试样湿重4 |  |
| 110 | sz5 | number | 抗风化性能检验沸煮试样湿重5 |  |
| 111 | dsz1 | number | 抗风化性能检验常温浸泡试样湿重1 |  |
| 112 | dsz2 | number | 抗风化性能检验常温浸泡试样湿重 |  |
| 113 | dsz3 | number | 抗风化性能检验常温浸泡试样湿重3 |  |
| 114 | dsz4 | number | 抗风化性能检验常温浸泡试样湿重4 |  |
| 115 | dsz5 | number | 抗风化性能检验常温浸泡试样湿重5 |  |
| 116 | fzz1 | number | 抗风化性能检验吸 水 率1 |  |
| 117 | fzz2 | number | 抗风化性能检验吸 水 率2 |  |
| 118 | fzz3 | number | 抗风化性能检验吸 水 率3 |  |
| 119 | fzz4 | number | 抗风化性能检验吸 水 率4 |  |
| 120 | fzz5 | number | 抗风化性能检验吸 水 率5 |  |
| 121 | bhh1 | number | 抗风化性能检验饱和系数1 |  |
| 122 | bhh2 | number | 抗风化性能检验饱和系数2 |  |
| 123 | bhh3 | number | 抗风化性能检验饱和系数3 |  |
| 124 | bhh4 | number | 抗风化性能检验饱和系数4 |  |
| 125 | bhh5 | number | 抗风化性能检验饱和系数5 |  |
| 126 | fz1 | number | 抗风化性能检验吸 水 率平均值 |  |
| 127 | fz2 | number | 抗风化性能检验吸 水 率单块最大值 |  |
| 128 | bh1 | number | 抗风化性能检验饱和系数平均值 |  |
| 129 | bh2 | number | 抗风化性能检验饱和系数单块最大值 |  |
| 130 | xisu | number | 强度检验变异系数 |  |
| 131 | ypc21 | number | 尺寸偏差检验长度21 |  |
| 132 | ypc22 | number | 尺寸偏差检验长度22 |  |
| 133 | ypc23 | number | 尺寸偏差检验长度23 |  |
| 134 | ypc24 | number | 尺寸偏差检验长度24 |  |
| 135 | ypc25 | number | 尺寸偏差检验长度25 |  |
| 136 | ypc26 | number | 尺寸偏差检验长度26 |  |
| 137 | ypc27 | number | 尺寸偏差检验长度27 |  |
| 138 | ypc28 | number | 尺寸偏差检验长度28 |  |
| 139 | ypc29 | number | 尺寸偏差检验长度29 |  |
| 140 | ypc30 | number | 尺寸偏差检验长度30 |  |
| 141 | ypc31 | number | 尺寸偏差检验长度31 |  |
| 142 | ypc32 | number | 尺寸偏差检验长度32 |  |
| 143 | ypc33 | number | 尺寸偏差检验长度33 |  |
| 144 | ypc34 | number | 尺寸偏差检验长度34 |  |
| 145 | ypc35 | number | 尺寸偏差检验长度35 |  |
| 146 | ypc36 | number | 尺寸偏差检验长度36 |  |
| 147 | ypc37 | number | 尺寸偏差检验长度37 |  |
| 148 | ypc38 | number | 尺寸偏差检验长度38 |  |
| 149 | ypc39 | number | 尺寸偏差检验长度39 |  |
| 150 | ypc40 | number | 尺寸偏差检验长度40 |  |
| 151 | ypk21 | number | 尺寸偏差检验宽度21 |  |
| 152 | ypk22 | number | 尺寸偏差检验宽度22 |  |
| 153 | ypk23 | number | 尺寸偏差检验宽度23 |  |
| 154 | ypk24 | number | 尺寸偏差检验宽度24 |  |
| 155 | ypk25 | number | 尺寸偏差检验宽度25 |  |
| 156 | ypk26 | number | 尺寸偏差检验宽度26 |  |
| 157 | ypk27 | number | 尺寸偏差检验宽度27 |  |
| 158 | ypk28 | number | 尺寸偏差检验宽度28 |  |
| 159 | ypk29 | number | 尺寸偏差检验宽度29 |  |
| 160 | ypk30 | number | 尺寸偏差检验宽度30 |  |
| 161 | ypk31 | number | 尺寸偏差检验宽度31 |  |
| 162 | ypk32 | number | 尺寸偏差检验宽度32 |  |
| 163 | ypk33 | number | 尺寸偏差检验宽度33 |  |
| 164 | ypk34 | number | 尺寸偏差检验宽度34 |  |
| 165 | ypk35 | number | 尺寸偏差检验宽度35 |  |
| 166 | ypk36 | number | 尺寸偏差检验宽度36 |  |
| 167 | ypk37 | number | 尺寸偏差检验宽度37 |  |
| 168 | ypk38 | number | 尺寸偏差检验宽度38 |  |
| 169 | ypk39 | number | 尺寸偏差检验宽度39 |  |
| 170 | ypk40 | number | 尺寸偏差检验宽度40 |  |
| 171 | ypg21 | number | 尺寸偏差检验高度21 |  |
| 172 | ypg22 | number | 尺寸偏差检验高度22 |  |
| 173 | ypg23 | number | 尺寸偏差检验高度23 |  |
| 174 | ypg24 | number | 尺寸偏差检验高度24 |  |
| 175 | ypg25 | number | 尺寸偏差检验高度25 |  |
| 176 | ypg26 | number | 尺寸偏差检验高度26 |  |
| 177 | ypg27 | number | 尺寸偏差检验高度27 |  |
| 178 | ypg28 | number | 尺寸偏差检验高度28 |  |
| 179 | ypg29 | number | 尺寸偏差检验高度29 |  |
| 180 | ypg30 | number | 尺寸偏差检验高度30 |  |
| 181 | ypg31 | number | 尺寸偏差检验高度31 |  |
| 182 | ypg32 | number | 尺寸偏差检验高度32 |  |
| 183 | ypg33 | number | 尺寸偏差检验高度33 |  |
| 184 | ypg34 | number | 尺寸偏差检验高度34 |  |
| 185 | ypg35 | number | 尺寸偏差检验高度35 |  |
| 186 | ypg36 | number | 尺寸偏差检验高度36 |  |
| 187 | ypg37 | number | 尺寸偏差检验高度37 |  |
| 188 | ypg38 | number | 尺寸偏差检验高度38 |  |
| 189 | ypg39 | number | 尺寸偏差检验高度39 |  |
| 190 | ypg40 | number | 尺寸偏差检验高度40 |  |

### 混凝土实心砖（hsxz_grou）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | s_size | char(30) | 试件尺寸 |  |
| 2 | md_dengji | char(30) | 密度等级 |  |
| 3 | qd_dengji | char(30) | 强度等级 |  |
| 4 | md_x1 | number | 样品干重1 |  |
| 5 | md_x2 | number | 样品干重2 |  |
| 6 | md_x3 | number | 样品干重3 |  |
| 7 | md_w1 | number | 样品干体积1 |  |
| 8 | md_w2 | number | 样品干体积2 |  |
| 9 | md_w3 | number | 样品干体积3 |  |
| 10 | md_v1 | number | 干密度1 |  |
| 11 | md_v2 | number | 干密度2 |  |
| 12 | md_v3 | number | 干密度3 |  |
| 13 | md_avg | number | 密度平均值 |  |
| 14 | md_zb | char(30) | 密度标准指标 |  |
| 15 | md_pd | char(30) | 密度单项评定 |  |
| 16 | qd_len01 | number | 块样长度单个01 |  |
| 17 | qd_len02 | number | 块样长度单个02 |  |
| 18 | qd_len03 | number | 块样长度单个03 |  |
| 19 | qd_len04 | number | 块样长度单个04 |  |
| 20 | qd_len05 | number | 块样长度单个05 |  |
| 21 | qd_len06 | number | 块样长度单个06 |  |
| 22 | qd_len07 | number | 块样长度单个07 |  |
| 23 | qd_len08 | number | 块样长度单个08 |  |
| 24 | qd_len09 | number | 块样长度单个09 |  |
| 25 | qd_len010 | number | 块样长度单个010 |  |
| 26 | qd_len11 | number | 块样长度单个11 |  |
| 27 | qd_len12 | number | 块样长度单个12 |  |
| 28 | qd_len13 | number | 块样长度单个13 |  |
| 29 | qd_len14 | number | 块样长度单个14 |  |
| 30 | qd_len15 | number | 块样长度单个15 |  |
| 31 | qd_len16 | number | 块样长度单个16 |  |
| 32 | qd_len17 | number | 块样长度单个17 |  |
| 33 | qd_len18 | number | 块样长度单个18 |  |
| 34 | qd_len19 | number | 块样长度单个19 |  |
| 35 | qd_len110 | number | 块样长度单个110 |  |
| 36 | qd_len21 | number | 块样长度平均21 |  |
| 37 | qd_len22 | number | 块样长度平均22 |  |
| 38 | qd_len23 | number | 块样长度平均23 |  |
| 39 | qd_len24 | number | 块样长度平均24 |  |
| 40 | qd_len25 | number | 块样长度平均25 |  |
| 41 | qd_len26 | number | 块样长度平均26 |  |
| 42 | qd_len27 | number | 块样长度平均27 |  |
| 43 | qd_len28 | number | 块样长度平均28 |  |
| 44 | qd_len29 | number | 块样长度平均29 |  |
| 45 | qd_len210 | number | 块样长度平均210 |  |
| 46 | qd_b01 | number | 块样宽度单个01 |  |
| 47 | qd_b02 | number | 块样宽度单个02 |  |
| 48 | qd_b03 | number | 块样宽度单个03 |  |
| 49 | qd_b04 | number | 块样宽度单个04 |  |
| 50 | qd_b05 | number | 块样宽度单个05 |  |
| 51 | qd_b06 | number | 块样宽度单个06 |  |
| 52 | qd_b07 | number | 块样宽度单个07 |  |
| 53 | qd_b08 | number | 块样宽度单个08 |  |
| 54 | qd_b09 | number | 块样宽度单个09 |  |
| 55 | qd_b010 | number | 块样宽度单个010 |  |
| 56 | qd_b11 | number | 块样宽度单个11 |  |
| 57 | qd_b12 | number | 块样宽度单个12 |  |
| 58 | qd_b13 | number | 块样宽度单个13 |  |
| 59 | qd_b14 | number | 块样宽度单个14 |  |
| 60 | qd_b15 | number | 块样宽度单个15 |  |
| 61 | qd_b16 | number | 块样宽度单个16 |  |
| 62 | qd_b17 | number | 块样宽度单个17 |  |
| 63 | qd_b18 | number | 块样宽度单个18 |  |
| 64 | qd_b19 | number | 块样宽度单个19 |  |
| 65 | qd_b110 | number | 块样宽度单个110 |  |
| 66 | qd_b21 | number | 块样宽度平均21 |  |
| 67 | qd_b22 | number | 块样宽度平均22 |  |
| 68 | qd_b23 | number | 块样宽度平均23 |  |
| 69 | qd_b24 | number | 块样宽度平均24 |  |
| 70 | qd_b25 | number | 块样宽度平均25 |  |
| 71 | qd_b26 | number | 块样宽度平均26 |  |
| 72 | qd_b27 | number | 块样宽度平均27 |  |
| 73 | qd_b28 | number | 块样宽度平均28 |  |
| 74 | qd_b29 | number | 块样宽度平均29 |  |
| 75 | qd_b210 | number | 块样宽度平均210 |  |
| 76 | qd_q1 | number | 极限荷载1 |  |
| 77 | qd_q2 | number | 极限荷载2 |  |
| 78 | qd_q3 | number | 极限荷载3 |  |
| 79 | qd_q4 | number | 极限荷载4 |  |
| 80 | qd_q5 | number | 极限荷载5 |  |
| 81 | qd_q6 | number | 极限荷载6 |  |
| 82 | qd_q7 | number | 极限荷载7 |  |
| 83 | qd_q8 | number | 极限荷载8 |  |
| 84 | qd_q9 | number | 极限荷载9 |  |
| 85 | qd_q10 | number | 极限荷载10 |  |
| 86 | qd_r1 | number | 单块强度1 |  |
| 87 | qd_r2 | number | 单块强度2 |  |
| 88 | qd_r3 | number | 单块强度3 |  |
| 89 | qd_r4 | number | 单块强度4 |  |
| 90 | qd_r5 | number | 单块强度5 |  |
| 91 | qd_r6 | number | 单块强度6 |  |
| 92 | qd_r7 | number | 单块强度7 |  |
| 93 | qd_r8 | number | 单块强度8 |  |
| 94 | qd_r9 | number | 单块强度9 |  |
| 95 | qd_r10 | number | 单块强度10 |  |
| 96 | qd_avgzb | char(30) | 抗压平均值 |  |
| 97 | qd_minzb | char(30) | 抗压最小值 |  |
| 98 | qd_avg | number | 抗压平均强度 |  |
| 99 | qd_min | number | 抗压强度最小值 |  |
| 100 | qd_pd | char(30) | 抗压单项评定 |  |
| 101 | hs_wq1 | number | 饱和时的初试1 |  |
| 102 | hs_wq2 | number | 饱和时的初试2 |  |
| 103 | hs_wq3 | number | 饱和时的初试3 |  |
| 104 | hs_wh1 | number | 干燥后稳定1 |  |
| 105 | hs_wh2 | number | 干燥后稳定2 |  |
| 106 | hs_wh3 | number | 干燥后稳定3 |  |
| 107 | hs_p1 | number | 干燥收缩值1 |  |
| 108 | hs_p2 | number | 干燥收缩值2 |  |
| 109 | hs_p3 | number | 干燥收缩值3 |  |
| 110 | hs_pavg | number | 干燥收缩平均值 |  |
| 111 | hs_pzb | char(30) | 干燥收缩指标 |  |
| 112 | hs_pd | char(30) | 干燥收缩单项评定 |  |
| 113 | xs_w01 | number | 取样时的重量01 |  |
| 114 | xs_w02 | number | 取样时的重量02 |  |
| 115 | xs_w03 | number | 取样时的重量03 |  |
| 116 | xs_w11 | number | 面干潮湿状态下的重量11 |  |
| 117 | xs_w12 | number | 面干潮湿状态下的重量12 |  |
| 118 | xs_w13 | number | 面干潮湿状态下的重量13 |  |
| 119 | xs_w21 | number | 干重量21 |  |
| 120 | xs_w22 | number | 干重量22 |  |
| 121 | xs_w23 | number | 干重量23 |  |
| 122 | xs_w41 | number | 相对含水率 |  |
| 123 | xs_pavg1 | number | 吸水率 |  |
| 124 | xs_pavg | number | 含水率平均值 |  |
| 125 | xs_pzb | char(30) | 相对含水率 |  |
| 126 | xs_pd | char(30) | 相对吸含水率单项评定 |  |
| 127 | mxs_wq1 | number | 饱和状态下的重量1 |  |
| 128 | mxs_wq2 | number | 饱和状态下的重量2 |  |
| 129 | mxs_wq3 | number | 饱和状态下的重量3 |  |
| 130 | mxs_wh1 | number | 干重量1 |  |
| 131 | mxs_wh2 | number | 干重量2 |  |
| 132 | mxs_wh3 | number | 干重量3 |  |
| 133 | mxs_p1 | number | 最大吸水率1 |  |
| 134 | mxs_p2 | number | 最大吸水率2 |  |
| 135 | mxs_p3 | number | 最大吸水率3 |  |
| 136 | mxs_pavg | number | 最大吸水率平均值 |  |
| 137 | mxs_pzb | char(30) | 最大吸水率指标 |  |
| 138 | mxs_pd | char(30) | 最大吸水率单项评定 |  |
| 139 | kdqd_len01 | number | 强度损失块样长度单个01 |  |
| 140 | kdqd_len02 | number | 强度损失块样长度单个02 |  |
| 141 | kdqd_len03 | number | 强度损失块样长度单个03 |  |
| 142 | kdqd_len04 | number | 强度损失块样长度单个04 |  |
| 143 | kdqd_len05 | number | 强度损失块样长度单个05 |  |
| 144 | kdqd_len06 | number | 强度损失块样长度单个06 |  |
| 145 | kdqd_len07 | number | 强度损失块样长度单个07 |  |
| 146 | kdqd_len08 | number | 强度损失块样长度单个08 |  |
| 147 | kdqd_len09 | number | 强度损失块样长度单个09 |  |
| 148 | kdqd_len010 | number | 强度损失块样长度单个010 |  |
| 149 | kdqd_len11 | number | 强度损失块样长度单个11 |  |
| 150 | kdqd_len12 | number | 强度损失块样长度单个12 |  |
| 151 | kdqd_len13 | number | 强度损失块样长度单个13 |  |
| 152 | kdqd_len14 | number | 强度损失块样长度单个14 |  |
| 153 | kdqd_len15 | number | 强度损失块样长度单个15 |  |
| 154 | kdqd_len16 | number | 强度损失块样长度单个16 |  |
| 155 | kdqd_len17 | number | 强度损失块样长度单个17 |  |
| 156 | kdqd_len18 | number | 强度损失块样长度单个18 |  |
| 157 | kdqd_len19 | number | 强度损失块样长度单个19 |  |
| 158 | kdqd_len110 | number | 强度损失块样长度单个110 |  |
| 159 | kdqd_len21 | number | 强度损失块样长度平均21 |  |
| 160 | kdqd_len22 | number | 强度损失块样长度平均22 |  |
| 161 | kdqd_len23 | number | 强度损失块样长度平均23 |  |
| 162 | kdqd_len24 | number | 强度损失块样长度平均24 |  |
| 163 | kdqd_len25 | number | 强度损失块样长度平均25 |  |
| 164 | kdqd_len26 | number | 强度损失块样长度平均26 |  |
| 165 | kdqd_len27 | number | 强度损失块样长度平均27 |  |
| 166 | kdqd_len28 | number | 强度损失块样长度平均28 |  |
| 167 | kdqd_len29 | number | 强度损失块样长度平均29 |  |
| 168 | kdqd_len210 | number | 强度损失块样长度平均210 |  |
| 169 | kdqd_b01 | number | 强度损失块样宽度单个01 |  |
| 170 | kdqd_b02 | number | 强度损失块样宽度单个02 |  |
| 171 | kdqd_b03 | number | 强度损失块样宽度单个03 |  |
| 172 | kdqd_b04 | number | 强度损失块样宽度单个04 |  |
| 173 | kdqd_b05 | number | 强度损失块样宽度单个05 |  |
| 174 | kdqd_b06 | number | 强度损失块样宽度单个06 |  |
| 175 | kdqd_b07 | number | 强度损失块样宽度单个07 |  |
| 176 | kdqd_b08 | number | 强度损失块样宽度单个08 |  |
| 177 | kdqd_b09 | number | 强度损失块样宽度单个09 |  |
| 178 | kdqd_b010 | number | 强度损失块样宽度单个010 |  |
| 179 | kdqd_b11 | number | 强度损失块样宽度单个11 |  |
| 180 | kdqd_b12 | number | 强度损失块样宽度单个12 |  |
| 181 | kdqd_b13 | number | 强度损失块样宽度单个13 |  |
| 182 | kdqd_b14 | number | 强度损失块样宽度单个14 |  |
| 183 | kdqd_b15 | number | 强度损失块样宽度单个15 |  |
| 184 | kdqd_b16 | number | 强度损失块样宽度单个16 |  |
| 185 | kdqd_b17 | number | 强度损失块样宽度单个17 |  |
| 186 | kdqd_b18 | number | 强度损失块样宽度单个18 |  |
| 187 | kdqd_b19 | number | 强度损失块样宽度单个19 |  |
| 188 | kdqd_b110 | number | 强度损失块样宽度单个110 |  |
| 189 | kdqd_b21 | number | 强度损失块样宽度平均21 |  |
| 190 | kdqd_b22 | number | 强度损失块样宽度平均22 |  |
| 191 | kdqd_b23 | number | 强度损失块样宽度平均23 |  |
| 192 | kdqd_b24 | number | 强度损失块样宽度平均24 |  |
| 193 | kdqd_b25 | number | 强度损失块样宽度平均25 |  |
| 194 | kdqd_b26 | number | 强度损失块样宽度平均26 |  |
| 195 | kdqd_b27 | number | 强度损失块样宽度平均27 |  |
| 196 | kdqd_b28 | number | 强度损失块样宽度平均28 |  |
| 197 | kdqd_b29 | number | 强度损失块样宽度平均29 |  |
| 198 | kdqd_b210 | number | 强度损失块样宽度平均210 |  |
| 199 | kdqd_q1 | number | 强度损失极限荷载1 |  |
| 200 | kdqd_q2 | number | 强度损失极限荷载2 |  |
| 201 | kdqd_q3 | number | 强度损失极限荷载3 |  |
| 202 | kdqd_q4 | number | 强度损失极限荷载4 |  |
| 203 | kdqd_q5 | number | 强度损失极限荷载5 |  |
| 204 | kdqd_q6 | number | 强度损失极限荷载6 |  |
| 205 | kdqd_q7 | number | 强度损失极限荷载7 |  |
| 206 | kdqd_q8 | number | 强度损失极限荷载8 |  |
| 207 | kdqd_q9 | number | 强度损失极限荷载9 |  |
| 208 | kdqd_q10 | number | 强度损失极限荷载10 |  |
| 209 | kdqd_r1 | number | 强度损失单块强度1 |  |
| 210 | kdqd_r2 | number | 强度损失单块强度2 |  |
| 211 | kdqd_r3 | number | 强度损失单块强度3 |  |
| 212 | kdqd_r4 | number | 强度损失单块强度4 |  |
| 213 | kdqd_r5 | number | 强度损失单块强度5 |  |
| 214 | kdqd_r6 | number | 强度损失单块强度6 |  |
| 215 | kdqd_r7 | number | 强度损失单块强度7 |  |
| 216 | kdqd_r8 | number | 强度损失单块强度8 |  |
| 217 | kdqd_r9 | number | 强度损失单块强度9 |  |
| 218 | kdqd_r10 | number | 强度损失单块强度10 |  |
| 219 | kdqd_m01 | number | 试验前单个重量1 |  |
| 220 | kdqd_m02 | number | 试验前单个重量2 |  |
| 221 | kdqd_m03 | number | 试验前单个重量3 |  |
| 222 | kdqd_m04 | number | 试验前单个重量4 |  |
| 223 | kdqd_m05 | number | 试验前单个重量5 |  |
| 224 | kdqd_m06 | number | 试验后单个重量1 |  |
| 225 | kdqd_m07 | number | 试验后单个重量2 |  |
| 226 | kdqd_m08 | number | 试验后单个重量3 |  |
| 227 | kdqd_m09 | number | 试验后单个重量4 |  |
| 228 | kdqd_m010 | number | 试验后单个重量5 |  |
| 229 | kdqd_mavg1 | number | 单个质量1 |  |
| 230 | kdqd_mavg2 | number | 单个质量2 |  |
| 231 | kdqd_mdif | number | 平均质量损失 |  |
| 232 | kdqd_mzb | char(30) | 质量损失标准指标 |  |
| 233 | kdqd_avg0 | number | 强度损失平均强度1 |  |
| 234 | kdqd_avg1 | number | 强度损失平均强度2 |  |
| 235 | kdqd_zb | char(30) | 强度损失率标准指标 |  |
| 236 | kdqd_dif | number | 强度损失率 |  |
| 237 | kdqd_pd | char(30) | 强度损失率单项评定 |  |
| 238 | thqd_len01 | number | 碳化试验前块样长度单个重量01 |  |
| 239 | thqd_len02 | number | 碳化试验前块样长度单个重量02 |  |
| 240 | thqd_len03 | number | 碳化试验前块样长度单个重量03 |  |
| 241 | thqd_len04 | number | 碳化试验前块样长度单个重量04 |  |
| 242 | thqd_len05 | number | 碳化试验前块样长度单个重量05 |  |
| 243 | thqd_len06 | number | 碳化试验后块样长度单个重量06 |  |
| 244 | thqd_len07 | number | 碳化试验后块样长度单个重量07 |  |
| 245 | thqd_len08 | number | 碳化试验后块样长度单个重量08 |  |
| 246 | thqd_len09 | number | 碳化试验后块样长度单个重量09 |  |
| 247 | thqd_len010 | number | 碳化试验后块样长度单个重量010 |  |
| 248 | thqd_len11 | number | 碳化试验前块样长度单个重量11 |  |
| 249 | thqd_len12 | number | 碳化试验前块样长度单个重量12 |  |
| 250 | thqd_len13 | number | 碳化试验前块样长度单个重量13 |  |
| 251 | thqd_len14 | number | 碳化试验前块样长度单个重量14 |  |
| 252 | thqd_len15 | number | 碳化试验前块样长度单个重量15 |  |
| 253 | thqd_len16 | number | 碳化试验后块样长度单个重量16 |  |
| 254 | thqd_len17 | number | 碳化试验后块样长度单个重量17 |  |
| 255 | thqd_len18 | number | 碳化试验后块样长度单个重量18 |  |
| 256 | thqd_len19 | number | 碳化试验后块样长度单个重量19 |  |
| 257 | thqd_len110 | number | 碳化试验后块样长度单个重量110 |  |
| 258 | thqd_len21 | number | 碳化试验前块样长度平均21 |  |
| 259 | thqd_len22 | number | 碳化试验前块样长度平均22 |  |
| 260 | thqd_len23 | number | 碳化试验前块样长度平均23 |  |
| 261 | thqd_len24 | number | 碳化试验前块样长度平均24 |  |
| 262 | thqd_len25 | number | 碳化试验前块样长度平均25 |  |
| 263 | thqd_len26 | number | 碳化试验后块样长度平均26 |  |
| 264 | thqd_len27 | number | 碳化试验后块样长度平均27 |  |
| 265 | thqd_len28 | number | 碳化试验后块样长度平均28 |  |
| 266 | thqd_len29 | number | 碳化试验后块样长度平均29 |  |
| 267 | thqd_len210 | number | 碳化试验后块样长度平均210 |  |
| 268 | thqd_b01 | number | 碳化试验前块样宽度单个重量01 |  |
| 269 | thqd_b02 | number | 碳化试验前块样宽度单个重量02 |  |
| 270 | thqd_b03 | number | 碳化试验前块样宽度单个重量03 |  |
| 271 | thqd_b04 | number | 碳化试验前块样宽度单个重量04 |  |
| 272 | thqd_b05 | number | 碳化试验前块样宽度单个重量05 |  |
| 273 | thqd_b06 | number | 碳化试验后块样宽度单个重量06 |  |
| 274 | thqd_b07 | number | 碳化试验后块样宽度单个重量07 |  |
| 275 | thqd_b08 | number | 碳化试验后块样宽度单个重量08 |  |
| 276 | thqd_b09 | number | 碳化试验后块样宽度单个重量09 |  |
| 277 | thqd_b010 | number | 碳化试验后块样宽度单个重量010 |  |
| 278 | thqd_b11 | number | 碳化试验前块样宽度单个重量11 |  |
| 279 | thqd_b12 | number | 碳化试验前块样宽度单个重量12 |  |
| 280 | thqd_b13 | number | 碳化试验前块样宽度单个重量13 |  |
| 281 | thqd_b14 | number | 碳化试验前块样宽度单个重量14 |  |
| 282 | thqd_b15 | number | 碳化试验前块样宽度单个重量15 |  |
| 283 | thqd_b16 | number | 碳化试验后块样宽度单个重量16 |  |
| 284 | thqd_b17 | number | 碳化试验后块样宽度单个重量17 |  |
| 285 | thqd_b18 | number | 碳化试验后块样宽度单个重量18 |  |
| 286 | thqd_b19 | number | 碳化试验后块样宽度单个重量19 |  |
| 287 | thqd_b110 | number | 碳化试验后块样宽度单个重量110 |  |
| 288 | thqd_b21 | number | 碳化试验前块样宽度平均21 |  |
| 289 | thqd_b22 | number | 碳化试验前块样宽度平均22 |  |
| 290 | thqd_b23 | number | 碳化试验前块样宽度平均23 |  |
| 291 | thqd_b24 | number | 碳化试验前块样宽度平均24 |  |
| 292 | thqd_b25 | number | 碳化试验前块样宽度平均25 |  |
| 293 | thqd_b26 | number | 碳化试验后块样宽度平均26 |  |
| 294 | thqd_b27 | number | 碳化试验后块样宽度平均27 |  |
| 295 | thqd_b28 | number | 碳化试验后块样宽度平均28 |  |
| 296 | thqd_b29 | number | 碳化试验后块样宽度平均29 |  |
| 297 | thqd_b210 | number | 碳化试验后块样宽度平均210 |  |
| 298 | thqd_q1 | number | 碳化试验前极限荷载1 |  |
| 299 | thqd_q2 | number | 碳化试验前极限荷载2 |  |
| 300 | thqd_q3 | number | 碳化试验前极限荷载3 |  |
| 301 | thqd_q4 | number | 碳化试验前极限荷载4 |  |
| 302 | thqd_q5 | number | 碳化试验前极限荷载5 |  |
| 303 | thqd_q6 | number | 碳化试验后极限荷载6 |  |
| 304 | thqd_q7 | number | 碳化试验后极限荷载7 |  |
| 305 | thqd_q8 | number | 碳化试验后极限荷载8 |  |
| 306 | thqd_q9 | number | 碳化试验后极限荷载9 |  |
| 307 | thqd_q10 | number | 碳化试验后极限荷载10 |  |
| 308 | thqd_r1 | number | 碳化试验前单块强度1 |  |
| 309 | thqd_r2 | number | 碳化试验前单块强度2 |  |
| 310 | thqd_r3 | number | 碳化试验前单块强度3 |  |
| 311 | thqd_r4 | number | 碳化试验前单块强度4 |  |
| 312 | thqd_r5 | number | 碳化试验前单块强度5 |  |
| 313 | thqd_r6 | number | 碳化试验后单块强度6 |  |
| 314 | thqd_r7 | number | 碳化试验后单块强度7 |  |
| 315 | thqd_r8 | number | 碳化试验后单块强度8 |  |
| 316 | thqd_r9 | number | 碳化试验后单块强度9 |  |
| 317 | thqd_r10 | number | 碳化试验后单块强度10 |  |
| 318 | thqd_avg1 | number | 碳化平均强度1 |  |
| 319 | thqd_avg2 | number | 碳化平均强度2 |  |
| 320 | thqd_diff | number | 碳化系数 |  |
| 321 | thqd_zb | char(30) | 碳化标准指标 |  |
| 322 | thqd_pd | char(30) | 碳化单项评定 |  |
| 323 | rhqd_len01 | number | 软化试验前块样长度单个重量01 |  |
| 324 | rhqd_len02 | number | 软化试验前块样长度单个重量02 |  |
| 325 | rhqd_len03 | number | 软化试验前块样长度单个重量03 |  |
| 326 | rhqd_len04 | number | 软化试验前块样长度单个重量04 |  |
| 327 | rhqd_len05 | number | 软化试验前块样长度单个重量05 |  |
| 328 | rhqd_len06 | number | 软化试验后块样长度单个重量06 |  |
| 329 | rhqd_len07 | number | 软化试验后块样长度单个重量07 |  |
| 330 | rhqd_len08 | number | 软化试验后块样长度单个重量08 |  |
| 331 | rhqd_len09 | number | 软化试验后块样长度单个重量09 |  |
| 332 | rhqd_len010 | number | 软化试验后块样长度单个重量010 |  |
| 333 | rhqd_len11 | number | 软化试验前块样长度单个重量11 |  |
| 334 | rhqd_len12 | number | 软化试验前块样长度单个重量12 |  |
| 335 | rhqd_len13 | number | 软化试验前块样长度单个重量13 |  |
| 336 | rhqd_len14 | number | 软化试验前块样长度单个重量14 |  |
| 337 | rhqd_len15 | number | 软化试验前块样长度单个重量15 |  |
| 338 | rhqd_len16 | number | 软化试验后块样长度单个重量16 |  |
| 339 | rhqd_len17 | number | 软化试验后块样长度单个重量17 |  |
| 340 | rhqd_len18 | number | 软化试验后块样长度单个重量18 |  |
| 341 | rhqd_len19 | number | 软化试验后块样长度单个重量19 |  |
| 342 | rhqd_len110 | number | 软化试验后块样长度单个重量110 |  |
| 343 | rhqd_len21 | number | 软化试验前块样长度平均21 |  |
| 344 | rhqd_len22 | number | 软化试验前块样长度平均22 |  |
| 345 | rhqd_len23 | number | 软化试验前块样长度平均23 |  |
| 346 | rhqd_len24 | number | 软化试验前块样长度平均24 |  |
| 347 | rhqd_len25 | number | 软化试验前块样长度平均25 |  |
| 348 | rhqd_len26 | number | 软化试验后块样长度平均1 |  |
| 349 | rhqd_len27 | number | 软化试验后块样长度平均1 |  |
| 350 | rhqd_len28 | number | 软化试验后块样长度平均1 |  |
| 351 | rhqd_len29 | number | 软化试验后块样长度平均1 |  |
| 352 | rhqd_len210 | number | 软化试验后块样长度平均1 |  |
| 353 | rhqd_b01 | number | 软化试验前块样宽度单个重量01 |  |
| 354 | rhqd_b02 | number | 软化试验前块样宽度单个重量02 |  |
| 355 | rhqd_b03 | number | 软化试验前块样宽度单个重量03 |  |
| 356 | rhqd_b04 | number | 软化试验前块样宽度单个重量04 |  |
| 357 | rhqd_b05 | number | 软化试验前块样宽度单个重量05 |  |
| 358 | rhqd_b06 | number | 软化试验后块样宽度单个重量06 |  |
| 359 | rhqd_b07 | number | 软化试验后块样宽度单个重量07 |  |
| 360 | rhqd_b08 | number | 软化试验后块样宽度单个重量08 |  |
| 361 | rhqd_b09 | number | 软化试验后块样宽度单个重量09 |  |
| 362 | rhqd_b010 | number | 软化试验后块样宽度单个重量010 |  |
| 363 | rhqd_b11 | number | 软化试验前块样宽度单个重量11 |  |
| 364 | rhqd_b12 | number | 软化试验前块样宽度单个重量12 |  |
| 365 | rhqd_b13 | number | 软化试验前块样宽度单个重量13 |  |
| 366 | rhqd_b14 | number | 软化试验前块样宽度单个重量14 |  |
| 367 | rhqd_b15 | number | 软化试验前块样宽度单个重量15 |  |
| 368 | rhqd_b16 | number | 软化试验后块样宽度单个重量16 |  |
| 369 | rhqd_b17 | number | 软化试验后块样宽度单个重量17 |  |
| 370 | rhqd_b18 | number | 软化试验后块样宽度单个重量18 |  |
| 371 | rhqd_b19 | number | 软化试验后块样宽度单个重量19 |  |
| 372 | rhqd_b110 | number | 软化试验后块样宽度单个重量110 |  |
| 373 | rhqd_b21 | number | 软化试验前块样宽度平均21 |  |
| 374 | rhqd_b22 | number | 软化试验前块样宽度平均22 |  |
| 375 | rhqd_b23 | number | 软化试验前块样宽度平均23 |  |
| 376 | rhqd_b24 | number | 软化试验前块样宽度平均24 |  |
| 377 | rhqd_b25 | number | 软化试验前块样宽度平均25 |  |
| 378 | rhqd_b26 | number | 软化试验后块样宽度平均1 |  |
| 379 | rhqd_b27 | number | 软化试验后块样宽度平均1 |  |
| 380 | rhqd_b28 | number | 软化试验后块样宽度平均1 |  |
| 381 | rhqd_b29 | number | 软化试验后块样宽度平均1 |  |
| 382 | rhqd_b210 | number | 软化试验后块样宽度平均1 |  |
| 383 | rhqd_q1 | number | 软化试验前极限荷载1 |  |
| 384 | rhqd_q2 | number | 软化试验前极限荷载2 |  |
| 385 | rhqd_q3 | number | 软化试验前极限荷载3 |  |
| 386 | rhqd_q4 | number | 软化试验前极限荷载4 |  |
| 387 | rhqd_q5 | number | 软化试验前极限荷载5 |  |
| 388 | rhqd_q6 | number | 软化试验后极限荷载1 |  |
| 389 | rhqd_q7 | number | 软化试验后极限荷载1 |  |
| 390 | rhqd_q8 | number | 软化试验后极限荷载1 |  |
| 391 | rhqd_q9 | number | 软化试验后极限荷载1 |  |
| 392 | rhqd_q10 | number | 软化试验后极限荷载1 |  |
| 393 | rhqd_r1 | number | 软化试验前单块强度1 |  |
| 394 | rhqd_r2 | number | 软化试验前单块强度2 |  |
| 395 | rhqd_r3 | number | 软化试验前单块强度3 |  |
| 396 | rhqd_r4 | number | 软化试验前单块强度4 |  |
| 397 | rhqd_r5 | number | 软化试验前单块强度5 |  |
| 398 | rhqd_r6 | number | 软化试验后单块强度1 |  |
| 399 | rhqd_r7 | number | 软化试验后单块强度1 |  |
| 400 | rhqd_r8 | number | 软化试验后单块强度1 |  |
| 401 | rhqd_r9 | number | 软化试验后单块强度1 |  |
| 402 | rhqd_r10 | number | 软化试验后单块强度1 |  |
| 403 | rhqd_avg1 | number | 软化平均强度1 |  |
| 404 | rhqd_avg2 | number | 软化平均强度2 |  |
| 405 | rhqd_diff | number | 软化系数 |  |
| 406 | rhqd_zb | char(30) | 软化标准指标 |  |
| 407 | rhqd_pd | char(30) | 软化单项评定 |  |
| 408 | wg_dif1 | long | 尺寸偏差与外观质量不合格砌块数d1 |  |
| 409 | wg_dif2 | long | 尺寸偏差与外观质量不合格砌块数d2 |  |
| 410 | wg_pd | char(30) | 单项评定 |  |
| 411 | md_c1 | number | 长1 |  |
| 412 | md_c2 | number | 长2 |  |
| 413 | md_c3 | number | 长3 |  |
| 414 | md_k1 | number | 宽1 |  |
| 415 | md_k2 | number | 宽2 |  |
| 416 | md_k3 | number | 宽3 |  |
| 417 | md_g1 | number | 高1 |  |
| 418 | md_g2 | number | 高2 |  |
| 419 | md_g3 | number | 高3 |  |
| 420 | kdqd_mavg3 | number | 单个质量3 |  |
| 421 | kdqd_mavg4 | number | 单个质量4 |  |
| 422 | kdqd_mavg5 | number | 单个质量5 |  |

### 冷轧扭钢筋(复检)（GJL_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | gj_d | number | 标志直径 |  |
| 2 | gjjb | char(2) | 型号 |  |
| 3 | phao | char(10) | 牌号 |  |
| 4 | wj | number | 弯曲角度 |  |
| 5 | gs | number | 弯心直径 |  |
| 6 | fb1 | number | 极限荷载1 |  |
| 7 | fb2 | number | 极限荷载2 |  |
| 8 | fb3 | number | 极限荷载3 |  |
| 9 | fb4 | number | 极限荷载4 |  |
| 10 | s0 | number | 公称截面积 |  |
| 11 | l0 | number | 原始标距1 |  |
| 12 | l11 | number | 断后标距2 |  |
| 13 | l12 | number | 断后标距3 |  |
| 14 | l13 | number | 断后标距4 |  |
| 15 | qb1 | number | 抗拉强度1 |  |
| 16 | qb2 | number | 抗拉强度2 |  |
| 17 | qb3 | number | 抗拉强度3 |  |
| 18 | qb4 | number | 抗拉强度4 |  |
| 19 | qb_ip | number | 标准值MPa |  |
| 20 | s1 | number | 伸长率 |  |
| 21 | s2 | number | 伸长率2 |  |
| 22 | s3 | number | 伸长率3 |  |
| 23 | s4 | number | 伸长率4 |  |
| 24 | s_ip | number | 标准值% |  |
| 25 | lw0 | char(8) | 冷弯试验1 |  |
| 26 | lw1 | char(8) | 冷弯试验2 |  |
| 27 | bmxz | char(20) | 母材材质 |  |
| 28 | l10 | number | 断后标距1 |  |
| 29 | qdjb | char(10) | 强度级别 |  |
| 30 | zlpc_c1 | number | 重量偏差试样长度1 |  |
| 31 | zlpc_c2 | number | 重量偏差试样长度2 |  |
| 32 | zlpc_c3 | number | 重量偏差试样长度3 |  |
| 33 | zlpc_zc | number | 重量偏差试样总长度1 |  |
| 34 | zlpc_zl | number | 重量偏差试样实际总重量1 |  |
| 35 | zlpc | number | 重量偏差1 |  |
| 36 | zlpc_zb | number | 重量偏差技术要求 |  |
| 37 | zlpc1_c1 | number | 重量偏差试样长度11 |  |
| 38 | zlpc1_c2 | number | 重量偏差试样长度12 |  |
| 39 | zlpc1_c3 | number | 重量偏差试样长度13 |  |
| 40 | zlpc1_zc | number | 重量偏差试样总长度2 |  |
| 41 | zlpc1_zl | number | 重量偏差试样实际总重量2 |  |
| 42 | zlpc1 | number | 重量偏差2 |  |

### 预应力混凝土用钢丝（复检）（yylgs_grou）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | gs_num | number | 公称直径 |  |
| 2 | qd_ip | number | 抗拉强度技术要求 |  |
| 3 | ysl_ip | number | 屈服强度技术要求 |  |
| 4 | zysl_ip | number | 最大力总伸长率技术要求 |  |
| 5 | pinzhong | char(40) | 外形 |  |
| 6 | gs_zt | char(40) | 加工状态 |  |
| 7 | pi_h | char(40) | 炉号 |  |
| 8 | ysl_kn | number | 屈服荷载 |  |
| 9 | qd_kn | number | 极限荷载 |  |
| 10 | qd | number | 抗拉强度 |  |
| 11 | zysl | number | 最大力总伸长率 |  |
| 12 | ys_bj | number | 原始标距 |  |
| 13 | dh_bj | number | 最大力伸长量 |  |
| 14 | wqcs | number | 弯曲次数 |  |
| 15 | wqjg | char(40) | 弯曲结果 |  |
| 16 | ysl | number | 屈服强度 |  |
| 17 | wq_ip | number | 弯曲次数技术要求 |  |
| 18 | ysl_kn1 | number | 屈服荷载1 |  |
| 19 | ysl1 | number | 屈服强度1 |  |
| 20 | qd_kn1 | number | 极限荷载1 |  |
| 21 | qd1 | number | 抗拉强度1 |  |
| 22 | zysl1 | number | 最大力总伸长率1 |  |
| 23 | wqcs1 | number | 弯曲次数1 |  |
| 24 | wqjg1 | char(40) | 弯曲结果1 |  |
| 25 | dh_bj1 | number | 最大力伸长量1 |  |

### 烧结空心砖(砌块)（KSB_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dengji | decimal(1) | 强度等级 |  |
| 2 | chanden | char(6) | 质量等级 |  |
| 3 | p0 | decimal(1) | 极限荷载1 |  |
| 4 | p1 | decimal(1) | 极限荷载2 |  |
| 5 | p2 | decimal(1) | 极限荷载3 |  |
| 6 | p3 | decimal(1) | 极限荷载4 |  |
| 7 | p4 | decimal(1) | 极限荷载5 |  |
| 8 | b0 | number | 砖样长度1 |  |
| 9 | b1 | number | 砖样长度2 |  |
| 10 | b2 | number | 砖样长度3 |  |
| 11 | b3 | number | 砖样长度4 |  |
| 12 | b4 | number | 砖样长度5 |  |
| 13 | h0 | number | 砖样宽度1 |  |
| 14 | h1 | number | 砖样宽度2 |  |
| 15 | h2 | number | 砖样宽度3 |  |
| 16 | h3 | number | 砖样宽度4 |  |
| 17 | h4 | number | 砖样宽度5 |  |
| 18 | pp0 | decimal(1) | 极限荷载6 |  |
| 19 | pp1 | decimal(1) | 极限荷载7 |  |
| 20 | pp2 | decimal(1) | 极限荷载8 |  |
| 21 | pp3 | decimal(1) | 极限荷载9 |  |
| 22 | pp4 | decimal(1) | 极限荷载10 |  |
| 23 | ll0 | number | 砖样长度6 |  |
| 24 | ll1 | number | 砖样长度7 |  |
| 25 | ll2 | number | 砖样长度8 |  |
| 26 | ll3 | number | 砖样长度9 |  |
| 27 | ll4 | number | 砖样长度10 |  |
| 28 | bb0 | number | 砖样宽度6 |  |
| 29 | bb1 | number | 砖样宽度7 |  |
| 30 | bb2 | number | 砖样宽度8 |  |
| 31 | bb3 | number | 砖样宽度9 |  |
| 32 | bb4 | number | 砖样宽度10 |  |
| 33 | zmin | decimal(1) | 实测最小值 |  |
| 34 | ymin | number | 变异系数 |  |
| 35 | zp | decimal(1) | 实测平均值 |  |
| 36 | yp | decimal(1) | 实测标准值 |  |
| 37 | mdjb | char(6) | 密度级别 |  |
| 38 | pz | char(12) | 样品类型 |  |
| 39 | h_1 | number | 尺寸1 |  |
| 40 | h_2 | number | 尺寸2 |  |
| 41 | h_3 | number | 尺寸3 |  |
| 42 | kzp | number | 指标平均值 |  |
| 43 | kzmin | number | 指标标准值 |  |
| 44 | bz | char(100) | 外观尺寸 |  |
| 45 | m_l1 | number | 砖样长度1 |  |
| 46 | m_l2 | number | 砖样长度2 |  |
| 47 | m_l3 | number | 砖样长度3 |  |
| 48 | m_l4 | number | 砖样长度4 |  |
| 49 | m_l5 | number | 砖样长度5 |  |
| 50 | m_b1 | number | 砖样宽度1 |  |
| 51 | m_b2 | number | 砖样宽度2 |  |
| 52 | m_b3 | number | 砖样宽度3 |  |
| 53 | m_b4 | number | 砖样宽度4 |  |
| 54 | m_b5 | number | 砖样宽度5 |  |
| 55 | m_h1 | number | 砖样宽高1 |  |
| 56 | m_h2 | number | 砖样宽高2 |  |
| 57 | m_h3 | number | 砖样宽高3 |  |
| 58 | m_h4 | number | 砖样宽高4 |  |
| 59 | m_h5 | number | 砖样宽高5 |  |
| 60 | m_g01 | number | 试样干质量1 |  |
| 61 | m_g02 | number | 试样干质量2 |  |
| 62 | m_g03 | number | 试样干质量3 |  |
| 63 | m_g04 | number | 试样干质量4 |  |
| 64 | m_g05 | number | 试样干质量5 |  |
| 65 | md_pj | number | 体积密度平均值 |  |
| 66 | md_zb | number | 体积密度指标 |  |

### 超声波法检测（ZXCSB_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | number | Ⅰ类桩占所测桩数 |  |
| 2 | C2 | number | Ⅱ类桩占所测桩数 |  |
| 3 | C3 | number | Ⅲ类桩占所测桩数 |  |
| 4 | C4 | number | Ⅳ类桩占所测桩数 |  |
| 5 | C | number | 总桩数 |  |

### 低应变动力检测（ZXDYB_GROU）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | number | Ⅰ类桩占所测桩数 |  |
| 2 | C2 | number | Ⅱ类桩占所测桩数 |  |
| 3 | C3 | number | Ⅲ类桩占所测桩数 |  |
| 4 | C4 | number | Ⅳ类桩占所测桩数 |  |
| 5 | C | number | 总桩数 |  |

## 管理类

### 日志信息表列名及说明（MODIFIED_LOG）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | log_id | varchar(32) | 主键 |  |
| 2 | sy_num | varchar(16) | 检测项目记录主键编码 |  |
| 3 | prtnum | varchar(25) | 报告编号 |  |
| 4 | ph_num | varchar(25) | 样品编号 |  |
| 5 | mod_time | datetime | 数据修改的时间、日期 |  |
| 6 | mod_efield | varchar(50) | 修改字段 |  |
| 7 | mod_field | varchar(50) | 修改字段的中文含义 |  |
| 8 | ori_value | varchar(100) | 修改前数据值 |  |
| 9 | now_value | varchar(100) | 修改后数据值 |  |
| 10 | mod_people | varchar(20) | 修改责任人 |  |
| 11 | mod_esubject | varchar(50) | 修改项目表名 |  |
| 12 | mod_subject | varchar(50) | 修改项目中文名 |  |
| 13 | flag int |  |  | 这个字段可以为空 |
| 14 | wt_num | varchar(25) | 委托编号 |  |

注：该表的记录信息必须是由各检测机构业务系统自动跟踪生成。

### 自动采集项目质量控制信息表列名及说明（ACSRECORD）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | VARchar(32) | 记录自动增长序号 | 主键，该值由后台数据库自动生成 |
| 2 | ch_time | datetime | 采集开始时间 | yyyy-MM-dd HH:MM:SS |
| 3 | syman | varchar(20) | 试验员 |  |
| 4 | xm_name | varchar(60) | 检测项目名称 |  |
| 5 | ph_num | varchar(20) | 样品编号 |  |
| 6 | jxvalue | float | 采集数值1 | 单位kN |
| 7 | qfvalue | float | 采集数值2 | 单位kN |
| 8 | ch_dqlc | long | 试验机量程 | 可以为空 |
| 9 | ch_device | varchar(20) | 试验工作站 |  |
| 10 | ch_flag | int | 采集状态 | 赋值为1时，正常采集；赋值为0时：非正常采集 |
| 11 | testtime | Int | 加荷持续时间 | 单位：秒 |
| 12 | nps | float | 加荷速率峰值 | 单位：千牛/秒 |
| 13 | sy_num | varchar(16) | 项目系统编号 |  |
| 14 | sg | Varchar(1) | 检验类别 |  |
| 15 | wt_num | varchar(25) | 委托编号 |  |

注：该表的记录信息必须是由各检测机构业务系统与相关检测设备数据自动采集系统自动跟踪生成。

### 数据修改授权日志表（QUESTION_INFORM）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | VARCHAR(32) | 记录自动增长序号 | 主键，该值由后台数据库自动生成 |
| 2 | sy_num | char(20) | 项目系统编号 | 格式见检测项目公用字段说明 |
| 3 | prtnum | char(25) | 报告编号 |  |
|  | question_profile | char(200) | 修改原因 |  |
| 4 | sq_profile | char(200) | 授权人意见 |  |
| 5 | sq_man | char(20) | 授权人 |  |
| 6 | sq_date | datetime | 授权时间 |  |

### 上传PDF报告表（ReportFileList）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prtnum | VARCHAR(32) | 主键 | 1：一份报告一页时， 取同1份报告中任何1组的sy_num列值。 2：对于一份报告编号多页时，取同1份报告中任何1组的sy_num列值+“-”+流水号， 流水号，从1开始。 |
| 2 | Prtdate | DateTime | 报告日期 |  |
| 3 | Rfile | Text | PDF文件 |  |
| 4 | StationID | VARCHAR(50) | 机构编号 |  |
| 5 | FileType | VARCHAR(10) | 文件类型 |  |

### RFID信息表（Hun_RfidInfo）

| 序号 | 列名 | 属性及大小 | 中文名 | 备注 | 数据操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ChipSetOut | varchar(100) | 芯片外码 | 不允许为空 | 芯片验证端 |
| 2 | rfid_key | varchar(40) | 芯片唯一码 | 不允许为空,主键 | 芯片验证端 |
| 3 | hnt_seqid | varchar(50) | 混凝土流水号 | 不允许为空 | 芯片验证端 |
| 4 | zlaqjdbm | varchar(50) | 工程监督号 | 不允许为空 | 芯片验证端 |
| 5 | ph_num | varchar(50) | 试件编号 | 不允许为空 | 芯片验证端 |
| 6 | cx_date | datetime | 成型日期 | 不允许为空 | 芯片验证端 |
| 7 | jz_name | varchar(30) | 见证人 | 不允许为空 | 芯片验证端 |
| 8 | jz_letter | varchar(50) | 见证人编号 | 不允许为空 | 芯片验证端 |
| 9 | dengji | varchar(30) | 强度等级 | 不允许为空 | 芯片验证端 |
| 10 | ValidFlag | varchar(1) | 验证状态 | 1验证通过 | 芯片验证端 |
| 11 | OrganID | varchar(20) | 检测机构代号 | 不允许为空 | 芯片验证端 |
| 12 | yanghu | varchar(30) | 养护条件 | 允许为空 | 芯片验证端 |
| 13 | sy_num | varchar(50) | 样品系统主键 | 用于与检测系统相关表关联 | 检测系统 |
| 14 | sy_date | datetime | 收样日期 |  | 检测系统 |
| 15 | sy_man | varchar(20) | 试验员 |  | 检测系统 |
| 16 | rfid_flag | varchar(1) | 试块流转状态 | 0已入库,1已委托登记,2试验时验证失败3已试验 | 检测系统、采集系统 |
| 17 | ChipSetIn | varchar(100) |  |  | 备用 |
| 18 | phsize | varchar(50) | 样品尺寸 |  | 备用 |
| 19 | gj_name | varchar(250) | 工程部位 |  | 备用 |
| 20 | ValidCount | INTEGER | 验证次数 | 允许为空，默认值为0 |  |

### 见证信息表（SamplCheck）

| 序号 | 字段名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | varchar(36) |  |
| 2 | SupervisionNo | varchar(50) | 工程监督号 |
| 3 | ProjectName | varchar(500) | 工程名称 |
| 4 | ProjectAddr | varchar(500) | 工程地址 |
| 5 | MaterialCategory | varchar(50) | 材料类别 |
| 6 | CheckProject | varchar(50) | 抽检项目 |
| 7 | ProductOrder | varchar(50) | 生产批次 |
| 8 | ProductNum | varchar(50) | 生产批号 |
| 9 | ProductFactory | varchar(50) | 生产厂商 |
| 10 | GroupOrder | varchar(50) | 组号 |
| 11 | Remark | varchar(500) | 备注 |
| 12 | CreateTime | datetime | 上传时间 |
| 13 | EnterpriseCode | varchar(10) | 机构编码 |
| 14 | sy_num | varchar(50) | 报告编号 |
| 15 | state | Int | 材料状态（0符合，1可疑，2不16符合） |
| 16 | Gj_Name | varchar(500) | 工17程部位 |
| 17 | Sg | varchar(10) | 送检类别，参考广州数据字典 |
| 18 | UpState | int |  |
| 19 | Ph_Num | varchar(200) | 样品编号 |
| 20 | SamplLocationID | varchar(36) | 定位信息ID |
| 21 | SubmitState | int | 0已保存，1已递交 |
| 22 | LocationState | Int | 0未定位，1已定位 |
| 23 | PhotoState | Int | 0未拍照，1已拍照 |
| 24 | TwoCodeState | int | 0无二维码，1有二维码 |
| 25 | CheckProjectName | varchar(200) | 抽检项目名称 |