附件

通报问题及单位名单

| 通报清单 |
| --- |
| 序号 | 受检项目 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 监督机构 | 检查存在问题 |
| 1 | 中山大学北校区学生宿舍楼项目施工总承包 | 广州市建设工程项目代建局 | 广州市房屋开发 建设有限公司 | 广州市市政工程 监理有限公司 | 越秀区质安站 | 现场危化品（油漆、松节水）未设专库房 |
| 2 | 中山大学广州校区北校园医学科研楼3号项目基坑支护工程 | 中山大学 | 广州市恒盛建设工程有限公司 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 越秀区质安站 | 现场乙炔瓶未设专库房 |
| 3 | 南方日报社采编楼加建工程 | 南方日报社 | 融兴建设集团有限公司 | 广东国斌建设工程项目管理有限公司 | 越秀区质安站 | 现场乙炔瓶未设专库房 |
| 4 | 广东外商活动中心 | 广东中晟创新文化股份有限公司 | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 | 北京中外建工程管理有限公司 | 越秀区质安站 | 现场危化品未设专库房 |
| 5 | 商业、办公楼工程（自编广州良业大厦） | 广州良业实业投资有限公司/广州泰锐德实业投资有限公司 | 广东电白二建集团有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 海珠区质安站 | 1.方案要求装塔顶,标准节用高强度螺栓，但现场为QTP500平头塔，标准节为销轴联接，方案与实际不对应 2.维保记录吊钩照片与实际不对应 3.塔吊覆盖范围的加工场无防护棚 4.塔吊主电缆未采用五芯电缆 5.电缆飞架 6.2号塔吊吊钩索具钢丝绳已达报废标准 7.1号塔吊方案臂长与现场不一致 |
| 6 | 南洲路1026号地块项目（住宅楼自编号4#、5#） | 广州东秀房地产开发有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广州越秀地产工程管理有限公司 | 海珠区质安站 | 查实现场3名架子工证件为假证 |
| 7 | TCL大厦 | 广州TCL科技发展有限公司 | 四川航天建筑工程有限公司 | 深圳市鸿业工程项目管理有限公司 | 海珠区质安站 | 塔吊须经“现场验收”、“领使用登记牌”后才能够正式使用,但现场发现未领取使用登记牌，现场发现塔吊已在吊运材料 |
| 8 | 商业（自编A2栋）及地下室工程、地下垃圾转运站（海珠区宝岗大道广州塑料制品三厂地块项目） | 广州华晟房地产开发有限公司 | 广州金辉建设集团有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 海珠区质安站 | 两台塔吊共3名信号司索工，其中一名信号司索工特种人员操作资格证过期，已要求施工单位将该信号司索工作退场处理 |
| 9 | 荔枝湾（二期）综合整治工程安置房项目 | 广州市荔湾区水务和农业局/广州市荔湾区建设项目管理中心（代建） | 广东盛康建筑工程有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 荔湾区安监站 | 地下室有限空间打磨作业前未编制有限空间管理方案，现场未采取通风检测等措施 |
| 10 | 荔湾区广钢新城AF040224地块住宅工程 | 广州市保越房地产开发有限公司 | 富利建设集团有限公司 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 荔湾区安监站 | 三个施工升降机司机（蔡德花、陈洪淑、赵秀芬）未能确认有效上岗证 |
| 11 | 小新塘复建区D2地块D2-1a#~D2-1c#、D2-2a#~D2-2c#连体 | 广州市国营新塘农工商联合公司、广州市新和经济发展有限公司 | 富利建设集团有限公司 | 广州建筑工程监理有限公司 | 天河区质安站 | 塔吊执法检测中，2#塔吊检测结论不合格 |
| 12 | 潭村商业办公楼E-01、F-01 | 广州市天河区员村街石东第八、九股份合作经济社 | 中太建设集团股份有限公司 | 广东省建设工程监理公司 | 天河区质安站 | 建筑起重机械执法抽检中，1号施工升降机检测结论不合格 |
| 13 | 群豪·设计I谷 | 广州群豪文化发展有限公司 | 开平住宅建筑工程集团有限公司 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 天河区质安站 | 建筑起重机械执法抽检中，1号塔吊检测结论不合格 |
| 14 | 新建工程一宗 | 略 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 广东海外建设监理有限公司 | 天河区质安站 | 建筑起重机械执法抽检中，1号施工升降机检测结论不合格 |
| 15 | 办公楼工程（自编网易广州东湖研发基地） | 广州博冠信息科技有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 天河区质安站 | 8米的深基坑土方开挖未按方案要求分层开挖，中间开挖深度达4米，四周边坡较陡 |
| 16 | 广东白云学院北校区（首期）-1#实验楼、艺术楼、体育馆、风雨连廊、地下室 | 广东白云学院 | 广东省冶金建筑安装有限公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 白云区质安站 | 现场跨度22米和25米的高支模未按施工方案搭设 |
| 17 | 住宅工程（自编骏升花园8#、9#） | 广州荣升实业有限公司/广州市同和实业公司 | 广州金辉建设集团有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 白云区质安站 | 建筑起重信号司索工黄恒的特种作业操作资格证在广东省建筑安全协会查询不到任何信息，已要求施工单位对该名工人进行离岗处理 |
| 18 | 广东检验检疫局综合检测中心项目施工总承包 | 中华人民共和国广东出入境检验检疫局 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 广州市广州工程建筑监理有限公司 | 黄埔区质安站 | 1.1#施工升降机附着螺栓长度不够，局部垫片变形，未采用双螺母，外露丝扣长度不够 2.1#施工升降机附着架锈蚀情况严重，安装前保养欠缺 3.1#施工升降机安全器未开展3个月周期的防落试验 4.2#施工升降机防坠落试验记录缺失 5.2#施工升降机右笼停用未上锁 6.2#升降机停层平台临边防护不足 7.塔吊基础完全浸泡在水中，水浸情况严重 8.塔吊部分附着与结构联接端采用单螺母不符合要求，局部锈蚀污染严重 9.塔吊电缆未采用横担和瓷壶措施，部分与塔身倚靠 |
| 19 | 广州广胜电子有限公司B1栋生产研发厂房工程项目 | 广州广胜电子有限公司 | 广东中广建筑工程有限公司 | 广州奥科工程管理有限公司 | 黄埔区质安站 | 1.未发现对塔吊检验评定报告中提到的不合格项作出整改的报告 2.发现塔身有一处非统一尺寸的标准节无明显标识，疑似非同一型号规格 3.塔吊标识牌信息不完整，无特种作业人员信息 |
| 20 | 鱼珠国际木材市场商业改造单元一南片地块 | 广州物产美通贸易有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 黄埔区质安站 | 1.2#塔吊第一道附墙预埋件一处螺母松动 2.6#、3#塔吊停用期间未收回吊索小车 3.4#塔吊有一处插销变形，部分开口销角度不符合要求 4.检查5#、6#、8#塔吊，发现吊索钢丝绳有断丝或变形突变现象，未对变形严重的钢丝绳进行报废处理 |
| 21 | 黄埔区亨元岗地块住宅（自编号B6栋、B7栋、B8栋、B9栋）、商业（自编号S13栋）项目 | 广州市万卓置业有限公司 | 广东上城建设有限公司 | 广东华工工程监理有限公司 | 黄埔区质安站 | 1.施工升降机附墙连接螺栓有部分锈蚀，需现场加强维保，锈蚀严重的需及时更换 2.附墙处检查平台四周未挂安全网 3.1#塔吊基础积水严重，未及时进行抽排 4.1#施工升降机污秽油脂未清理，右笼顶电机旁有塑料膜缠绕 5.1#塔吊最高附墙杆件一处螺母未锁紧 6.1#塔吊最高附墙连接螺母方向不一致 |
| 22 | 暹岗社区旧村改造项目一期复建项目（B1~B6栋及垃圾站）（基坑支护、土方开挖） | 广州市黄埔区联和街暹岗社区经济联合社 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 广州建筑工程监理有限公司 | 黄埔区质安站 | 外脚手架未按方案实施，工人出入口无防护顶棚，北面搭设上下梯道立杆未落地，采用斜撑立杆 |
| 23 | 中新知识城南起步区ZSCN-B2-2地块星胜住宅（自编号3#4#）、商业（自编号S2）及地下室 | 广州星胜房地产开发有限公司 | 四川宏大建筑工程有限公司 | 广州市房实建设工程监理有限公司 | 黄埔区质安站 | 未按方案搭设支模系统 |
| 24 | 长岭居YH-K2-4住宅二标段项目(自编号5#、8#、9#、10#楼、11#楼、6#楼、7#楼、北区地下室、S2#楼、S3#、S4#楼肉菜市场） | 广州丰实房地产开发有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 黄埔区质安站 | 使用擅自违规改造的悬挑式卸料平台 |
| 25 | 粤港澳大湾区投资总部项目 | 广州宝能华南有限公司 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | 黄埔区质安站 | 1.基坑分层开挖，未及时组织分层验收 2.基坑边停放重型车量，荷载较大，不符合要求 |
| 26 | 蓝月亮永和新厂一期工程项目 | 蓝月亮（广州）有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 广州市恒茂建设监理有限公司 | 黄埔区质安站 | 现场两台塔吊监督抽检不合格 |
| 27 | 广州丘比食品有限公司新生产基地建设项目-1#厚生栋，2#附属栋，3#工厂栋，4#仓库栋，附属建筑及围墙项目 | 广州丘比食品有限公司 | 鹿岛建设（中国）有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 黄埔区质安站 | 1.厚生楼二层梁板支模板底存在大量叠罗汉现象 2.外排脚手架未设连墙件，无抛撑措施，与模板支架连体 |
| 28 | 广州知识城广场项目一期工程—会议及展览中心（自编号1#） | 广州知识城投资开发有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 广东工程建设监理有限公司 | 黄埔区质安站 | 部分基坑开挖未按照方案进行分层分段支护开挖，部分边坡陡直，放坡不足，基坑周边未及时形成排水系统 |
| 29 | 诺新医疗设备（广州）有限公司新建厂房工程 | 诺新医疗设备（广州）有限公司 | 广东中生建设有限公司 | 广州宏元建设工程咨询有限公司 | 黄埔区质安站 | 1.厂房1悬挑外脚手架局部架体高度大于20米（现场已搭建），该脚手架专项方案未组织专家论证 2.厂房1二层东侧与南侧各缺失一根外架悬挑型钢，造成缺失处立杆底部悬空，存在较大安全隐患 3.未能提供楼梯间顶部封闭模板支架方案 4.未能提供结构施工模板支架专项方案，现场模板支架搭设时，支撑主楞采用单钢管，或钢管、木方混用，或采用木方，比较随意 |
| 30 | 花都区凤凰路地块项目（住宅自编号1#、2#、3#、幼儿园自编号12#、垃圾收集站自编号13#） | 广州宏耀房地产开发有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 广州越秀地产工程管理有限公司 | 花都区安监站 | 1.施工电梯电缆未使用绝缘子固定 2.塔吊后置附墙埋件未提供合格证且非原厂配套，表面浮浆未清理 3.施工电梯附墙件非原厂配套 4.施工电梯附墙架上螺栓垫片厚度太薄 5.1#施工电梯最上面的一道附墙螺栓浸着水 6.施工电梯基础方案中在地下室的支案方案做得比较简单,支撑平面布置图缺失,剖面图尺寸缺失,建议修改完善方案 7.施工电梯基础在地下室的回顶支撑架立杆的自由端高度目测超过一米,有些螺杆歪斜 8.塔吊重复接地扁钢直接焊接在标准节连接耳板上 |
| 31 | 新华第五小学主教学楼 | 广州市花都区教育局 | 广东九洲建设集团有限公司 | 广州市名都建设工程监理有限公司 | 花都区安监站 | 2台物料提升机的检测报告显示5个检测不合格项，未见检查整改记录，未见操作司机工种证件，进出口防护不符合安全要求，空位过大无防护栏杆 |
| 32 | 住宅楼（自编CC0901016地块3-1栋、3-2栋、3-3栋）及地下室 | 广州市花都西城经济开发有限公司 | 广州市花都区住宅建设公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 花都区安监站 | 1#塔吊附着框的连接螺栓未用双螺母防松 |
| 33 | 商业楼（自编号1#-6#）及地下室 | 广州科拉迪尼服饰有限公司 | 茂名市第三建筑集团有限公司 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 花都区安监站 | 1.未提供1#、2#、3#塔吊的安全距离验收表 2.塔吊存在长短钢筋混吊现象 |
| 34 | 广州碧桂园一期自编1号楼、2号楼及自编7号公用电房；广州碧桂园一期3号楼；广州碧桂园一期幼儿园项目 | 广州市番禺碧桂园物业发展有限公司 | 四川省第六建筑有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 番禺区安监站 | 基坑未落实专家验收工作 |
| 35 | 广州五羊（番禺园区）C2区项目之A号仓库工程 | 广州强健投资管理有限公司 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 番禺区安监站 | 3#塔吊正在安装，但安装告知未通过审批 |
| 36 | 安捷利（番禺）电子实业有限公司新型模组组装智能化生产车间建设项目 | 安捷利（番禺）电子实业有限公司 | 江苏五星建设集团有限公司 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 南沙区质安站 | 1.多个安全类方案如《落地式脚手架及卸料平台》等，无项目技术负责人编制签名、项目负责人审核签名、企业技术负责人审批签名、公司公章 2.物料提升机开机室没有张贴司机操作证，且3台机只有2个操作证，其中1个是施工升降机操作证 |
| 37 | 广州市万凌房地产有限公司万科白鹭郡项目住宅（自编13#-16#、18#栋及地下室） | 广州市万凌房地产有限公司 | 广东上城建设有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 南沙区质安站 | 施工升降机司机特种作业证为假证 |
| 38 | “嘉诚国际港”工程施工总承包 | 广州市大金供应链管理有限公司 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 南沙区质安站 | 1.9#塔吊标准节横腹杆的螺栓固定不可靠，部分未穿螺母固定起升机构减速箱漏油 2.10#塔吊设备资料显示出厂日期为2014年11月18日，但现场回转支承、起重臂等标志与整机出厂年份不符，疑似造假，起重臂多处严重锈蚀、剥落，与另外两台塔吊的安全距离不足2m；断错相保护装置损坏标准节全部没有可追溯标识 |
| 39 | 大岗绿庭雅苑三期1-2座及地下车库1、独立电房1工程施工总承包 | 广州市南沙区大岗镇房地产开发公司 | 广东荣基鸿业建筑工程总公司 | 广州建达建设监理有限公司 | 南沙区质安站 | 主体已到第8层，外脚手架卸荷钢丝绳一至七层漏设置，且电梯井未按方案要求设卸荷层 |
| 40 | 珠江盛瀚科技园 | 广东盛瀚材料科技发展有限公司 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 南沙区质安站 | 2#塔吊第四节螺栓缺失四条，已要求该塔吊停止使用 |
| 41 | 逸涛雅苑五期（YTD-09地块）三标段9#、9Y#、10#、11#、11Y#、13-A#、13-B#、15#、15Y#、地下室（北侧）） | 广州南沙经济技术开发区逸涛雅苑房地产有限公司 | 名筑建工集团有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 南沙区质安站 | 超过20米外脚手架悬挑段未按方案要求设卸荷钢丝绳(大部分未设置) |
| 42 | 住宅楼工程1幢（自编8栋）、大堂工程1幢（自编25栋大堂）、地下室工程1幢 | 广州诚品置业有限公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 中达安股份有限公司 | 从化区质安站 | 基坑（4.2米深）开挖专项施工方案未经监理单位审核同意，擅自施工 |
| 43 | 住宅楼工程2幢（自编C、D，裙房连体）项目 | 广东奥和投资有限公司 | 广州市志信建筑工程有限公司 | 广州市从化区工程建设监理有限公司 | 从化区质安站 | 地下室（自编12区）轮扣式模板支架立杆有的不垂直、水平杆设置不足，立杆顶部外伸长度超长 |
| 44 | 车间及冷库工程1幢（自编A-3） | 广州市海霸王有限公司 | 四川亘兴建筑工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 从化区质安站 | 基坑专项施工方案未经监理审核，现场已进行施工作业 |
| 45 | 晟庭住宅楼一、二、三期工程项目 | 广州市晟庭房地产开发有限公司 | 福建省同源建设工程有限公司 | 广东省从化市工程建设监理有限公司 | 从化区质安站 | 1.特种作业人员操作证件缺架子工、焊工、电工证（无法提供），专职安全员配备不足（3人未报批即请假立场），3个标段分别由3名项目经理担任负责人,但仅1人到场（其余2人请假手续不全） 2.外脚手架悬挑工字钢变形、生锈且未固定，U型环下未使用木枋固定 3.模板支架现场方案是扣件式钢管，现场施工采用轮扣式，未按方案施工，梁底托梁未按规范要求采用双钢管支撑 4.塔吊司机、司索未见特种人员证件，未见安全技术交底，5台塔吊应配备5个司机10个司索工，现场司索工配备不足 5.塔吊未见有附墙顶升方案和附墙顶升验收资料，1号塔吊第一道附墙1条有松动，需拉紧调节螺栓 |
| 46 | 御景绿洲花园二期工程29幢（自编M1-M18、13#--23#、2#地下停车库） | 从化国泰天彤房地产开发有限公司 | 广东中信建江集团有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 从化区质安站 | 22-23幢的外脚手架未按方案搭设 |
| 47 | 住宅楼工程4幢（自编嘉骏名苑二期D1#、D2#、E1#、E2#,裙房连体） | 广州嘉骏实业有限公司 | 广东立发建设有限公司 | 广州市从化区工程建设监理有限公司 | 从化区质安站 | 1.与一期地下室交界处基坑支护方式与方案(方案中是1:0.73放坡)不符，现场未见放坡，属于未按设计要求施工，未见有设计单位确认和变更 2.电工无建筑主管部门颁发的特种人员证件 |
| 48 | 广州晶正鑫光电有限公司广州市增城区晶正鑫科技园（一期）厂房2、3、4、5号楼 | 广州晶正鑫光电有限公司 | 江苏万象建工集团有限公司 | 广东高宏建设监理有限公司 | 增城区质安站 | 轮扣脚手架横杆步距达1800mm，立杆间距1200mm，与方案的横杆步距1200mm及立杆间距900mm不符 |
| 49 | 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司大楼厂房、地下室（自编号1#、2#车库） | 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 | 清远市腾昊建设工程有限公司 | 广州市南粤工程建设监理有限公司 | 增城区质安站 | 高支模专家论证方案审批手续不齐，且首层已开始拆模 |
| 50 | 广州市三英温泉酒店投资有限公司广州市三英温泉酒店二期项目 | 广州市三英温泉酒店投资有限公司 | 新地能源工程技术有限公司 | 广东城建项目管理有限公司 | 增城区质安站 | 75#-77#楼位置高边坡支护施工未完善，场地周边组织排水措施不符合要求 |
| 51 | 广州紫云山庄房地产有限公司合生湖山花园五期 商业、地下室（G2-20~G2-25、DX-4a、DX-4b） | 广州紫云山庄房地产有限公司 | 广东合创工程总承包有限公司 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 增城区质安站 | 2#、3#施工升降机层间栏门多处不能关闭，部分楼层无层间门，未见维保记录，使用登记牌均已过期（2019.1.25），3#施工升降机未按要求进行检测，部分零件已损坏未修复 |
| 52 | 第10.5代TFT-LCD显示器件生产线项目废水处理站（自编号20#） | 超视堺国际科技(广州)有限公司 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 北京希达建设监理有限责任公司 | 增城区质安站 | 1.1区北侧高大模板梁底至龙骨采用单钢管搭设，剪刀撑与立杆间未上扣 2.区南侧高大模板梁底立杆间距未按方案搭设 |
| 53 | 广州华耀房地产开发有限公司增城区中新镇三迳村83103241A18027号地块项目（S1S2商业楼） | 广州华耀房地产开发有限公司 | 广州金辉建设集团有限公司 | 广东安业建设工程顾问有限公司 | 增城区质安站 | 售楼中心外架局部吊脚，连墙件不足，内操作架连墙件不足，安全网防护缺失，防护不到位 |
| 54 | 广州市增城区简村村旧村改造项目安置房启动区一期商业，住宅，地下室（自编号S1，A1、A2，D1、D2） | 增城区永宁街简村村丄枝元经济合作社 | 广州天力建筑工程有限公司 | 广州天富建设工程监理有限公司 | 增城区质安站 | 塔吊司机特种作业人员操作证过期，人员未清退出场 |
| 55 | 广州市胸科医院整体扩建项目 | 广州市胸科医院（代建单位：广州市重点公共建设项目管理办公室） | 广州机施建设集团有限公司 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 市安监站 | 污水处理池北侧基坑无变更后的设计方案和变更后的深基坑方案专家论证，现场存在严重安全隐患 |