广州市人防工程竣工测量技术指引

- 根据工程建设项目审批制度改革试点等文件精神，依照《广州市工程建设项目联合测绘实施方案》（穗建房管〔2018〕1642号）要求，为进一步规范人防工程竣工测量，并与工程建设项目竣工验收阶段规划条件核实测量、不动产测绘标准统一成果信息和共享对接，建设单位在申请办理人防工程验收备案时，需委托具备相应资质的测绘单位出具《广州市人防工程竣工测量成果报告》。

- 基本准则

1.1测绘单位应本着实事求是的原则，对测绘成果承担相关责任，并接受人防部门等对测绘成果的监督。

1.2 测绘成果采用广州市平面坐标系统和广州市高程系统，并根据我市统一部署启用广州2000坐标系。

1.3测绘成果应符合《城市测量规范》CJJ/T8、《建筑工程建筑面积计算规范》 GB/T 50353及其他相关国家及地方标准。

1.4 测绘成果的数据格式应满足《广州市人防工程建设质量安全管理系统》的格式要求。

1.5 使用的测绘仪器应满足建设工程测量精度要求，且在检定有效期范围内；使用的软件应通过检定、验证。

2 具体要求

2.1 收案必备材料

建设单位进行人防工程竣工测量，应向测绘单位提供人防工程有关批文、人防工程战时竣工图纸质图与电子图（含平、立、剖面）。

2.2 现场测绘条件

人防工程竣工测量应当满足下列条件：

1）工程已经完成土建工程（含内外墙）和外墙装修；

2）地下室工程内部供电、排风、排水系统工作正常。

2.3 成果数学精度

1）控制测量参照《城市测量规范》执行。

2）人防工程应采用解析法施测，点位中误差≤±5cm（相对于临近控制点），2倍中误差为限差。

3）建筑物平面尺寸应采用经检定合格的钢尺直接丈量，边长测量误差应在以下要求范围内 。

△D =±(0.05+0.02D)       (D>50m)

△D=±0.05               (D≤50m)

D表示相邻点间距离 (单位：米)；△D表示点间距离限差(单位：米) 。

4）建筑面积测量限差为：

限 差  平方米。

S为面积值

2.4 测绘作业要求

2.4.1作业人员应认真审核建设单位提供的人防工程竣工图，了解清楚人防工程各出入口及各防护单元布局，计划施测方案，并做好安全防范工作。

2.4.2人防工程测量采用全站仪点位采集加边长丈量的方法。

2.4.3首层地下室车道出入口、具代表性建筑立面应现场拍照。

2.4.4人防工程轮廓角点应尽可能实测，以满足人防工程范围线、防护单元间分界线及人防工程口部外轮廓中心点位置的求取。

2.4.5应现场测量天面人防通信警报间外轮廓形状及位置。

2.4.6人防工程竣工图纸核对

1）竣工图除表示建筑平、立面结构、形状外，还需表示防护单元分界线及防护单元名称。

2）战时平面图应标注战时功能类别，功能类别见表2.4.6

表2.4.6

| 序号 | 战时类别 | 战时功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指挥工程 | 一等指挥工程 |
|  |  | 二等指挥工程 |
|  |  | 三等指挥工程 |
|  |  | 四等指挥工程 |
|  |  | 街道级指挥所 |
| 2 | 医疗救护工程 | 中心医院 |
|  |  | 急救医院 |
|  |  | 救护站 |
| 3 | 防空专业队工程 | 防空专业队队员掩蔽部 |
|  |  | 防空专业队装备掩蔽部 |
| 4 | 人员掩蔽工程 | 一等人员掩蔽所 |
|  |  | 二等人员掩蔽所 |
|  |  | 人员临时掩蔽部 |
| 5 | 配套工程 | 区域电站 |
|  |  | 区域供水站 |
|  |  | 人防物资库 |
|  |  | 人防汽车库 |
|  |  | 食品站 |
|  |  | 生产车间 |
|  |  | 人防交通干道 |
|  |  | 核生化监测中心 |
|  |  | 通信警报站 |

3）竣工图应现场核对，图纸与实地不相符时，应向建设单位指出，并在成果报告中记录。

2.4.7边界划分及面积计算

# 1) 人防工程建筑面积：按与防护密闭门、防爆波活门相连接的临空墙、外墙外边缘形成的面积以及防护密闭门、防爆波活门以外的人防专用通道、专用风井面积之和。对于平战两用的外通道、风井，仅计入战时使用的计算宽度及面积。

2）防护单元建筑面积：按与防护密闭门、防爆波活门相连接的临空墙、外墙外边缘形成的面积计，相邻防护单元的隔墙以结构墙体的中线测算。

3）各防护单元及区域电站面积应单独计算并进行合计。

4）建筑天面人防通信警报间面积应单独计算。

3 成果内容

1）人防工程竣工测量成果报告；

2）人防工程竣工测量现场照片；

3）人防工程面积测绘图；

4）人防通信警报间面积测绘图；

5）人防工程立面图。

附件：《广州市人防工程竣工测量成果报告》及成果数据制作说明